Nr sprawy:  RG.271.05.01.2015.ZJ        						załącznik   nr 5 do siwz

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH NA TERENIE GMINY LWÓWEK

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na obszarze Gminy Lwówek                                                                                                                                      zima 2015/2017 roku

| Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardów |
| --- | --- | --- |
|  |  | po ustaniu opadów śniegu i wydaniu polecenia przez osobę nadzorującą | od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej zgłoszonej przez osobę nadzorującą |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi. | - śnieg luźny - do 6godz. - śnieg zajeżdżony może występować - języki śnieżne mogą występować - zaspy mogą występować - do 6godz. dopuszcza się przerwy w komunikacji do 6godz. | w miejscach wyznaczonych: - gołoledźi - do 6godz. - śliskości pośniegowej - do 6godz. - lodowica - do 6godz. |