Przedmiar  KOMOROWO - KOMOROWICE

| L.p. | Nr koszt. | Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia | Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną o śred. 26-35cm z odwozem dłużyc na odl. do 15 km | szt | 17 |  |
|  | 2 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną o śred. 36-45cm z odwozem dłużyc na odl.do 15 km | szt | 2 |  |
|  | 3 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną o śred. 66-75cm z odwozem dłużyc na odl.do 15 km | szt | 2 |  |
|  | 4 | Mechaniczne karczowanie pni o śred.26-35cm z odwozem pni na odl.do 15 km | szt | 17 |  |
|  | 5 | Mechaniczne karczowanie pni o śred. 36-45cm z odwozem pni na odl. do 15 km | szt | 2 |  |
|  | 6 | Mechaniczne karczowanie pni o śred. 66-75cm z odwozem pni na odl.do 15km | szt | 2 |  |
|  | 7 | Mechaniczne kopanie rowu w gr.III kat str P 0+050 - 0+080 = 30,0m 0+140 – 0+250 = 110,0m 0+500 – 0+600 = 100,0m str L 0+300 – 0+400 = 100,0m [/1,90+0,40/:2]x0,50 = 0,575m2 x 340 = 195,0m3 | m3 | 195 |  |
|  | 8 | Ścinanie poboczy gr.III kat, śred.grub.10cm str P 0+200 – 0+500 = 300,0m x 1,0 = 300,0m2 | m2 | 300 |  |
|  | 9 | Roboty ziemne koparką z transp.urobku na odl.do 1 km – przewóz nadmiaru gruntu z kopania rowu na uzupełnienie poboczy [/1000,0m x 1,0/ +/700,0 x 1,0/] x 0,10 = 170,0m3 | m3 | 170 |  |
|  | 10 | Roboty ziemne koparką z odwozem nadmiaru gruntu na odl. do 5 km 195,0 + /300,0x0,10/ = 225,0m3 – 170,0 = 55,0m3 | m3 | 55 |  |
|  | 11 | Ręczne plantowanie poboczy 700,0m x 1,0 x 2str = 1400,0m2 | m2 | 1400 |  |
|  | 12 | Profilowanie ist.podbudowy tłuczniem kamiennym GRH o frakcji 0/31,5mm i grub.5cm 700,0m x 4,30 x 0,05 = 150,0m3 | m3 | 150 |  |
|  | 13 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 700,0m x 4,30 = 3010,0 m2 | m2 | 3010 |  |
|  | 14 | Mechaniczne zaklinowanie podbudowy masą betonu asfaltowego std.II w ilości 60 kg/m2 3010,0 x 0,060 = 181,0Mg | Mg | 181 |  |
|  | 15 | Wykonanie nawierzchni – warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego std.II w ilości 125 kg/m2 700,0m x 4,0 = 2800,0 m2 | m2 | 2800 |  |