GMINA LWÓWEK

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Gmina Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, 
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, 
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek – Piotra Długosza 
działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 
tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm. zwanej dalej „Pzp”
zaprasza do udziału 
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych w kategorii robót budowlanych  
polegających na wykonaniu zamówienia w projekcie pn.: 
Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek 
poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Grońsku i Komorowicach.
Zamówienie podzielono na dwie części odpowiadające poszczególnym miejscowością.

Projekt współfinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  
w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej (siwz).

Wspólny słownik zamówień (CPV): 
Główny przedmiot; 45 45 30 00 – 7 roboty remontowe i renowacyjne

Nr zamówienia RG.271.10.00.2020.ZJ

Zatwierdził: 
                                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz

Zamawiający - Gmina Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek

ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./faks: 61 44 14024 – centrala, e-mail: urzad@lwowek.com.pl

Nr sprawy: RG.271.10.00.2020.ZJ 	      	                                            		      	Lwówek, dn. 2020-12-20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w kategorii robót budowlanych w projekcie  pn.:  
Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Grońsku i Komorowicach. Zamówienie podzielono na części odpowiadające poszczególnym miejscowością.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający - Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, NIP 788-191-67-47,
adres zamawiającego: ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./faks: 61 44 14024 – centrala,   
adres strony internetowej na której zostaje zamieszczona siwz wraz z załącznikami: www.bip.lwowek.com.pl  w zakładce przetargi,  adres poczty elektronicznej e-mail:  urzad@lwowek.com.pl                                                                                                               kontakt w godzinach: pon. – pt. 8.00 - 15.00.

Uwaga: w związku ze zmianą organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Lwówek i funkcjonowaniem w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu, w celu realizacji przepisu, o którym mowa w art.86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że otwarcie jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, informujemy że otwarcie ofert zostanie przeprowadzone poprzez transmisję on-line ze strony internetowej: www.bip.lwowek.com.pl , zakładka zamówienia publiczne, podzakładka: otwarcie ofert – transmisja on-line.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 11 września  2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych, opublikowano w Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zam. (Dz. U. poz. 2447);
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453);
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 16.12. 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz.2450). 
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót bud. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125)
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 „Pzp”.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

5. Zamawiający informuje że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, 
tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie się uchylał od zawarcia umowy,
lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części – dwa zadania, w projekcie pn.: Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Grońsku i Komorowicach.
1) zadanie nr 1 – zamówienie w części obejmującej roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Grońsku, a w nich:

a) roboty rozbiórkowe, a w tym: wykucia starych okien 18szt i drzwi 2szt, rozbiórkę podsufitek 38,88m2, rozbiórkę 
daszków drewnianych 2szt);
b) roboty budowlane, a w tym:

- docieplenie ścian i dachu,

- wymianę okien z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi wraz z obróbką – 18szt,

- wymianę drzwi wraz z obróbką – 2szt,

- montaż daszków nad drzwiami z poliwęglanu – 2szt,

- docieplenie dachu wełną 100mm od wew., wraz z ekranem z folii i montażem płyt  g-k ognioochr. 178,24m2

- docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz wełną 200mm wraz ze stelażem z płyt g-k ognioochr. 178,24m2

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów z płyt g-k – 315,27m2;

- dwukrotne malowanie ścian murowanych – 97,7m2

- dwukrotne malowanie przegród drewnianych – 32,87m2,

- montaż wywietrzników dachowych – 5szt,

- montaż klimatyzacji 21kW – urządzenia podstropowe, klimatyzacją objęta zostaje pow. ok. 173,70 m2, 
c) dostawę wyposażenia, a w tym:

- dostawę stołów konferencyjnych 150x75 o stelażu metalowym – 14szt,

- dostawę krzeseł ISO z obiciem z tkaniny -  80 szt.,

d) roboty przy instalacji elektrycznej, zakres robót zostaje przedstawiony w projekcie budowlanym – branża 
elektryczna,
e) montaż klimatyzacji - uszczegółowienie zakresu robót: 
- wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczenia w układzie SPLIT, dla przykładu o parametrach

technicznych i jakościowych nie gorszych jak np.:  marki .: SEVRA za pomocą urządzeń z bezpośrednim 
odparowaniem czynnika chłodniczego R32, układ ma umożliwić indywidualną nastawę temperatury w 
pomieszczeniu świetlicy, możliwość regulacji strumienia powietrza, kierunku nawiewu itd. za pomocą sterowników bezprzewodowych w komplecie.

- zakłada się dobranie 2 (dwóch)  jednostek podstropowych koloru białego o mocy chłodniczej 10,5 kW każda, 
z możliwością regulacji za pomocą sterownika nawiewu w pionie i w poziomie,
- montaż jednostek proponuje się ulokować pod sufitem na przeciwległych ścianach wewnętrznych, każdy z 
klimatyzatorów ma posiadać będzie własny agregat zewnętrzny,

- standard i zakres montażu obejmuje dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, dostawę podkonstrukcji 
pod urządzenia zewnętrzne, wykonanie orurowania chłodniczego z rur miedzianych łączonych przez lutowanie w

izolacji kauczukowej lub preizolowanych, wykonanie okablowania komunikacyjnego i sterowniczego jednostek 
klimatyzacji, wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin w technologii PVC-U klejone, uruchomienie i testy 
instalacji, roboty wykończeniowe budowlane, wykonanie instalacji zasilania agregatów zewnętrznych, 
wymagany przez Zamawiającego okres  gwarancji producenta 5 lat,
e) roboty przy wykonaniu klimatyzacji obejmują;
- dostawę i montaż jednostek zewnętrznej i wewnętrznej o mocy 10,5 kW - szt. 2

- dostawę i montaż konstrukcji wsporczej pod agregaty - szt. 2
- dostawę i montaż jednostek podstropowych - szt. 2

- montaż rurociągów miedzianych fi 3/8 tubolit ca 10,0 mb,

- montaż rurociągów miedziane fi 5/8 tubolit ca 10,0 mb,

- rozprowadzenie rurociągów,

2) zadanie nr 2 – zamówienie w części obejmującej roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Komorowicach, 
a w nich:

a) roboty rozbiórkowe, a w tym; wykucia starych okien 7szt i drzwi 3szt, rozbiórkę wiatrołapu z cegieł – 1kpl,
b) roboty budowlane, a w tym: 
- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej:

- wymianę okien z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi z obróbką – 7szt,

- wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe z obróbką – 3szt,

- wymianę drzwi wewnętrznych – 5szt

- montaż daszków nad drzwiami z poliwęglanu – 3szt,

posadzki, a w tym:

- izolację z foli 125,63m2

- izolację z płyt styropianowych 100mm – 125,63m2,

- posadzkę cementową zbrojoną gr. 5cm – 125,63m2

ocieplenie stropu i poddasza, a w tym:

- docieplenie dachu wełną gr. 60mm, wraz z ekranem z folii– 201,82m2;

- ocieplenie sufitu wełną 200mm z ekranem z folii i wykonaniem sufitu podwieszanego z płyt g-k 
ognioochronnych – 140,76m2

roboty malarskie i okładzinowe, a w tym:

- wykonanie okładzin ścian wewnętrznych z płyt g-k na zaprawie – 180,09m2

- wykonanie posadzek z płytek GRES-owych na zaprawie klejowej 5mm – 125,63m2

- wykonanie cokolików z płytek GRES-owych na zaprawie klejowej z listwą wykończającą – 60,03mb,

- wykonanie malowania dwukrotnego ścian i sufitów z płyt g-k –320,85m2;

roboty elewacyjne, a w tym:

- docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi 100mm wraz z tynkiem mineralnym na siatce i 
malowaniem farbami akrylowymi – 182,55m2

- docieplenie cokołu płytami styropianowymi 60mm – 15,702m2,

- licowanie ścian płytkami klinkierowymi – 15,702m2

- montaż boazerii z listew pióro-wpust – 40,462m2,

c) roboty przy instalacji elektrycznej, zakres robót zostaje przedstawiony w projekcie budowlanym – branża

elektryczna,    
d) dostawę wyposażenia, a w tym:

- zakup stołów konferencyjnych 150 x75cm na stelażu metalowym – 10szt,

- zakup krzeseł ISO z obiciem z tkaniny - 60 szt.

2. Przedmiot zamówienia zostaje przedstawiony za pomocą projektowych dokumentacji technicznych – projektach  budowlanych, roboty wykonywane będą na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

3. Wszystkie szczegóły związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zawarto w projektach budowlanych sporządzonych na okoliczność wykonania przedmiotowych robót, które zostają udostępnione na stronach internetowych Zamawiającego.

4. Zamawiający przedstawiając przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowych, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dołącza do przedmiotowych dokumentacji przedmiary robót do wykonania, z zastrzeżeniem że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mają jedynie znaczenie  pomocnicze w określeniu przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a występujące w przedstawionych projektach budowlanych przygotowanych na okoliczność wykonania przedmiotowych zadań nie są robotami dodatkowymi.

5. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

6. Parametry przedmiotu zamówienia, rozwiązania równoważne:
1) Jeżeli w dokumentacjach projektowych – projektach budowlanych lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub w innych dokumentach przedstawionych w załączeniu siwz zostały przedstawione wskazania techniczne lub materiały z podaniem nazw lub producenta, lub zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie źródła materiałów, lub szczegóły procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy traktować je jako przykładowe, zostały użyte wyłącznie w celu wskazania złożonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Wskazaniu takiemu należy przyjąć, że towarzyszą wyrazy  – lub równoważny.
Oznacza to, że Wykonawcy mogą zawsze zaproponować inne rozwiązania (w tym materiały i produkty), z zachowaniem odpowiednich, tj. równoważnych parametrów technicznych (nie gorszych niż wskazane w projektach  budowlanych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - stwior) dla osiągnięcia oczekiwanej i poprawnej oraz należytej funkcjonalności projektowanych robót, będących przedmiotem zamówienia.
2) Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp.
3) Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych rozwiązań równoważnych. Oferowane przez Wykonawców rozwiązania, proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych.
4) W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje w przedmiocie zamówienia materiał (sprzęt lub towar) o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty jego szczegółowej specyfikacji technicznej itp.
5) Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony i zgodny z dokumentacjami projektowymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów, sprzętu czy rozwiązań przyjętych przez Wykonawcę w swej ofercie. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu rozwiązań lub materiałów i sprzętu równoważnych, albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

7. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia do wysokości środków zabezpieczonych na to zadanie w swoim budżecie na 2021 r. (jeżeli zachodziłaby taka potrzeba). 
2) Zamawiający zachęca wszystkich potencjalnych Wykonawców do bezpośredniego zapoznania  się z przyszłym terenem budowy (dokonania wizji lokalnej w terenie), w którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia i uzyskania tym sposobem, między innymi wszelkich niezbędnych informacji dla właściwego przygotowania oferty, wyliczenia ceny oferty oraz późniejszego wykonania zamówienia.
3) Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia:                                                                     
a) Wykonawca na swój koszt organizuje; plac budowy, zaplecze socjalne oraz sanitrno – higieniczne dla swoich

pracowników i obsługi budowy, zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas
prowadzenia robót ustawiając odpowiednie ogrodzenie zabezpieczające terenu budowy, znaki ostrzegawcze i 
informacyjne, zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy (w przypadku takiej potrzeby), 
b) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń oraz budowli i wyrządzonych szkód 
wynikających z wyłącznej winy wykonawcy, powstałych podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i 
dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów, (np.: uzbrojenie podziemne jak sieć 
wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, istniejący drzewostan i utwardzenie zewnętrzne terenu, 
c) Wykonawca zabezpiecza teren budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokrywa koszty ich zużycia w 
przypadku takiej potrzeby, oraz wykonuje na swój koszt wszelkie niezbędne badania, sprawdzenia oraz próby w 
celu wykazania należytego i poprawnego, oraz zgodnego z siwz i jej załącznikami (w tym dokumentacją 
projektową – projektem budowlanym) wykonania przedmiotu zamówienia,                                                                                                                               
d) przed przystąpieniem do robót wykonawca zawiadamia zainteresowane strony o zamierzonym terminie ich 
rozpoczęcia (w uzgodnieniu z Zamawiającym, jeżeli zajdzie taka potrzeba),  
e) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z;
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186. 1309 ) i przepisami wykon.,

-  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 266 ze zm.),

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.),    
- przepisami dotyczącymi ochrony środowiska o zagospodarowaniu odpadów powstałych podczas realizacji 
robót budowlanych, oraz Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (tj. Dz. U. 2019 poz. 701 z póżn. zm.),
- zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych 
i polskich specyfikacji technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia,

- przepisami bhp i p.poż.

8. Wykonawca zapewnia;                                                                                                                           
a) materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w dobrej jakości w pełnym zakresie      
przedmiotowego zamówienia, oraz ewentualne zamienniki wskazane przez autora projektu budowlanego w 
jego opisie technicznym, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), posiadające aktualne atesty i 
certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie,                 
b) urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w tym transport materiałów na plac budowy 
oraz dostarczenie i eksploatację sprzętu, maszyn oraz urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, które obciążają Wykonawcę,   
c) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, 
własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, 
jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały 
pozostawione na terenie placu budowy.
                                                                                                                                                
9. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie oraz ponosi koszty wywozu i utylizacji odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na terenie placu budowy, a po zakończeniu robót teren przebudowy na bieżąco uporządkuje i zagospodaruje (na potwierdzenie utylizacji odpadów, przekaże zamawiającemu kartę odpadu przyjęcia przez odpowiedni Zakład Utylizacji Odpadów w przypadku takiej potrzeby).

10. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
1) przedmiot główny; 45 45 30 00 – 7 roboty remontowe i renowacyjne
2) przedmioty dodatkowe;                                                                                                                                        
45 00 00 00 – 7 roboty budowlane
45 26 25 00 – 6 roboty murarskie i murowe
45 42 00 00 – 7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45 41 00 00 – 4 tynkowanie

45 43 00 00 – 0 pokrywanie podłóg i ścian

45 44 21 00 – 8 roboty malarskie

45 44 30 00 – 4 roboty elewacyjne

45 31 00 00 – 3 roboty instalacyjne elektryczne

45 33 12 00 – 8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 40 00 00 – 1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45 45 00 00 – 6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45 32 00 00 – 6 roboty izolacyjne

45 32 10 00 – 3 izolacje cieplne ścian 
39 15 10 00 – 5 meble różne

45 33 00 00 – 9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

11. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:    
1) w zadaniu nr 1 - części obejmującej roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Grońsku;  lub / i
2) w zadaniu nr 2 - części obejmującej roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Komorowicach.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

13. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

14. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
1) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w zakresie do 30% wartości zamówienia podstawowego, oddzielnie do zamówienia w zadaniu nr 1 i oddzielenie w zadaniu nr 2. 
2) Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp, jeżeli:
- będzie posiadał środki  zabezpieczone w budżecie Gminy Lwówek na 2021 r. i będzie posiadał potrzebę wykonania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w:
- świetlicy wiejskiej w Grońsku, polegające na remoncie dachu  
- świetlicy wiejskiej w Komorowicach, polegające robotach instalacji wodno – kanalizacyjnych (instalacji wody zimnej, cwu, kanalizacji sanitarnej, grzewczej oraz wentylacji, oraz otoczenia terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej (utwardzone dojścia i dojazdy, ogrodzenie), lub   
- jeżeli w trakcie realizacji umowy i wykonywania robót budowlanych w przedmiotowym zamówieniu w odniesieniu do konkretnego zadania – części, wystąpią zmiany rozwiązań technicznych, równorzędne, lub wystąpią zmiany technologii wykonania przedmiotowych robót, polepszające funkcjonowanie budynków świetlic wiejskich w Grońsku czy w Komorowicach, lub 
- wystąpią roboty dodatkowe niezawinione przez wykonawcę, które nie dają się przewidzieć przed rozpoczęciem robót oraz na etapie projektowania, wymagające dodatkowego wynagrodzenia.

3) wykonanie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 lub 7 ustawy Pzp, w zakresie do 30% wartości zamówienia podstawowego (zadania nr 1 lub / i zadania nr 2) nastąpi jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego, na podstawie oddzielnego dodatkowego zamówienia –  dodatkowej umowy realizowanej zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 lub 7, lub dla zamówień, których równowartość w złotych nie przekracza równowartości 30 000 euro – dodatkowej umowy realizowanej zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Pzp. 
Dla wykonania ww zamówień na zaproszenie Zamawiającego Wykonawca złoży swoją ofertę dodatkową, wycenioną w oparciu o faktycznie przewidziane do wykonania ilości robót potwierdzone przez powołanego do nadzorowania przedmiotowego zamówienia inspektora nadzoru inwestorskiego, na warunkach wynikających z przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą w celu ustalenia istotnych postanowień dotyczących realizacji tych zamówień.

15. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:

1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w wykonaniu robót budowlanych przy świetlicy wiejskiej w Grońsku czy w Komorowicach, 
2) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcą,

3) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, lub podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, których  wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw i adresów podwykonawców,

4) zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już mu znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywanie robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w Grońsku, czy w świetlicy wiejskiej w Komorowicach, 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych z przedmiotu zamówienia,
5) wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do podwykonawców,

6) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (lub oświadczenia, lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy), obowiązek ten  dotyczy także dalszych  podwykonawców,

7) jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy i wykonać je samodzielnie,

8) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia, wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie błędy i szkody powstałe w wyniku działania podwykonawcy oraz odpowiedzialny jest za prawidłowość, terminowość i jakość robót budowlanych świadczonych przez podwykonawców.
9) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.),
obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób, które będą wykonywały elementy robót budowlanych określone w opisie przedmiotu zamówienia, czy to w zadaniu 1, czy to w zadaniu 2, ww. osoby winny być zatrudnione przez wykonawcę na okres co najmniej realizacji przedmiotowego zamówienia. 
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby.
10) W zakresie dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, w zakresie o którym mowa w pkt. 9), ze wskazaniem czynności jakie będą wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na okres realizacji umowy.
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. Minimalna liczba osób i forma ich zatrudnienia nie może ulec zmianie.
11) W celu kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający może zażądać od pracowników wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w pkt. 9) oświadczenia dotyczącego formy zatrudnienia i czynności wykonywanych na podstawie umowy o pracę zleconych w związku z realizacją umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.
12) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w pkt. od 9) do 11) wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę powyżej liczby wymaganych pracowników wykonujących roboty.
13) Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w projekcie umowy dołączonym do siwz.

16. Wymagania stawiane wykonawcy:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

17. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi:
1) Wykonawca udzieli co najmniej 24 (minimalny okres) miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi (ale nie dłużej niż 72 miesięcy) okres gwarancji jakości i rękojmi stanowi jedno z kryterium oceny oferty) na wykonane przez siebie roboty obejmujące  wszystkie grupy realizacji inwestycji z dokumentacji projektowej  – projektu budowlanego, (okres gwarancji jakości jest zrównany z okresem rękojmi),  oddzielnie dla każdego zadania:
- w zadaniu nr 1 - części obejmującej roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Grońsku,
- w zadaniu nr 2 - części obejmującej roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Komorowicach,  
2) termin gwarancji  jakości i rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót i przekazania gotowego, kompletnego obiektu Zamawiającemu,                                                                                                                                                        3) Wykonawca przekaże zamawiającemu wszystkie dokumenty gwarancyjne wbudowanych przez siebie materiałów i urządzeń technicznych oraz zamontowanego sprzętu uzyskane od ich producentów.

18. Inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia:       
1) wykonanie wszelkich badań, prób i sprawdzeń potwierdzających prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia niezbędnych do jego zakończenia,
2) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów  bhp i p.poż., 
3) wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, a dostarczone przez Wykonawcę oraz ich parametry jakościowo techniczne muszą odpowiadać parametrom wytyczonym przez Wspólnotę Europejską, muszą posiadać atesty lub certyfikaty akceptowalne przez Wspólnotę, bądź pochodzić z jednego z krajów stowarzyszonych z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane w dokumentacji projektowej - projektach budowlanych i być dopuszczone do stosowania w budownictwie,
4) na czas prowadzenia robót Wykonawca, wskaże i zaproponuje za zgodą zamawiającego miejsce na składowisko materiałów i sprzętu, a po zakończeniu robót teren ten uporządkuje i zagospodaruje.

19. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.

20. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, czy to w zadaniu 1, czy to w zadaniu 2, przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kalkulacji kosztorysowej zamówienia - kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o metodę uproszczoną, polegającą na kalkulacji cen jednostkowych i przyjętych przez wykonawcę przedmiarów robót, z wyszczególnionymi czynnikami cenotwórczymi.
Ponieważ w siwz obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy nie będzie miał żadnego zastosowania na etapie oceny ofert (kosztorys ofertowy nie jest wymaganym załącznikiem do oferty), ma jedynie na celu uzyskania przez Zamawiającego ogólnej informacji o sposobie ustalenia ceny przez Wykonawcę w przedmiotowych robotach budowlanych.               
                                                                                                                                                                                                                                                                         IV. Termin wykonania zamówienia

Wykonanie zamówienia – określa się w wymaganym terminie nie późniejszym niż do 30 kwietnia 2021r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień; warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b. pkt. 1) zostaną przez zamawiającego uznane za spełnione na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę wg. zał. nr 2 i nr 3 do siwz.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 1b. pkt. 2) ustawy Pzp;  warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b. pkt. 2) zostaną przez zamawiającego uznane za spełnione na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę wg. zał. nr 2 i zał. nr 3 do siwz.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
zamawiający wymaga aby spełniając warunek zdolności technicznej, o którym mowa w art. 22 ust. 1b. pkt. 3) ustawy Pzp wykonawcy wykazali;
że w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, wykonali (zakończyli) w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli; 
- co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegające na wykonaniu remontowych robót budowlanych wraz z robotami branżowymi (w zakresie instalacji elektrycznej) w obiektach kubaturowych użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót brutto w jednej robocie minimum 200 tys. złotych, i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz prawidłowo ukończone.

Za budynek użyteczności publicznej zamawiający uzna budynek przeznaczony do wykonywania funkcji administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym i wodnym, poczty i telekomunikacji lub inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji.
   
Wskazane jest aby dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz prawidłowo ukończone (np. pozytywne protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy polecające) zawierały co najmniej: 
wskazanie, że Wykonawca realizował roboty, których dokumenty dotyczą, wskazanie Zamawiającego dla którego te roboty były wykonywane, oraz przedmiot / rodzaj wykonanych robót, wartość wykonanych robót brutto, opinię stwierdzającą, że roboty wykonano zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i zostały one prawidłowo ukończone lub opinię równoważną (np.; list referencyjny), identyfikację oraz podpis osoby upoważnionej.
Konieczne jest, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane należycie, zawierały jednoznaczne i nie budzące wątpliwości potwierdzenie należytego wykonania i nie zawierały sprzecznych z wykazem informacji.

- zamawiający wymaga także aby spełniając warunek zdolności zawodowej o którym mowa w art. 22 ust. 1b. pkt. 3) ustawy Pzp wykonawcy wykazali;
że dysponują, lub będą dysponowali kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie i specjalności objętej zamówieniem odpowiedzialnym za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych, 
bądź przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego (kierownika budowy), osób zdolnych i odpowiedzialnych  za realizację robót, przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65), wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie (zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych) w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, m. in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych terytorialnie okręgowych izb samorządu zawodowego 
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.).

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).
5. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7) W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez wykonawcę, wykonawca nie może powoływać się na zdolności Podmiotu udostępniające zasoby, na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 do 23 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje również wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie wskazanych poniżej okoliczności spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,   
2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp,
3) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp.

3. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 ust. 12 ustawy Pzp.

5. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy, składa wraz z ofertą oświadczenie wykonawcy jeżeli zachodzą podstawy wykluczenia – wzór oświadczenia  stanowi załącznik nr 4 do siwz. 

6. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w ust. 5 powyżej, nie dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
11) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium

10. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z postepowania dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia, niespełnienie przez wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z przedmiotowego postępowania.   

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Część I – oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą, na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (wzór formularza stanowi zał. nr 1 do siwz),

2) Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będą wstępne potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do siwz oraz nr 3 do siwz),   
3) Oświadczenie wykonawcy jeżeli zachodzą podstawy wykluczenia wobec niego – wzór oświadczenia  stanowi załącznik nr 4 do siwz,
4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, którzy nie są jednocześnie innymi podmiotami udostępniającymi zasoby, zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w Formularzu ofertowym – zał. nr. 1 do siwz,
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w informacji wg wzoru – załącznik nr 5 do siwz oraz składa oświadczenie wg wzoru – załącznik nr 6 do siwz w celu: 
- wykazania braku istnienia wobec innych podmiotów podstaw wykluczenia oraz
- spełniania warunków udziału w postęp., w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów.
6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru załącznik nr 7 do siwz.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust. 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
8) Oświadczenie dotyczące podanych informacji wg wzoru – załącznik nr 8 do siwz.
9) Wzór umowy (postanowienia umowy) - parafowany przez wykonawcę (załącznik nr 9 do siwz).   

2. Część II – oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a w tym: 
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji o treści złożonych ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do siwz).

3. Część III – oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
1. Zamawiający w terminie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, tj. nie krótszym niż 5 dni, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnianie warunków udziału w postępowaniu jeżeli były wymagane. 

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i ust. 5 ustawy Pzp należy:
na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty;
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp,
2) dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1b ppkt. 1) ustawy Pzp,
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Za spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1b pkt. 1) zamawiający przyjmie Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (wg wzoru - załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do siwz). 

4. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1b pkt. 2) ustawy Pzp, 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określił szczegółowych warunków w powyższym zakresie.
Za spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1b pkt. 2) zamawiający przyjmie Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (wg wzoru - załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do siwz).

5. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1b pkt. 3) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty;
1) wykaz robót budowlanych wykonanych (zakończonych) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, potwierdzające że wykonawcy wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli;
- co najmniej dwie (2) roboty budowlane, polegające na wykonaniu remontowych robót budowlanych wraz z robotami branżowymi (w zakresie instalacji elektrycznej) w obiektach kubaturowych użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót brutto w jednej robocie minimum 200 tys. złotych i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone, wg wzoru - załącznik nr 10 do siwz. 
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru - załącznik nr 11 do siwz). 

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy spełniając warunek zdolności zawodowej wykazali:
że dysponują, lub będą dysponowali osobą kierownika budowy - odpowiedzialną za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie i specjalności objętej zamówieniem
tz. w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186. ze zm.), kierownik budowy winien posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB, bądź przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego (kierownika budowy), osoby zdolnej i odpowiedzialnej za realizację robót, przewidzianych do wykonania w przedmiotowym zamówieniu.

6. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, złoży dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wszczęcia niniejszego postępowania.

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia (lub jego części) polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami.
4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. (o ile informacje te nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 1).

8. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu – odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2) stosuje się odpowiednio.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

10. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,
2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje
informacje, korespondencję, itp.

11. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1) – 3) ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz Dz. U. z 2016 poz. 352).

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Zamawiający wymaga by oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje były przekazywane: 
1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
2) osobiście,
3) za pośrednictwem posłańca,
4) za pośrednictwem faksu; nr tel.: 61 44 14 024 - centrala (fax. prosić o włączenie),                                                                                                                            
5) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), na adres: e-mail; urzad@lwowek.com.pl oraz do 
wiadomości na adres e-mail: przetargi@lwowek.com.pl  z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. poniżej.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale osobiście, lub za pośrednictwem posłańca (kuriera) lub za pośrednictwem operatora pocztowego następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2) Oświadczenie, lub oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII, ust. 1 - w formie pisemnej.
3) Wymienione w treści SIWZ oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
4) Wymienione w treści SIWZ dokumenty inne niż oświadczenia wymienione w rozdziale VII, ust. 2 i ust. 3 składane są w oryginale i kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6) Zobowiązanie innego podmiotu - w formie pisemnej.
7) Pełnomocnictwo - w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VII w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych lub z bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie te dokumenty po wskazaniu przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów w języku innym, a niżeli język polski.

6. Zapytania do treści siwz należy składać na adres Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom od których wpłynęły, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej, w miejscu gdzie została zamieszczona dokumentacja postępowania. 

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców, Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz, dokonaną zmianę siwz Zamawiający przekaże niezwłocznie, wszystkim Wykonawcom, którym przekazał siwz oraz zamieszcza na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi.

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) Osobą ze strony Zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami jest;                    
- w sprawach merytorycznych (procedury) zamówienia publicznego; Referat Gospodarczy  – insp. ds. zam. publ. 
pan Zbigniew Jaworowicz, tel. 61 44 14 024 w. 26, (tel. bezpośredni 61 44 17 606) w godz.: pon. – pt. 9.00-15.00,                                   
- wszelkie sprawy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia; Referat Gospodarczy – kierownik referatu ds. inwestycji pan Krzysztof Pacholak, tel. 61 44 14 024 w. 26, (tel. bezp. 61 44 17 606) w godz: pon. - pt. 9.00-15.00.                                   
2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą drogi elektronicznej na adres: e-mail; urzad@lwowek.com.pl  jest: 
- insp. d/s administracyjno - biurowych pani Elżbieta Dulat, lub Anna Nowak, lub osoba  w zastępstwie,
tel./fax. 61 44 14 024, (fax. prosić o włączenie) – tel. bezpośredni 61 44 17 600, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  do 15.00.                                                                                                                    
10. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeż. pkt.2).

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (rozdział XII niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi,
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców

11. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi,
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej: www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi.

IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia data związania ofertą.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1) Na ofertę składa się formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do siwz)

oraz wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w rozdziale VII ust. 1 Część I. 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób upraw. do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

8) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

10) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6) Wykonawców obowiązują postanowienia rozdziale VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia" ust. 5 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

3. Sposób zaadresowania oferty:

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:                       
Oferta na wykonanie robót budowlanych w projekcie pn.:  Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Grońsku i Komorowicach. Zadanie nr 1 lub / i zadanie nr 2;*/ 
nr spr.: RG.271.10.00.2020.ZJ, nie otwierać przed 11 stycznia 2020r., godz. 10:15 

*/ Wykonawca podejmuje decyzję na jaki zakres robót składa swoją ofertę, czy to na zadanie nr 1 lub i na zadnie nr 2, i taki zapis umieszcza na opakowaniu swojej oferty. 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:

1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub dokumentów:

- potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

- potwierdzających brak podstaw wykluczenia,

- oświadczenia o którym mowa w rozdziale VII część I ust. 2 niniejszej specyfikacji, innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp.

Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy  może skutkować zatrzymaniem wadium (w przypadku jego wymagania) wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych.

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

b) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

c) potwierdzających brak podstaw wykluczenia

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) Zamawiający informuje, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Sekretarz Gminy pan Maciej Piechowiak, nr tel. 61 44 14 024 - centrala, adres email: iod@lwowek.com.pl 
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO: 
a) prawo dostępu do danych (art. 15), 
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). 
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
9) Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy składać do dnia 11.01.2020r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 5 – sekretariat, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.                                                                                                              
3. Oferty zostaną otwarte w dniu 11.01.2019r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 9 – sala narad.   
Zamawiający informuje, że otwarcie ofert zostanie przeprowadzone poprzez transmisję on-line ze strony internetowej: www.bip.lwowek.com.pl , zakładka zamówienia publiczne, podzakładka: otwarcie ofert – transmisja on-line.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową netto i brutto, cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, oddzielnie: 
1) w zadaniu nr 1 - części obejmującej roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Grońsku; 
2) w zadaniu nr 2 - części obejmującej roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Komorowicach.
*/ Wykonawca samodzielnie dokonuje wyboru na wykonanie jakiego zadania zamierza złożyć ofertę, Wykonawca może złożyć oddzielne oferty na zadnie nr 1 i zadanie nr 2.

2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z kompletnym wykonaniem zamówienia, niezbędne do jego zakończenia bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania  umowy, cena musi obejmować cały przedmiot zamówienia i spełniać warunki stawiane przez Zamawiającego.                                                                                                                            
3. Cena może być tylko jedna za oferowane wykonanie przedm. Zamówienia w konkretnym zadaniu nr 1 lub / i w zadaniu nr 2, nie dopuszcza się wariantowości ceny.                                                                                                                                                                                                
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).                                               
5. Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej brutto inne nakłady wynikające z przedmiotu zamówienia wpływające na wartość robót, a w szczególności:                                                                            
- zagospodarowanie placu budowy (jego zabezpieczenie) i urządzenie zaplecza budowy (w tym zaplecza socjalnego  
  oraz hignieniczno – sanitarnego dla swoich pracowników), a po wykonanych robotach uporządkowanie terenu 
  budowy, jego zagospodarowanie i doprowadzenie do należytego stanu i porządku,
- doprowadzenie i korzystanie z mediów na placu budowy,                                                                                
- cały materiał do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpieczony i dostarczony przez Wykonawcę,  
- dowóz (transport) całego materiału Wykonawcy na miejsce ich wbudowania oraz dowóz (transport) urządzeń i 
  sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,  
- wywóz (transport) odpadów budowlanych wytworzonych przy realizacji zamówienia na miejsce ich utylizacji, w 
  przypadku takiej potrzeby,                                                                                                                             
- wykonanie wszelkich prób badań i sprawdzeń wykonanych przez uprawnione podmioty z określeniem tytułu dla zadania będącego przedmiotem zamówienia, potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,
- ubezpieczenie realizowanych prac budowlanych w ramach działalności gospodarczej,          
6. Do obliczenia ceny przedmiotu zamówienia służą:                                                                                              
- projekt budowlany przygotowany na okoliczność wykonania przedmiotowego zadania,                                                                                                                                                                     - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do przedmiotowego zadania,                                                                                                             - przedmiary robót do wykonania dla przedmiotowego zadania z zastrzeżeniem że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, nie są obligatoryjne dla wykonawcy i mają być traktowane jako pomocnicze, roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a występujące w przedstawionej dokumentacjach projektowych przygotowanych na okoliczność wykonania zamówienia nie są robotami dodatkowymi,
- zalecana przez Zamawiającego wizja lokalna w terenie na miejscu wykonywania robót,
- wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego na podstawie złożonych zapytań (jeżeli występują),                                                                                                                                                                                                                                                                                      - nakłady rzeczowe określone w odpowiednich katalogach.                                                                        
7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym wykonawcy - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz.                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami przedstawionymi w siwz i jej załącznikach,

4) wniesiono poprawnie wadium (jeżeli było wymagane),

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej, oddzielnie w zadaniu nr 1 i oddzielnie w zadaniu nr 2:

1) cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zamówienia - waga 60% znaczenia,
2) wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi powyżej 24 miesięcy – waga 40% znaczenia.

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego; 
                     Con : Cob x 100pkt. x 60% + Gimgob : Gngo x 100pkt. x 40%  = wartość punktowa oferty     
gdzie;
ad 1) ceny ryczałtowej brutto kompletnego wykonania zamówienia  - waga 60% znaczenia
kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, maksymalną ilość 60pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, wg poniższego wzoru: 
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego, kryterium cena;  wzór  Con : Cob x 100pkt. x 60%  
gdzie;                                                                                                                                                                    
Con - najniższa cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zamówienia ze wszystkich złożonych ofert, w wybranym zadaniu (oddzielnie do zadania nr 1 i oddzielnie do zadania nr 2)                                                                                                                             
Cob - cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zamówienia z oferty badanej, w  wybranym zadaniu (oddzielnie do zadania nr 1 i oddzielnie do zadania nr 2)

ad 2) wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi powyżej 24 miesięcy – waga 40% znaczenia, 
w ramach kryterium okresu gwarancji jakości i rękojmi będzie rozpatrywany okres gwarancji i rękojmi zaoferowany przez Wykonawcę powyżej 24 miesięcy (minimalny - najkrótszy), ale nie dłuższy niż 72 miesięcy (maksymalny -najdłuższy),  maksymalną ilość 40pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najdłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi, pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów, wg poniższego wzoru: 

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego, kryterium gwarancja jakości i rękojmia;
wzór  Gimgob : Gngo x 100pkt. x 40%  
gdzie,                                                                                                                                                                    
Gimgob – Gwarancja jakości i rękojmia, ilość miesięcy gwarancji jakości i rękojmi z oferty badanej (ilość zaoferowana przez Wykonawcę w swojej ofercie powyżej 24 miesięcy, a nie przekraczająca 72 miesięcy) (oddzielnie do zadania nr 1 i oddzielnie do zadania nr 2),                                                                                           
Gnog – Gwarancja jakości i rękojmia, najdłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi przewidziany w siwz – 72 miesięcy, 
(oddzielnie do zadania nr 1 i oddzielnie do zadania nr 2).

Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi udzielanej przez Wykonawcę to 72 miesięcy od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (umowy).  
Minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi udzielanej przez Wykonawcę to 24 miesięcy od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (umowy) i przekazania obiektu zamawiającemu. Wynik punktowy w wyborze oferty liczony będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Uwaga: 
1) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie wyznaczy okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 24 miesięcy.
2) W przypadku gdy Wykonawca nie określi w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował okres gwarancji 24 miesięcy.
3) W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 72 miesięcy, do oceny i porównania ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 72 miesięcy (do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji jakości i rękojmi przyjęty z oferty wykonawcy – dłuższy niż 72 miesięcy).
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

8. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z rozdziałem V i VI niniejszej Specyfikacji.

9. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektron. w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.  
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:

1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi,
Zamawiający zamieści również informację o wyniku postępowania w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń usytuowanej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku, parking dla interesantów. 
 4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi,
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w pkt. 1),

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione, o których mowa w rozdziale XVIII  ust. 3  niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

9. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
a) Kosztorys ofertowy podpisany przez wykonawcę, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na wartość zgodną z ceną przedstawioną w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z tabelą elementów scalonych - w jednym egzemplarzu,
b) Kopię odpowiednich do kierowania robotami budowlanymi i nadzoru wykonania przedmiotu zamówienia uprawnień budowlanych Kierownika budowy z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego,
c) kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem wniesionej opłaty za zawarcie polisy ubezpieczenia,
c) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców składających ofertę wspólnie należy przedłożyć polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia zawierający rozszerzenie obejmujących każdego z Wykonawców.
d) W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, której dotyczy zamówienie, Wykonawca, co najmniej na 14 dni przed końcem obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany będzie do przedłożenia polisy na kolejny okres w zakresie takim samym jak dotychczasowa polisa.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:  5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę za wykonanie zamówienia, (oddzielnie do zadania nr 1 i oddzielnie do zadania nr 2).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu, przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy podany przez Zamawiającego z adnotacją; zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ………... z dnia ………… - nazwa zadania, nr spr. RG.271.10.00.2020.ZJ                                                                                                                                                                               2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dopuszcza się również:

6)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:  sposób przekazania zabezpieczenia

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane , z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona 
nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady.

6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 9 do siwz, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w projekcie umowy § 14.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące obowiązków związanych z wykonaniem umowy o zamówienie publiczne w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy są określone w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 9 do siwz, § 4, oraz zabezpieczenie płatności podwykonawców § 5. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

4) opisu przedmiotu zamówienia

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4. W przypadku niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w pkt. 1),

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.lwowek.com.pl. 
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy

16. Kopię odwołania zamawiający:

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2) zamieści również na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XIX. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego, a także (w przypadku jego wystąpienia; informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy).

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek

2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XX. Załączniki (załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji):

1) Formularz ofertowy wykonawcy - oferta - wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz,
2) oświadczenie wykonawcy (ośw. o braku podstaw do wykluczenia) - wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz, 
3) oświadczenie wykonawcy (o spełnieniu warunków udziału) – wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz, 
4) oświadczenie dot. wykonawcy jeśli zachodzą podstawy do wykluczenia – wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz, 
5) informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów – wzór stanowi załącznik nr 5 do siwz,
6) oświadczenie dot. podmiotu na którego powołuje się wykonawca – wzór stanowi załącznik nr 6 do siwz,
7) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów – wzór stanowi zał. nr 7 do siwz, 
8) oświadczenie dotyczące podanych informacji – wzór stanowi załącznik nr 8 do siwz,
9) wzór (projekt) umowy - stanowi załącznik nr 9 do siwz,
10) wykaz robót budowlanych - wzór stanowi załącznik nr 10 do siwz,
11) wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego - wzór stanowi załącznik nr 11 do siwz,
12) informacja dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 12 do siwz, 
13) Dokumentacja projektowa - projekty budowlane: 
       - dla zadania nr 1 - części obejmującej roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Grońsku; branża architektura i konstrukcja, branża elektryczna; 
       - dla zadania nr 2 - części obejmującej roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Komorowicach; branża architektura i konstrukcja, branża elektryczna;