Lwówek, dnia 23 września 2011 r.

RG.6220.05.2011.KK

Załącznik Nr 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 01/2011 z dnia 23 września 2011 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia opracowana zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 127 ze zm.)

Planowanym przedsięwzięcie będzie polegało na budowie ścieżki rowerowej w Gminie Lwówek, miejscowości: Lwówek – Pakosław – Brody. Zakres prac obejmuje:

etap I od km 0+000 do km 4+026

etap II od km 4+032 do km 6+080

na terenie nasypu nieczynnej kolejki wąskotorowej oraz w ciągu drogi powiatowej. Inwestycja będzie przebiegać po następujących działkach: 494/1, 659 obręb Lwówek, 212, 213/2, 74, 78 obręb Posadowo, 402, 403, 407, 430/1, 432 obręb Pakosław. Obecnie teren, na którym planowana jest budowa ścieżki rowerowej w 97% stanowi nasyp po nieczynnym torowisku kolejki wąskotorowej, pozostałe 3% długości stanowi pobocze pasa drogowego drogi powiatowej 2709P.

Tereny przewidziane pod budowę ścieżki rowerowej to tereny stanowiące własność gminy, innych instytucji oraz osób prywatnych.

Obecnie ruch rowerowy odbywa się ciągiem dróg powiatowych 2709P oraz 2734P, co przy znacznym ruchu transportu ciężarowego tymi drogami stwarza duże zagrożenie dla rowerzystów. Planuje się wykonanie ścieżki o następującej  konstrukcji: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm, związanie międzywarstwowe stabilizowane mechanicznie, nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Na trasie ścieżki przewidziane są przejazdy o wzmocnionej konstrukcji do posesji prywatnych oraz wjazdy na pola. Odwodnienie ścieżki rowerowej planowane jest poprzez spadki poprzeczne  do przydrożnych rowów. Realizacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych, tj. ze zużyciem kruszywa łamanego oraz piasku na potrzeby technologiczne, prace zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Uciążliwości (tj. emisja hałasu, pyłów) związane z funkcjonowaniem maszyn budowlanych oraz z transportem środków transportu będą występowały wyłącznie w fazie realizacji przedsięwzięcia, będą miały charakter krótkotrwały., aby zmniejszyć te uciążliwości prace prowadzone będą w porze dziennej. Na etapie eksploatacji projektowana ścieżka rowerowa nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń wód, powietrza oraz emisji hałasu. Odpady powstające w fazie realizacji przedsięwzięcia będą wywożone na składowisko odpadów, bądź przekazywane uprawnionym jednostkom. Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne. Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno – błotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty (projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000, zatwierdzonego przez Komisje Europejską) „Ostoja Zgierzyniecka” PLH300007 i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Zgierzynieckie” PLB00009.

Analizując położenie inwestycji poza granicami ostoi, jak również zakres i charakter przedsięwzięcia, oraz właściwą organizację robót jak również maksymalnie skrócony czas realizacji inwestycji stwierdzono, że przedsięwzięcie nie należy do zagrożeń siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, nie naruszy także spójności sieci i integralności w/w obszarów Natura 2000. Budowa ścieżki rowerowej nie będzie miała powiązań z innymi przedsięwzięciami i nie wystąpi kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie, na którym nie zostały przekroczone standardy jakości środowiska i nie będzie stanowiło źródła emisji do powietrza i hałasu na etapie eksploatacji.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia awarii przemysłowych, nie będzie oddziaływać transgranicznie z uwagi na lokalny charakter inwestycji, wobec czego nie ma konieczności określenia w niniejszej decyzji warunków dotyczących tych zagadnień.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz

Opracowała:

Kinga Kawała