Nr sprawy:  RG.271.00.17.2018.ZJ       			     załącznik nr 5 do zaproszenia do złożenia oferty

Szczegółowa specyfikacja techniczna

do zastosowania w

Zimowym utrzymaniu dróg gminnych na obszarze Gminy Lwówek w sezonie zimowym 2018/2019, 
rozpoczęcie realizacji od dnia podpisania umowy w 2018r. do końca okresu zimy w sezonie 2018/2019 
tj. do 30 kwietnia 2019r.

Sprzęt do zimowego utrzymania dróg (przewidziany do wykorzystywania wyłącznie na drogach gminnych   na obszarze Gminy Lwówek)

1. W celu wykonywania usług zimowego utrzymania dróg w założonym standardzie Wykonawca winien posiadać  zbilansowaną ilość sprzętu do świadczenia przedmiotowej usługi.

2. Wykonawca powinien dysponować sprzętem w ilości oraz rodzaju umożliwiającym należyte wykonanie usługi w przypadku wystąpienia zwykłych, trudnych oraz bardzo trudnych zimowych warunków atmosferycznych.

3. Wykonawca winien dysponować minimum:

-  pługami średnimi lub ciężkimi sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdu w ilości co najmniej jednej (1) sztuki 
   na jeden obwód zimowego utrzymania dróg gminnych,

- samochodami ciężarowymi lub innymi pojazdami silnikowymi, których konstrukcja umożliwia zamontowanie 
   odpowiedniego osprzętu przeznaczonego do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżania, w ilości co najmniej 
   jednej (1) sztuki na jeden obwód zimowego utrzymania dróg gminnych.

4. Zamawiający dopuszcza użycie wspólnego nośnika jednocześnie do pługa i piaskarki.

5. Posypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środkach transportowych, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków.

6. Środki do usuwania śliskości zimowej powinny być rozsypywane równomiernie i niezależnie od prędkości jazdy

7. Talerz lub talerze rozsypujące muszą mieć możliwość regulacji wysokości.

8. Wykonawca winien przygotować sprzęt przed terminem określającym gotowość do prac zimowych.

9. Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej i do odśnieżania należy wyposażyć w pulsujące światła ostrzegawcze zgodnie z przepisami, a pracowników obsługujących sprzęt zmechanizowany w telefony komórkowe.

Materiały

1. Środki chemiczne oraz inne materiały niezbędne do wykonywania zamówienia wykonawca zakupuje we własnym zakresie w ilości pozwalającej na należyte wykonywanie usług odpowiadających wielkości obwodów zimowego utrzymania dróg gminnych. 
2. Przed terminem gotowości do prac zimowych jak również w trakcie trwania sezonu zimowego wykonawca winien przygotować i posiadać stały zapas materiałów do usuwania śliskości w ilości pozwalającej na minimum 10-krotne zwalczanie śliskości zimowej.
3. Materiałami stosowanymi przy zwalczaniu śliskości zimowej są:

- mieszanina piasku z solą o stężeniu soli drogowej w ilości 10 %,
    (sól drogowa powinna spełniać wymagania PN-86/C-84081/02)
    - sam piasek (piasek o uziarnieniu do 2mm, wg PN-B-11113:1996)

4. W przypadku takiej potrzeby po wykonaniu mieszanki Wykonawca winien wykonać badania laboratoryjne 
(w niezależnym laboratorium) na zawartość soli w mieszance i na wyraźne żądanie przedstawić Zamawiającemu.

5. Zamawiający dopuszcza użycie mieszanki piasku z solą, w przypadku wystąpienia warunków niekorzystnych przy temperaturach powyżej -10OC.

Wykonywanie robót

1. Wykonawca usług  przy robotach przygotowawczych do sezonu zimowego zobowiązany jest do przestrzegania terminów, sporządzenia wykazu sprzętu z podaniem nr rejestracyjnych pojazdów i nazwisk kierowców obsługujących dany sprzęt (operatorów) ze wskazaniem do nich numerów telefonów kontaktowych i przedstawienia tego wykazu zamawiającemu.

2. Wykonawca usług powinien posiadać doświadczenie w utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym.

3. Wykonawca usług winien zapoznać się z drogami na których będzie świadczył usługi przedmiotowe usługi.

4. Wykonawca usług zobowiązany jest do uzyskania zgody na rozpoczęcie pracy sprzętu od Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek lub upoważnionego przez niego pracownika Gminy Lwówek.

5. Po zakończeniu akcji zimowej Wykonawca w ramach obowiązującej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia posprząta piasek z ulic i dróg na terenie zabudowanym (jezdnie asfaltowe) i wywiezie na wskazane przez zamawiającego miejsce składowania odpadów przewidując odległość odwozu maksymalnie do 50km (koszt odwozu należy przewidzieć i zaliczyć do ogólnego kosztu usług).

Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

1) odśnieżanie - km odśnieżonej jezdni – drogi (bez względu na szerokość drogi i jej nawierzchnię)

2) usuwanie śliskości zimowej – km (bez względu na szerokość drogi i jej nawierzchnię);

- posypanej jezdni – drogi mieszanką piaskowo – solną (10%),

- posypanej jezdni – drogi samym piaskiem,

3) rozliczenia za wykonaną usługę będą dokonywane w km w ułamkach dziesiętnych do drugiego miejsca po przecinku.

Płatności

Płatność za skutecznie wykonaną usługę dokonywana będzie raz w miesiącu, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportów z prowadzenia akcji zima.

UWAGI DODATKOWE - SKUTECZNIE WYKONANA USŁUGA

Odśnieżanie

1) Skuteczne odśnieżanie - to usunięcie śniegu (z całości szerokości jezdni, zatok autobusowych i miejsc postojowych znajdujących się w granicach pasa drogowego) w taki sposób, aby pojazdy mogły poruszać się bezkolizyjnie i bezpiecznie.

2) Zakres prac niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z warunków atmosferycznych i aktualnego stanu technicznego dróg (po uzgodnieniu upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z upoważnionym koordynatorem zimowego utrzymania dróg – przedstawicielem Gminy Lwówek dla dróg gminnych).

3) W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów  lub ich zespołów. 
W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować pomiędzy nimi bezpieczną odległość (min. 50 m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

Odśnieżanie należy prowadzić na całej szerokości jezdni. Należy zwracać szczególną uwagę na dokładne odśnieżanie skrzyżowań ulic i odcinków w odległości 10 m od przejść dla pieszych oraz spadków podłużnych i poprzecznych.

Przy zgarnianiu śniegu z jezdni nie należy zasypywać przejść, przystanków autobusowych oraz skrzyżowań.

4) Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby pryzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań 
i zakrętów. W przypadku nadmiaru śniegu oraz gdy warunki pogodowe wskazują, że nie stopnieje Wykonawca po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym wywiezie go na miejsce wskazane przez Zamawiającego w obszarze obwodu zimowego utrzymania obsługiwanego przez Wykonawcę.

- Posypywanie nawierzchni dróg mieszanką piaskowo-solną, samym piaskiem

1) Skuteczne posypywanie - to pokrycie całej nawierzchni jezdni środkami mieszanką piaskowo-solną, samym piaskiem (środkiem uszorstniającym), które usuną z nawierzchni jezdni niezwłocznie gołoledź, szron, lód, zlodowaciały śnieg, zbity śnieg.

2) Grubych warstw lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu nie należy usuwać za pomocą samych środków chemicznych. Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie.