Nr sprawy: RG.271.00.04.2020.ZJ 					               		             Lwówek, 2020.04.29

Wykonawca:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w rozpoznaniu cenowym, zwanym dalej „Zaproszeniem”

Zamawiający – Gmina Lwówek, w osobie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych udzieleniem zamówienia polegającego na wykonywaniu robót

w kategorii usług pn.: Bieżąca konserwacja gruntowych dróg gminnych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu - profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczaniem przez wałowanie walcem (na okres jednego roku) od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy, do złożenia oferty.

1. Podstawa udzielenia przyszłego zamówienia 
Wykonanie bieżącej konserwacji gruntowych dróg gminnych zostanie udzielone w formie umowy realizowanej na podstawie art. 4 pkt. 8, który mówi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (ustawa Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.  zm.).

2. Zamawiający określa przedmiot zamówienia do wykonania 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na równaniu - profilowaniu gruntowych dróg gminnych wraz z jednoczesnym zagęszczaniem nawierzchni gruntowej przez wałowanie walcem (drogi o kategorii  ruchu lokalnego), na terenie miasta i gminy Lwówek, wraz z dojazdem na miejsce wykonywania robót i powrotem

do miejsca garażowania.                                                    
2) Zamawiający w określeniu przedmiotu zamówienia przyjmuje, że poprzez bieżącą konserwację rozumie wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego (którym są gminne drogi gruntowe) lub jego części w odpowiednim stanie technicznym, tak aby nie ulegał pogorszeniu z powodu codziennej eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i z tego powodu czynności z zakresu bieżącej konserwacji nie stanowią robót budowlanych i nie podlegają przepisom Prawa budowlanego. Prace wykonywane w ramach bieżącej konserwacji zamawiający kwalifikuje do kategorii usług.

3. Zakres ilościowy robót do wykonania 
1) Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieutwardzonych nawierzchni gruntowych dróg gminnych podlegających równaniu - profilowaniu mechanicznemu równiarką wraz z wałowaniem w okresie obowiązywania przyszłej umowy wynosi ogółem ca  800.000m2, a w tym:  
- gminne drogi wiejskie – ca 330.000m2                                                                                                                        
- gminne drogi przejazdowe dla autobusów szkolnych + miasto – ca 470.000m2

2) Równanie dróg gminnych w okresie trwania przyszłej umowy podzielono na dwa etapy:
równanie wiosenne; 
- drogi przejazdowe na terenach obrębów wiejskich – ca 250.000m2,

- drogi przejazdowe dla przejazdu autobusów szkolnych + miasto – ca 350.000m2,                                                                      
równanie jesienne; 
- drogi przejazdowe na terenach obrębów wiejskich – 80.000m2, 
- drogi przejazdowe dla przejazdu autobusów szkolnych + miasto – ca 120.000m2;                                                                 
3) Przewidywana przez Zamawiającego, lecz orientacyjna powierzchnia gruntowych dróg gminnych podlegających zagęszczeniu przez wałowanie walcem w okresie obowiązywania umowy wynosi 100% wszystkich dróg gruntowych 
podlegających równaniu - profilowaniu i równa się powierzchni  – ca 800.000m2, 
4) Uwaga; podane powyżej wielkości (zakres przedmiotu zamówienia) mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia się bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego na równanie - profilowanie z zagęszczaniem przez wałowanie walcem w bieżącym utrzymaniu dróg gminnych w okresie obowiązywania umowy, na co mają wpływ nieprzewidywalne warunki atmosferyczne panujące w danym okresie roku (w danej porze roku).

4. Charakterystyka robót do wykonania
1) Równanie mechaniczne gruntowych dróg gminnych ma polegać na profilowaniu - skorygowaniu przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu poprawy komfortu ruchu kołowego i lepszego odwodnienia nawierzchni drogi.
2) Profilowanie powinno zapewnić odpowiednie pochylenie poprzeczne drogi gruntowej umożliwiające odpływ 
wody z nawierzchni równanej drogi na pobocze i wynosić nie mniej niż 4%. Kierunek i rodzaj pochylenia (daszkowy lub poprzeczny) uzależnić należy od naturalnych warunków usytuowania dróg w terenie, grunt lub kruszywo zmieszane z gruntem pozyskane w czasie profilowania należy w miarę możliwości wykorzystać do wywołania odpowiedniego pochylenia nawierzchni drogi lub uzupełnienia ubytków drogi w innych miejscach. 
3) Równanie dróg należy wykonywać sprzętem zapewniającym należyte wykonanie zamówienia np.: równiarkami
samobieżnymi lub innymi równoważnymi – w wykonywaniu usług najważniejszy jest efekt dobrze i należycie wykonanej pracy. 
4) Równanie dróg zaleca się wykonywać po średnim deszczu gdy grunt jest wilgotny, co ułatwia zarówno ścinanie 
gruntu na wzniesieniach, jak i jego zagęszczenie w zaniżeniach dróg. 
5) Liczba przejazdów sprzętem (w tym i walcem) może być różna i zależna od stopnia „zniszczenia” nawierzchni do uzyskania należytego profilu drogi, rodzaju podłoża i sposobu równania na różnych odcinkach dróg przeznaczonych do bieżącej konserwacji.
6) Zalecenia do wykonania robót: w czasie równania, wykonawca winien prowadzonym sprzętem wyrównywać wyboje materiałem otrzymanym ze ścięcia wzniesień, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów, lub będących wynikiem nierównomiernego zagęszczenia gruntowej jezdni, uformować profil drogi przez przesunięcie otrzymanego po ścięciu nawierzchni materiału do środka drogi (osi drogi) z jednoczesnym wyrównaniem kolein, przemieścić wzruszone górne warstwy nawierzchni gruntowej drogi w celu uformowania jej profilu i jednoczesnym wałowaniem walcem przygotowanej nawierzchni.
7) Zagęszczanie mechaniczne przez wałowanie należy przeprowadzać za pomocą np. walca drogowego statycznego lub wibracyjnego, lub innego równoważnego – w wykonywaniu usług wałowania najważniejszy jest efekt dobrze i należycie wykonanej pracy.
Zagęszczanie może obejmować kilkukrotny przejazd walcem tych samych odcinków dróg w celu uzyskania 
właściwego stopnia zagęszczenia nawierzchni i należytego wykonania zamówienia. 
8) Zamawiający zachęca potencjalnych wykonawców do orientacyjnego zapoznania się z terenem bieżącej konserwacji dróg gminnych poprzez przeprowadzenie chociażby wybiórczej wizji lokalnej gruntowych dróg gminnych przed złożeniem oferty, celem prawidłowego oszacowania zakresu robót do wykonania. 
9) Wykonywanie bieżącej konserwacji gruntowych dróg gminnych powinno spełniać wymagania polskiej normy PN-S-02205:1998  drogi samochodowe – roboty ziemne – wymagania i badania.

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje                                                                                                                                  
1) Dojazd na miejsce wykonywania usługi i powrót do miejsca garażowania (koszt dojazdów i powrotów do miejsca garażowania musi być wliczony w cenę jednostkową za wykonanie usługi).                                                                                                      2) Mechaniczne równanie - profilowanie dróg gruntowych wraz z usuwaniem „warkoczy” ziemnych równiarką  i mechaniczne zagęszczanie poprzez wałowanie.

3) Usuwanie z dróg objętych bieżącą konserwacją wystających korzeni i odpadów budowlanych, w tym: kamieni, elementów ceramicznych np.: cegieł, dachówek, szkła w każdej postaci, elementów metalowych np.: drutów, płaskowników i innych, kamieni sztucznych, w tym części okładzin ściennych i posadzkowych np.: płytek, a także wszelkich innych zanieczyszczeń, które nie powinny  się znajdować na pasach jezdnych dróg z ich wywozem na miejsce składowania odpadów stałych, Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania usuniętych z profilowania dróg odpadów.         

6. Tryb zlecania wykonania usługi i rozliczania wykonanych robót                                                              
1) Wydanie zlecenia Wykonawcy w celu przeprowadzenia bieżącej konserwacji - wykonania części zamówienia następować będzie telefonicznie z niezwłocznym potwierdzeniem złożonego zlecenia za pomocą poczty elektronicznej (lub elektronicznie z powiadomieniem telefonicznym), z przekazanej Wykonawcy informacji powstanie dowód udzielenia zamówienia i tym samym następuje przekazanie odcinka drogi, lub dróg do wykonania prac.
2) W przypadku takiej potrzeby Zamawiający i Wykonawca przed przystąpieniem do robót drogowych dokonają odwrotnej, wspólnej wizji lokalnej w terenie (z udziałem lokalnego przedstawiciela np. sołtysa wsi), przed udzieleniem zlecenia na wykonanie bieżącej konserwacji konkretnego odcinka drogi.                                                                                                                                                                   
3) Rozliczenia za wykonane części zamówienia będą dokonywane w oparciu o iloczyn powierzchni i ceny jednostkową za 1 m² wyrównanego - wyprofilowanego i zagęszczonego walcem odcinka drogi lub odcinków dróg.                        
4) Z każdej części zlecanej usługi winien zostać sporządzony protokół odbioru, który będzie zawierał obmiar szczegółowy wykonanych robót (z określeniem miejsca wykonania prac, ze wskazaniem pikietażu, lub charakterystycznych punktów dróg z wyszczególnieniem obmiaru długość i szerokość oraz wyliczeniem ilości wykonanej pracy w m2, która będzie podstawą do wystawienia faktury, protokoły odbioru wykonanych robót winny być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (oraz przy udziale przedstawiciela - sołtysa z administracyjnego obrębu wsi, na którego terenie została wykonana usługa), odbiór wykonanych robót jak i protokoły odbioru robót winny zostać spisane nie wcześniej niż 7 dni po faktycznym wykonaniu robót celem oceny i sprawdzenia należytego i prawidłowego wykonania równania drogi z wałowaniem. 
5) Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową VAT za dany miesiąc wykonania usługi, w oparciu o protokoły odbioru robót, bez zbędnej zwłoki w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, w którym roboty drogowe zostały wykonane.                                                                                                                                                

7. Odpowiedzialność Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót - wykonywania usługi równania i wałowania dróg                                                      
1) Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania i ograniczania ruchu drogowego na gruntowych odcinkach dróg gminnych, na których będą prowadzone prace.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia prac związanych z równaniem – profilowaniem i wałowaniem dróg, jeżeli z winy Wykonawcy nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej czy nadziemnej, Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
3) Ewentualne roszczenia użytkowników dróg, co do jakości wykonanych robót jakie wpłyną do Zamawiającego, a związane będą z wykonywanymi lub wykonanymi pracami będą kierowane do Wykonawcy w celu ich bezzwłocznego pozytywnego załatwienia.    

8. Wymagania stawiane Wykonawcy                                                                                                                         
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla wykonania przedmiotu zamówienia.                                                                                                                          
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich robót przygotowawczych w tym oznakowania miejsc prowadzenia prac znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi z utrzymywaniem tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas trwania robót - podczas wykonywania usługi, zapewniając właściwe zabezpieczenie terenu  i  bezpieczne poruszanie się po równanych odcinkach dróg, Wykonawca bierze na siebie ryzyko prowadzenia robót w terenie otwartym.                               
3) W czasie prowadzonych robót - wykonywania usługi zostanie utrzymany ruch pojazdów i pieszych na przedmiotowych odcinkach dróg.

4) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.                                                            
5) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.                                                                                                                 
6) Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia Zamawiającemu telefonów kontaktowych, oraz adresów elektronicznych za pomocą których Zamawiający będzie przekazywał zlecenia wykonania równania drogi, numeru fax-u, oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonywania zamówienia.                                                                       
7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.                                                                                                            
8) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą winien wykazać, że posiada na terenie gminy Lwówek, bądź w najbliższej okolicy bazę sprzętową, lub złoży oświadczenie, że założy taką bazę na okres trwania umowy na terenie gminy Lwówek, bądź w najbliższej okolicy (najbliższa okolica w rozumieniu Zamawiającego obejmuje obszar z granicą ca 20km od granic administracyjnych gminy Lwówek, licząc dojazd po drogach publicznych).     
9) Wykonawca jest zobowiązany do określenia terminu czasu reakcji oznaczającego czas w jakim przystąpi do wykonywania usługi liczony od momentu zgłoszenia Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zadeklarować czas reakcji w pełnych godzinach w przedziale od 24 godzin do 72 godzin.
10) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu, na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na terenie prowadzonych prac.                                                                                                                                                  
11) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie oraz ponosi koszty wywozu i utylizacji odpadów wytworzonych na terenie wykonywania usług (w przypadku powstania takiej konieczności), a po zakończeniu prac teren na bieżąco uporządkuje i zagospodaruje (na potwierdzenie utylizacji odpadów w przypadku takiej potrzeby przekaże Zamawiającemu kartę przyjęcia odpadu przez Zakład Utylizacji Odpadów).                                                                                                                          
12) Wykonawca w przypadku takiej potrzeby, wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania i sprawdzenia oraz próby w celu wykazania należytego i poprawnego, oraz zgodnego z ww opisem wykonania przedmiotu zamówienia.

9. Wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości wykonanych robót – wykonanej usługi                                                                                                                      
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu obligatoryjnej gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty – usługi (okres gwarancji jakości na wykonaną usługę równania – profilowania z wałowaniem uzależniony jest od warunków atmosferycznych, w tym opadów deszczu i ich intensywności i wynosi nie mniej niż jeden miesiąc przy niesprzyjającej aurze pogodowej i nie mniej niż trzy miesiące przy sprzyjającej aurze pogodowej) termin gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia przekazania przedmiotu zamówienia (wykonanej roboty - usługi) po dokonaniu odbioru wykonanego równania - profilowania odcinka drogi z zagęszczeniem i podpisania pozytywnego protokołu odbioru robót.
2) Rodzaj aury pogodowej określa Zamawiający wspólnie z Wykonawcą biorąc pod uwagę obiektywne przesłanki panującej pogody (podpierając się synoptyczną prognozą pogody dla danego obszaru dostępną na forach pogodowych).                                                                                                                                  

10.  Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom 
1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

11. Kody ze wspólnego słownika zamówień
- 45233141-9  roboty w zakresie konserwacji dróg,                                                                                   
- 45233142-6   roboty w zakresie naprawy dróg.

12. Warunkiem złożenia oferty przez Wykonawcę jest
1) Posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej potwierdzonego opłaconą polisą, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. złotych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument zawartego ubezpieczenia wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę za zawarte ubezpieczenie przed podpisaniem umowy z Zamawiającym.    
2) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z zapytaniem przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty o wykazanie przez Wykonawcę posiadanego sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia, sprzętu i urządzeń, które spełnią oczekiwane przez Zamawiającego należyte wykonanie zamówienia opisane w „Zaproszeniu”.

3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty – usługi, okres gwarancji jakości na wykonaną usługę równania – profilowania z wałowaniem;

- nie mniej niż jeden miesiąc przy niesprzyjającej aurze pogodowej,
- nie mniej niż trzy miesiące przy sprzyjającej aurze pogodowej,
termin gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia przekazania przedmiotu zamówienia (wykonanej roboty - usługi) po dokonaniu odbioru wykonanego równania - profilowania odcinka drogi z zagęszczeniem i podpisania pozytywnego protokołu odbioru robót.
4) Wykonawca udziela Zamawiającemu terminu ważności oferty wynoszącego 30 dni od dnia jej złożenia.  
5) Wykonawca musi zaakceptować przedstawiony do „Zaproszenia” wzór umowy, parafując jego wszystkie strony,  
6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim, w dowolnie wybranej przez siebie formie, jednak Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą i zostanie wybrany do realizacji zamówienia zobligowany będzie do złożenia oferty wraz z załącznikami w formie pisemnej w oryginale, przed terminem podpisania umowy.

13. Zamawiający w wyborze Oferty do realizacji zamówienia będzie się kierował

najniższą orientacyjną ceną ryczałtową brutto za wykonanie równania - profilowania drogi gruntowej wraz z wykonaniem zagęszczenia przez wałowanie walcem tj.:  
                             800.000m2 x …… cena jednostkowa za 1m2 wykonanej usługi = wartość oferty, 
w przypadku kiedy najniższa zaoferowana cena ryczałtowa brutto będzie przekraczała środki zagwarantowane w budżecie Gminy Lwówek na 2020 rok, na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający może odstąpić od udzielenia zamówienia, lub zwiększyć środki do wysokości złożonej oferty najkorzystniejszej.

W przypadku zainteresowania udzieleniem zamówienia prosimy o złożenie Oferty w dowolnej formie wybranej przez Wykonawcę, w języku polskim do dnia 08.05.2020r. do godz. 1000 z dopiskiem:

Oferta na wykonanie Bieżącej konserwacja gruntowych dróg gminnych z terenu Gminy Lwówek na okres jednego roku.
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2,  64-310 Lwówek pok. nr 5 – sekretariat, lub za pomocą posłańca (kuriera), lub

2) faksem na nr tel. 61 44 14 024 – prosić o włączenie faksu, lub

3) drogą elektroniczną na adres: udzad@lwowek.com.pl,   
oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert nie zostaną przyjęte do rozpatrzenia.

Osoby do kontaktu w sprawach technicznych wykonania usługi pan Jan Kulus, tel. do kont.: 61 44 17610, e-mail: war.zabudowy@lwowek.com.pl  oraz w sprawach zamówienia publicznego pan Zbigniew Jaworowicz, 
tel. do kont.: 61 44 17 606 – tel. bezpośredni, e-mail: przetargi@lwowek.com.pl , Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji niezbędnych do przygotowania ofert i późniejszej realizacji przedmiotowego zamówienia, pytania należy zadawać w formie pisemnej (drogą mailową) odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej w miejscu zamieszczenia „Zaproszenia” (zapytania ofertowe - www.bip.lwowek.com.pl).

Zamawiający po dokonanym wyborze Oferty najkorzystniejszej zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zamówienia drogą telefoniczną, a na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl zamieści dokumentację z przeprowadzonego rozeznania cenowego.

W załączeniu: 
1) wzór formularza oferty - Oferta cenowa,
2) wzór umowy,

3) mapa sieci dróg gminnych – graficzne przedstawienie dróg gminnych Gminy Lwówek, do informacji Wykonawcy,  
4) wykaz dróg gminnych, północna część terenu gminy Lwówek od drogi krajowej nr 92 w kierunku północnym – 
    orientacyjne zestawienie do informacji Wykonawcy,
5) wykaz dróg gminnych, południowa część terenu gminy Lwówek od drogi krajowej nr 92 w kierunku południowym 
     – orientacyjne zestawienie dróg do informacji Wykonawcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

 								/-/ Piotr Długosz