RG/J/3410/DŚK-08/08					             	Lwówek dn. 30.05.2008r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie robót budowlanych p.n.:

Zadanie I pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Świtalskiego i ulicy Kamionki w Lwówku – etap I.

Zadanie II pn.: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ulicy Kamionki – etap I i w ulicy

Świtalskiego w Lwówku – etap II.

I. Zamawiający – nazwa, dane adresowe.

Gmina Lwówek,  reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 0-61 44 14024, fax. 0-61 44 14212

www.lwowek.com.pl,   urzad@lwowek.com.pl, SIWZ udostępniono na stronie www.bip.lwowek.com.pl

Godziny urzędowania : pon. - 8.00 - 16.00, wt.-pt. - 7.30 - 15.30

II. Tryb udzielenia zamówienia :

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Pzp)

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego : art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 r. Nr 241 poz. 1763),

III. Przedmiot zamówienia i warunki udzielenia zamówienia.

Wykonanie robót budowlanych w podziale na zadania;

A. Opis przedmiotu zamówienia :

Zadanie I : Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Świtalskiego i ulicy Kamionki w Lwówku – etap I (wraz z wpustami ulicznymi).

Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nr 754/2006 z dn. 14.12.2006r. wydanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.

Projekt budowlany przygotowano kompleksowo dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lwówek w obrębie ulic Słonecznej, Południowej, Kamionki, Świtalskiego, Młyńskiej i Modrakowej, projekt przygotował Punkt Usług Technicznych – Waldemar Skaliński, ul. Wypoczynkowa 47/7, 64-300 Nowy Tomyśl.

Do powyższego projektu wykonano szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Zakres budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi w etapie I określa przedmiar robót do wykonania, dla poszczególnych odcinków – załącznik do SIWZ, są to odcinki:

1) od studni Ś1 do studni Ś2 w ulicy Świtalskiego dł. 47,50m – kd. Ø 250

2) od studni Ś2 do studni Ś3 dł. 50,00m – kd. Ø 250

3) od studni Ś3 do studni K6 w ulicy Kamionki,  dł. 50,00m - kd. Ø 300

4) od studni K6 do studni K7 dł. 42,50m - kd. Ø 600

5) od studni K7 do studni K8 w ulicy Al. E. Sczanieckiej, dł. 52,50m - kd. Ø 600

6) od studni K8 do studni K9 dł. 30,00m - kd. Ø 600

7) od studni K9 do włączenia w studni w ulicy Źródlanej dł. 10,00m – kd. Ø 600 (dalszy odcinek w ul. Źródlanej przewiduje się przebudować w późniejszym czasie i oddzielnym opracowaniu)

8) oraz odcinek od studni K6 w kierunku studni K5 - kd. Ø 500 na odcinku wyjścia z projektowanej nawierzchni drogi (normatywny odcinek rury – wyjście do dalszej budowy kanalizacji deszczowej z zaślepieniem).

9) wpusty uliczne zgodnie z projektem przebudowy drogi ul. Kamionki i Świtalskiego.

Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej przewiduje główne odcinki z rur betonowych Vipro w zakresie średnic od 600-400mm oraz PVC klasy S, w zakresie średnic 300-250mm, wpusty ze studniami przyłączeniowymi z rur PCW 200x5,9.

Odgałęzienia ze studni wyprowadzone w kierunku każdej krawędzi jezdni do wpustów ulicznych  zaprojektowano w projekcie przebudowy nawierzchni dróg gminnych ulicy Kamionki – etap I i w ulicy Świtalskiego w Lwówku – etap II.

Zadanie II : Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ulicy Kamionki – etap I i w ulicy

Świtalskiego w Lwówku – etap II. (z odwodnieniem, bez oświetlenia drogowego).

Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nr 168/2008 z dn. 21.03.2008r. wydanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.

Projekt budowlany przygotowano kompleksowo dla przebudowy dróg gminnych z odwodnieniem, budową zjazdów, oraz oświetleniem ulicznym w miejscowości Lwówek. Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie ul. Młyńskiej oraz Kamionki wraz z oświetleniem drogowym etap I – ul. Kamionki, etap II – ul. Świtalskiego.

Projekt przygotowało Biuro Projektowe FOJUD Sp. z o.o. ul. Wybieg 5/6, 61-315 Poznań.

Do powyższego projektu wykonano szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Etap I i etap II obejmuje przebudowę nawierzchni ulicy Świtalskiego (od km 0+000,0 do km 0+227,5) oraz Kamionki (od km 0+000,0 do km 0+110,0) z odwodnieniem, (nie należy uwzględniać budowy chodników, zjazdów oraz oświetlenia drogowego).

Podstawowe parametry techniczne:

- klasa techniczna D dla ulicy Świtalskiego,

- klasa techniczna L dla ulicy Kamionki,

- prędkość projektowana 30km/h,

- przekrój poprzeczny 1x2,

- szerokość pasa ruchu 3,0n.

Ze względu na lokalny charakter projektowanych ulic przyjęto jedno jezdniowy przekrój ulic o  daszkowym spadku poprzecznym wielkości 2% i szerokości 6,0m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ulic:

- warstwa dolna podbudowy z gruzobetonu 0/63 gr. 15cm,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 7cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 4cm.

- obustronny krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem,

- ściek uliczny z kostki betonowej typu Holland gr. 8cm na płask, o szerokości 0,21m z każdej ze stron.

Zakres szczegółowy przebudowy nawierzchni dróg gminnych ulicy Świtalskiego i ulicy Kamionki w Lwówku w etapie I i II określa przedmiar robót do wykonania – załącznik do SIWZ.

Roboty inne i prace towarzyszące do zadania I i zadania II :

1. Organizacja ruchu na czas budowy (projekt +oznakowanie).

2. Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza.

3. Przygotowanie zaplecza i zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych,

montaż elementów zabezpieczających i informacyjnych.

4. Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, oraz

gestorów sieci uzbrojenia znajdującego się w rejonie wykonywania robót, o zamierzonym terminie

ich rozpoczęcia.

5. Na czas prowadzenia robót ustawić odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz zapewnić właściwe

zabezpieczenie i oświetlenie wykopów, po zakończeniu robót teren uporządkować i przywrócić do

stanu pierwotnego.

6. Regulacja pionowa istniejącej infrastruktury medialnej (np.: studzienki, zawory).

7. Oznakowanie drogowe zgodnie z przedmiarem.

B. Odpowiedzialność Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót drogowych.

1. Przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla  społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody

właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą roboty sieci kanalizacji deszczowej i    drogowe.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową przedmiotowych dróg.

3. Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń podczas wykonywania robót, wyrządzonych szkód, oraz doprowadzi istniejące uzbrojenie w razie uszkodzenia do stanu wymaganego przez administratora przeszkód w istniejącym pasie drogowym (np. uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kable telefoniczne, kable energetyczne, drzewa).

4. Przy wykonywaniu robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykopy należy wykonać

ręcznie, w celu dokładnej ich lokalizacji oraz dokonać właściwego zabezpieczenia odkrytego

uzbrojenia. Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego

na dostarczonych mapach.

C. Warunki Zamawiającego.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.

1 pkt. 6 ustawy Uzp. w następującym zakresie :

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kamionki od studni K6 do K5, dł. 42,5m – kd.( 500,

-  + normatywny odcinek rury kd. ( 500 – wyjście do dalszej budowy kanalizacji deszczowej z

zaślepieniem,

- wpusty uliczne na tym odcinku,

- nawierzchnia drogowa jak w zadaniu II na odcinku 42,5m + wyjście poza końcową linie łuku

wychodzącą z ulicy Zielonej,

- wykonanie pompowania odwadniającego, którego wykonanie będzie zależało od decyzji inspektora

nadzoru, który podejmie ją przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego na

podstawie protokółu konieczności wykonania robót i ocenie czy zasadnym jest wykonanie

przedmiotowego pompowania odwadniającego.

Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w przypadku kiedy najkorzystniejsza, ważna oferta nie przewyższy środków zapisanych w budżecie Gminy na 2008r. na te zadania, na podstawie stawek i składników cenowych jednakowych jak w przedstawionej przez Wykonawcę ofercie.

W przypadku kiedy najkorzystniejsza ważna oferta przewyższy środki  zapisane w budżecie Gminy na 2008r. na te zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia w zadaniu I i zadaniu II do wysokości zabezpieczonych środków – oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu tego warunku.

4. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom;

Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie jakie części zamówienia, zamierza  powierzyć podwykonawcą, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie oświadczenia przewidywane zatrudnienie podwykonawców, z wyszczególnieniem ich danych adresowych.

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

6. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do obligatoryjnego zapoznaniem się z terenem, w którym będą wykonywane zadania i ewentualnego zweryfikowania dołączonych przedmiarów robót do wykonania, a także do uzyskania wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania oferty i wyliczenia jej ceny, co potwierdzi w stosownym oświadczeniu.

7. Udzielenia akceptacji wzoru (projektu) umowy, przez parafowanie wszystkich stron.

8. Udzielenia Zamawiającemu zgody na wydłużony okres płatności dla poszczególnych zadań, po ich ukończeniu, w fakturach częściowych do 30 dni po wykonaniu wszystkich robót i po pozytywnym dokonaniu odbioru końcowego robót dla zadania I i zadania II – oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody.

9. Zaakceptują oświadczenie Zamawiającego, że nie udziela zaliczek na poczet wykonywania przedmiotu zamówienia – oświadczenie Wykonawcy.

Wszystkie punkty z warunków Zamawiającego mogą zostać zaakceptowane i przyjęte w formie jednego wspólnego oświadczenia.

Ocena spełnienia innych warunków zamówienia dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia/e metodą warunku granicznego spełnia/niespełna.

D. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia w projektach budowlanych i SIWZ.

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego przy udziale inspektora (inspektorów) nadzoru powołanego do tego zadania z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy (kierownik budowy).

4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6. Wymagania dotyczące gwarancji : Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

E. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów bhp i p.poż.

2. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotowej modernizacji oraz ich parametry jakościowo techniczne muszą odpowiadać parametrom wytyczonym przez Wspólnotę (Unię Europejską), muszą posiadać atesty lub certyfikaty akceptowalne przez Unię i muszą pochodzić z "Uni", bądź z jednego z krajów stowarzyszonych w ramach "Unii" (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawców projektów budowlanych wyszczególnionych w opisie technicznym, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót).

Kod CPV wspólny słownik zamówień :

45232411-6 Rurociągi wody ściekowej

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic, ścieżek ruchu pieszego

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji : wymagany termin realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia dla zadania I i zadania II do dnia 30 września 2008r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków i inne wymagania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wyjaśnienia do poszczególnych punktów spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy                    nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień.

Warunek spełnią wykonawcy, którzy :

1) prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.04.173.1807), odpowiadającą swoim charakterem przedmiotowemu zamówieniu,

2) i posiadają dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień – pełnomocnictw dla osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek spełnią wykonawcy, którzy :

1) dysponują minimum jedną osobą - kierownikiem budowy (robót) posiadającym uprawnienia budowlane :

a) w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, oraz

b) w  specjalności budowy dróg,

(o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

który dysponuje aktualnym potwierdzeniem  przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

2) w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonali należycie minimum trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem, zakresem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

a) minimum trzy drogowe roboty budowlane, oraz

b) minimum trzy roboty budowlane sieci kanalizacji deszczowej.

3) wykażą się niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami i przedstawią formę władania nimi,

4) wykażą że dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek spełnią wykonawcy, którzy :

1) posiadają środki finansowe na sfinansowanie zamówienia w kwocie minimum 400.000,00zł, lub posiadają zdolność kredytową w kwocie minimum 400.000,00zł, na potwierdzenie czego przedstawią informację z banku w którym posiadają rachunek o wysokości posiadanych (wolnych) środków, lub przedstawią zapewnienie o zdolności kredytowej na kwotę minimum 400.000,00zł, na dzień złożenia ofert.

2) posiadają i przedstawią aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00zł od jednego zdarzenia.

4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunek spełnią wykonawcy, którzy :

1) załączą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i załączą dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego

spełnia/niespełna i będzie polegała na formalnym sprawdzeniu czy w przedstawionych przez wykonawcę dokumentach znajdują się informacje i oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków.

6. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. V.1. do V.5.

2) podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

5) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

6) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

7. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

5) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

6) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

8) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A1. Formularz ofertowy Wykonawcy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1, w      załączeniu kosztorys ofertowy,

uwaga; ponieważ obowiązuje wynagrodzenie  ryczałtowe, kosztorys ofertowy nie będzie miał

zastosowania na etapie oceny ofert.

A2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy –      Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2,

A3. Projekt umowy  - parafowany przez wykonawcę – załącznik nr 3,

A4. Wykazanie w ciągu ostatnich pięciu lat, minimum trzech zamówień odpowiadających swoim      rodzajem, zakresem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia         (wykaz robót  budowlanych sporządzony przez Oferenta z podaniem wartości zamówień, dat wykonania, nazwy i adresu oraz tel. zamawiającego dla, którego Oferent wykonał zamówienie, z

dołączonym potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia - referencje) – załącznik nr 4.

a) minimum trzy drogowe roboty budowlane oraz

b) minimum trzy roboty budowlane sieci kanalizacji deszczowej.

A5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń … – załącznik nr 5,

A6. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych

do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności– załącznik nr 6,

A7. Aktualny dokument rejestracji, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie      objętym zamówieniem,

A8. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień - pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile      nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, w przypadku udzielenia       pełnomocnictwa do podpisania oferty wraz z załącznikami osobie innej niż upoważniona do

reprezentacji - dokument pełnomocnictwa,

A9. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień - kopie uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób/y

odpowiedzialnej za realizację robót (kierownik budowy),

a) w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz

b) w  specjalności budowy dróg,

A10. Aktualna polisa ubezpieczeniowa potwierdzającą że Wykonawca jest ubezpieczony od      odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie           mniejszą niż 200.000,00zł od jednego zdarzenia.

A11. Zapewnienie Wykonawcy, że posiada (wolne) środki finansowe na sfinansowanie zamówienia w kwocie minimum 400.000,00zł, lub posiada zdolność kredytową w kwocie minimum 400.000,00zł, na potwierdzenie czego przedstawią informację z banku w którym posiadają rachunek o wysokości posiadanych (wolnych) środków, lub przedstawią zapewnienie o zdolności kredytowej na kwotę minimum 400.000,00zł, na dzień złożenia ofert.

A12. Oświadczenia/e potwierdzające spełnienie innych warunków stawianych Wykonawcy określonych przez Zamawiającego.

Uwaga : jakiekolwiek samowolne zmiany treści załączników do SIWZ skutkują wykluczeniem

Wykonawcy i odrzuceniem oferty.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2.

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - referencje, zał. nr 6.

a) minimum trzy drogowe roboty budowlane oraz

b) minimum trzy roboty budowlane sieci kanalizacji deszczowej.

C.2) Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, jakim dysponuje wykonawca, zał. nr 7.

C.3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, zał. nr 8.

C.4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Odn. C.4) Opis dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień - uprawnienia budowlane dla kierownika/ów budowy :

a) w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz

b) w  specjalności budowy dróg,

(o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz aktualne potwierdzenie  przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) Informacja z banku, w którym Wykonawcy posiadają rachunek o wysokości posiadanych (wolnych) środków nie mniejszych niż 400.000,00zł, wystawiona z terminem ważności na dzień złożenia ofert,

lub zapewnienie o zdolności kredytowej na kwotę minimum 400.000,00zł z banku w którym Wykonawcy posiadają rachunek, wystawionej z terminem ważności na dzień złożenia ofert.

D.2) Aktualna polisa ubezpieczeniowa potwierdzającą że Wykonawca jest ubezpieczony od   odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00zł od jednego zdarzenia.

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

E. 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

E. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E. 4) Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia, albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

F.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Oferta winna zawierać:  oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B, C, D dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

G. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi, odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

G.1) Wykaz robót budowlanych w ciągu ostatnich pięciu lat, chociaż trzech zamówień odpowiadających swoim rodzajem, zakresem i wartością drogowym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – (wykaz sporządzony przez Oferenta z podaniem wartości zamówień, dat wykonania, nazwy i adresu oraz tel. zamawiającego dla, którego Wykonawca wykonał zamówienie, z dołączonym potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia, referencje) - zał. nr 6.

H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

H.1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę - osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" na dzień złożenia oferty.

H.2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, i odpowiedzi na zapytania oraz informacje będą przekazane pisemnie i za pomocą faksu zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający w tym postępowaniu  wymaga potwierdzania przekazanych oświadczeń, wniosków, zapytań za pomocą faxu, na piśmie.

3. Zamawiający uzna je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem wymaganych terminów ustawowych, Zamawiający uznaje tą formę porozumiewania się w tym postępowaniu za wystarczającą.

4. Powyższe nie dotyczy złożenia oferty wraz z załącznikami, protestów składanych w trybie art. 180  ustawy i rozstrzygnięć składanych protestów przy których obowiązuje zasada pisemności.

5. Zamawiający wymaga, aby każda korespondencja związana z postępowaniem, była kierowana wyłącznie na adres Zamawiającego i była opatrzona znakiem postępowania tj.; RG/J/3410/DŚK-08/08.

6. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia  z ramienia zamawiającego są :

Referat Gospodarczy  – insp. ds. zam. publicznych  Zbigniew Jaworowicz, (wyjaśnienia w sprawie procedury przetargowej) tel. (0-61) 44 14 024 w. 30,  w godz. : pon. – pt. 9.00-15.00,

Referat Gospodarczy – insp. ds. inwestycji Krzysztof Pacholak  (wszelkie sprawy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia) tel. (0-61) 44 14 024 w. 30,  w godz. : pon. – pt.  9.00-15.00.

VIII. Wymagania dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania złożoną ofert :

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą w niniejszym postępowaniu przez okres 30 dni licząc od dnia następnego po upływie terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty;

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami),  zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby - osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela - partnera wiodącego.

2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela - partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie  partnerów  należy załączyć do oferty

3) Przedstawiciel - wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

5) W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa2, 64-310 Lwówek, pokój nr 5 – sekretariat,  do dnia 27. 06. 2008r. do godz. 9:00.

2. Wszystkie oferty złożone po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Zamawiający otworzy koperty w swojej siedzibie w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, pokój nr 15 – sala narad, w dniu 27. 06. 2008r. o godz. 9:15

4. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

6. Sesja otwarcia ofert :

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

7. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:

a) nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana

b) cena ryczałtowa brutto wykonania zadania I,

c) cena ryczałtowa brutto wykonania zadania II,

d) ogólna cena ryczałtowa za kompletne wykonanie wszystkich zadań razem (zadanie I+II)

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (jeżeli występuje).

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty, elementy  i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym Wykonawcy" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Uwaga: ponieważ obowiązuje wynagrodzenie  ryczałtowe, kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem, który będzie wykorzystany do ewentualnego obliczenia należności wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku powstania sytuacji określonej w § 12 projektu umowy.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie ustalonego kryterium ceny – waga 100% znaczenia.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0 -100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium;

ceny ryczałtowej brutto, kompletnego wykonania zadań ogółem, najniższa cena ryczałtowa za kompletne wykonanie wszystkich zadań razem (zad. I + II ) - waga 100% znaczenia.

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego, dla każdego zadania oddzielnie.

wzór : Con : Cob x 100pkt. X 100%  gdzie,

Con - najniższa cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zadania, ze wszystkich złożonych, ważnych ofert,

Cob - cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zadania z ważnej oferty badanej.

Wynik punktowy liczony będzie do drugiego miejsca po przecinku.

8. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie i projekcie umowy.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny

ofert i łączną punktację

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

3) opublikowane na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem

terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą  5% wartości zamówienia brutto w jednej lub w kilku następujących formach:

− pieniądzu,

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

− gwarancjach bankowych,

− gwarancjach ubezpieczeniowych,

− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w projekcie umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

1. Środki ochrony prawnej (protest, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie

7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie pisemnej.

6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

7. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.

9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

XVIII. Postanowienia końcowe:

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

4) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę formatu A4 - 0,08zł,

A3 – 0,12zł.

5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki:

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz Ofertowy Wykonawcy - zał. nr 1 (str. 1-2),

2. Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp - zał. nr 2,

3.  Projekt umowy  - zał. nr 3 (str. 1-6),

4. Wykaz z ostatnich pięciu lat, minimum trzech robót budowlanych - zał. nr 4A i 4B (str. 1 i 2),

5. Wykaz niezbędnego sprzętu … - zał. nr 5,

6. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 6,

7. Przedmiar robót do wykonania dla zadania I - kanalizacja deszczowa, etap I - zał. nr 7,

8. Przedmiar robót do wykonania dla zadania II – przebudowa nawierzchni dróg - zał. nr 8,

9. Projekt budowlany nr 32/2006 dla zadania I  - zał. nr 9,

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania I - zał. nr 10 (str. 1-25)

11. Projekt budowlano wykonawczy - Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie ul. Młyńskiej oraz Kamionki wraz z oświetleniem drogowym –etap I ul. Kamionki i etap II – ul. Świtalskiego branża drogowa – zał. nr 11.

12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania I - zał. nr 10 (str. 1-132).

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

…………….……………………………………..

Lwówek, 30.05.2008r.                                                              podpis osoby uprawnionej