RG/J/3410/OR-09/08					             	               Lwówek  2008-06-11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie robót budowlanych p.n.:

Budowa kompleksu sportowego „Moje  Boisko - Orlik 2012”, na działce nr ewid. 611 w Lwówku.

I. Zamawiający – nazwa, dane adresowe.

Gmina Lwówek,  reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 0-61 44 14024, fax. 0-61 44 14212

www.lwowek.com.pl,   urzad@lwowek.com.pl, SIWZ udostępniono na stronie www.bip.lwowek.com.pl

Godziny urzędowania : pon. - 8.00 - 16.00, wt.-pt. - 7.30 - 15.30

II. Tryb udzielenia zamówienia :

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego : art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), (Pzp).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 r. Nr 241 poz. 1763),

III. Przedmiot zamówienia i warunki udzielenia zamówienia.

A. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot zamówienia określa ;

- projekt budowlany wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – ORLIK 2012” na działce nr ewid. 611 w Lwówku, projekt budowlany adaptował do warunków lokalnych zespół adaptujący pod kierunkiem projektanta pana Czesława Maciejewskiego,

- specyfikacja techniczna – wymagania ogólne - zał. nr 1 do SIWZ,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zał. nr 12 do SIWZ,

- przedmiary robót branżowych do wykonania - zał. nr 10 do SIWZ.

Wielkość/zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 (pole gry 26,0 x 56,0m)

- podbudowa przepuszczalna wraz z drenażem odwadniającym ( 10cm warstwa odsączająca, 10cm warstwa konstrukcyjna z tłucznia kamiennego 31,5/63mm, 5cm warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0-31,5mm, 4cm warstwa miału kamiennego)

- obrzeża betonowe 100x30x8 na ławie betonowej (B15) oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska – 185,6mb,

- nawierzchnia boiska do piłki nożnej syntetyczna typu „sztuczna trawa ”,

Wymagane minimalne parametry dotyczące trawy syntetycznej:

-trawa syntetyczna trzeciej generacji tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym,

- wysokość włosa min 50mm,

- gęstość pęczków 6.900-8.400 / m2

- gęstość włosa 138.000 – 205.000 włókien /m2

- struktura włókna monofil;

- skład chemiczny włókna: polietylen lub polietylen + polimer XT,

- całkowity ciężar nawierzchni min 2600gr/ m2

- detex min.11.000

Wyposażenie boiska do piłki nożnej

- bramki aluminiowe 5,00m x 2,00m tulejowane, w komplecie tuleje oraz haczyki teflonowe do

mocowania siatki  - 2 sztuki

- siatki do bramek - 2 sztuki

2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1m)

- podbudowa przepuszczalna wraz z jednostronnym dodatkowym odwodnieniem liniowym (10cm warstwa odsączająca, 10cm warstwa konstrukcyjna z tłucznia kamiennego 31,5/63mm, 5cm warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0-31,5mm),

- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego-syntetyczna, poliuretanowa o grub.1,4cm  dwuwarstwowa układana na placu budowy. Jest to nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa. Nawierzchnia składa się z warstwy rórnej wykonanej z granulatu EPDM (gr 7mm) oraz warsty dolnej wykonanej z granulatu SBR (gr 7mm) o granulacji 1-4mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Dwuwarstwowy system układa się na warstwie elastycznej o grubości ca. 35mnm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Cały system jest zamontowany na podłożu z kruszyw.

Wymagane minimalne parametry dotyczące sportowej nawierzchni poliuretanowej:

- Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]  > 0,6;

- wytrzymałość na rozdzieranie [N]  > 100;

- Ścieralność (mm) ≤0,09;

- przyczepność do podkładu (MPa)

- mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU > 0,5;
- betonowego  > 0,6;

- współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

-w stanie suchym > 0,35

- w stanie mokrym > 0,3;

- Odporność na uderzenie:

- powierzchni odcisku kulki (mm2) – 550±50;

- stan powierzchni po badaniu -  bez zmian;

Wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki jednosłupowa montowana w tulejach - 2 sztuki

Wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 1 kpl. Wraz z deklami maskującymi;

- siatka do siatkówki – 1 szt,

3. Instalacja odwadniająca

- wody opadowe odprowadzić instalacją odwadniającą do sieci kanalizacji deszczowej za pośrednictwem istniejącej studzienki zlokalizowanej przed budynkiem Gimnazjum (w bezpośrednim sąsiedztwie),

- boisko do siatkówki oraz koszykówki – odwodnienie liniowe ACO self ze studzienkami drenarskimi fi 315mm oraz 600mm z PCV,

- boisko do gry w piłkę nożną - drenaż odwadniający, rury drenarskie fi 113mm z filtrem ochronnym z włókna syntetycznego w obsypce z kruszywa kamiennego frakcji max. 32mm,

- rurociąg odpływowy z rur PCV fi 200mm

4. Ogrodzenie terenu

- ogrodzenie terenu zarówno boiska piłkarskiego jak i boiska do koszykówki i siatkówki z siatki plecionej, oczko 45x45mm, średnica drutów powlekanych 2.2/3.3, wysokość 4m, przekrój słupów 60x2,0mm (fundament betonowy B15 pod słupki o wym. 0,5x0,5x0,8m), rozstaw słupów 2,5m, wyposażenie – rygiel górny stężający 42mm, drut naciągowy – 8 rzędów co 0,50m, akcesoria – stal nierdzewna i stop aluminium, mocowanie drutów naciągowych za pomocą przelotek, kolor – RAL 6005, wyposażenie – 1 szt. furtka o wym. 1000x2000mm + 2 szt. bramy połączone z furtkami o wym. 3000x2500 (w tym furtka 1000x2500mm)

- piłkochwyty za bramkami piłkarskimi wys. 6,0m, słupy piłkochwytu wykonać z profili stalowych, ocynkowanych 80x80mm o gr. ścianki 3mm, o długości 6,0m ponad powierzchnię, wraz z tuleją o dł. 1,0m, zamontowaną w podłożu.

- słup zaopatrzyć w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujących siatkę,

- montaż w odległości 4,4m od siebie,

- skrajne słupy dodatkowo wyposażyć w górna belkę przytrzymującą, zapewniającą dodatkową

stabilność całej konstrukcji piłkochwytu,

- siatka zabezpieczająca wykonan z polietylenu o gr. 2mm, oko 10x10cm,

- siatka musi posiadać zgrubione obszycie zewnętrzne,

- mocowanie  siatki za pomocą karabińczyków i linek,

- fundamentowane słupki 0,6x0,6x0,8m  beton B15,

- w szystkie elementy piłkochwytów muszą spełniać warunki do zamontowania na obiektach zewnętrznych,

5. Chodniki – tereny utwardzone

- ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe), kostka betonowa poz-bruk gr. min 6cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym 100x30x8cm na ławie betonowej B15.

6. Fundamenty pod modułowe zaplecze socjalne

- zgodnie z dokumentacją projektową.

7. Sieci wod-kan

- zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przyłącza wodociągowego wąż PE fi 40mm dł. ca 33,0mb,

- zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przyłącza kanalizacyjnego dla ścieków bytowych rurociągiem z rur PCV klasy S fi 160mm dł. ca 22,0mb, przez studzienkę systemową fi min. 315mm z PCV,

- przyłącza wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu działki.

7. Roboty elektryczne

- wewnętrzna linia zasilająca od rozdzielnicy głównej do projektowanego w oddzielnym opracowaniu złącza kablowo pomiarowego usytuowanego w granicy działki kabel YKYżo 5x25mm2, dł. ca 15,0mb,

Na dnie wykopu podstawowego ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną 30x4mm, która połączy uziom obiektu z uziomem sieci,

- oświetlenie obiektów sportowych będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9,0m , na każdym maszcie 2 projektory oświetleniowe

-  linie kablowe oświetlenia boisk kabel YKYżo 5x4mm2 – 240,0mb.

8. Zamówienie obejmuje także

- zakup i montaż modułowego systemu zaplecza boisk sportowych obejmującego swym zakresem 8 modułów sanitarno – szatniowych i 2 moduły administracyjne z pełnym wyposażeniem w instalację wod. – kan. i armaturę, urządzeniami podgrzewającymi wodę, instalacją oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacją mechaniczną wentylacji z nagrzewnicami oraz instalacją odgromową, ujęty w dokumentacji projektowej typu Standard+,

- wyposażenie modułów szatniowych obejmuje metalowe szafki ubraniowe (typu „L” dwu komorowe – szer. szafy 400mm, wys. 1800mm , opcja na nóżkach stalowych  z regulacją, wys. 14cm, zamykane zamkiem cylindrycznym ryglującym drzwi w trzech punktach w żywych kolorach).

9. Niwelacja terenu

- zebranie warstwy ziemi urodzajnej (humusu ca 30cm) - Zamawiający wykona we własnym zakresie,

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną – 60 miesięcy

Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia :

1. Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza.

2. Przygotowanie zaplecza i zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych,  montaż elementów zabezpieczających i informacyjnych.

3. Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, oraz

gestorów sieci uzbrojenia znajdującego się w rejonie wykonywania robót, o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia, po zakończeniu robót teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

B. Odpowiedzialność Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót drogowych.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót związanych z budową  kompleksu sportowego na działce nr ewid. 611 w Lwówku.

2. Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń podczas wykonywania robót, wyrządzonych szkód, oraz doprowadzi istniejące uzbrojenie w razie uszkodzenia do stanu wymaganego przez administratora przeszkód w istniejącym pasie drogowym (np. uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kable telefoniczne, kable energetyczne, drzewa).

3. Przy wykonywaniu robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykopy należy wykonać

ręcznie, w celu dokładnej ich lokalizacji oraz dokonać właściwego zabezpieczenia odkrytego

uzbrojenia. Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego

na dostarczonych mapach.

C. Warunki Zamawiającego.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom;

Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie jakie części zamówienia, zamierza  powierzyć podwykonawcą, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie oświadczenia przewidywane zatrudnienie podwykonawców, z wyszczególnieniem ich danych adresowych – wzór stanowi zał. nr 9 do SIWZ.

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

6. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do obligatoryjnego zapoznaniem się z terenem, w którym będą wykonywane zadania i ewentualnego zweryfikowania dołączonych przedmiarów robót do wykonania, a także do uzyskania wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania oferty i wyliczenia jej ceny, co potwierdzi w stosownym oświadczeniu.

7. Udzielenia akceptacji projektu umowy, przez parafowanie wszystkich stron.

8. Udzielenia Zamawiającemu zgody na wydłużony okres płatności dla zadania, po ich ukończeniu, w fakturach częściowych do 30 dni po wykonaniu wszystkich robót i po pozytywnym dokonaniu odbioru końcowego robót  – oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody.

9. Zaakceptują oświadczenie Zamawiającego, że nie udziela zaliczek na poczet wykonywania przedmiotu zamówienia – oświadczenie Wykonawcy.

Wszystkie punkty z warunków Zamawiającego mogą zostać zaakceptowane i przyjęte w formie jednego wspólnego oświadczenia.

Ocena spełnienia innych warunków zamówienia dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia/e metodą warunku granicznego spełnia/niespełna.

D. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia w projektach budowlanych i SIWZ.

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru powołanego do tego zadania z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy (kierownik budowy).

4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

E. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów bhp i p.poż.

2. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotowej modernizacji oraz ich parametry jakościowo techniczne muszą odpowiadać parametrom wytyczonym przez Wspólnotę (Unię Europejską), muszą posiadać atesty lub certyfikaty akceptowalne przez Unię i muszą pochodzić z Uni, bądź z jednego z krajów stowarzyszonych w ramach Unii (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez  projektanta  projektu budowlanego wyszczególnione w opisie technicznym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót).

Podane nazwy materiałów i urządzeń można zastąpić równoważnymi spełniającymi wymagania SIWZ,

Specyfikacji technicznej – wymagania ogólne i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Kod CPV wspólny słownik zamówień :

45.21.22.21-1 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji : wymagany termin realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia do dnia 15 listopada 2008r., od dnia protokólarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków i inne wymagania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wyjaśnienia do poszczególnych punktów spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy                    nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień.

Warunek spełnią wykonawcy, którzy :

1) prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.04.173.1807), odpowiadającą swoim charakterem przedmiotowemu zamówieniu,

2) i posiadają dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień – pełnomocnictw dla osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek spełnią wykonawcy, którzy :

1) dysponują minimum jedną osobą - kierownikiem budowy (robót) posiadającym uprawnienia budowlane :

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i

kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

(o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

który dysponuje aktualnym potwierdzeniem  przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

2) w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonali jako generalny wykonawca należycie minimum trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem, zakresem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

(budowa obiektów sportowych) w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej

3) wykażą się niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami i przedstawią formę władania nimi,

4) wykażą że dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek spełnią wykonawcy, którzy :

1) posiadają środki finansowe na sfinansowanie zamówienia w kwocie minimum 700.000,00zł, lub posiadają zdolność kredytową w kwocie minimum 700.000,00zł, na potwierdzenie czego przedstawią informację z banku w którym posiadają rachunek o wysokości posiadanych (wolnych) środków, lub przedstawią zapewnienie o zdolności kredytowej na kwotę minimum 700.000,00zł, na dzień złożenia ofert.

2) posiadają i przedstawią aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 700.000,00zł od jednego zdarzenia.

4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunek spełnią wykonawcy, którzy :

1) załączą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i załączą dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez

Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów

i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli

dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich

uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. V.1. do V.4.

2) podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

5) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

6) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

5) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

6) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

8) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A1. Formularz ofertowy Wykonawcy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 2, w      załączeniu kosztorys ofertowy,

uwaga; ponieważ obowiązuje wynagrodzenie  ryczałtowe, kosztorys ofertowy nie będzie miał

zastosowania na etapie oceny ofert.

A2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy  Pzp, oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 6 i załącznik nr 7,

A3. Projekt umowy  - parafowany przez wykonawcę (wszystkie strony) – załącznik nr 3,

A4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonali jako generalny wykonawca należycie minimum trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem, zakresem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ,

(budowa obiektów sportowych) w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej

A5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń wzór stanowi – załącznik nr 5,

A6. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych

do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wzór stanowi – załącznik nr 8,

A7. Aktualny dokument rejestracji, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie      objętym zamówieniem,

A8. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień - pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile      nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania oferty wraz z załącznikami osobie innej niż upoważniona do reprezentacji - dokument pełnomocnictwa,

A9. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - kopie uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób/y odpowiedzialnej za realizację robót (kierownik budowy),

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i

kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

A10. Aktualna polisa ubezpieczeniowa potwierdzającą że Wykonawca jest ubezpieczony od      odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie           mniejszą niż 700.000,00zł od jednego zdarzenia.

A11. Zapewnienie Wykonawcy, że posiada (wolne) środki finansowe na sfinansowanie zamówienia w kwocie minimum 00.000,00zł, lub posiada zdolność kredytową w kwocie minimum 700.000,00zł, na potwierdzenie czego przedstawią informację z banku w którym posiadają rachunek o wysokości posiadanych (wolnych) środków, lub przedstawią zapewnienie o zdolności kredytowej na kwotę minimum 700.000,00zł, na dzień złożenia ofert.

A12. Oświadczenia/e potwierdzające spełnienie innych warunków stawianych Wykonawcy określonych przez Zamawiającego.

Uwaga : jakiekolwiek samowolne zmiany treści załączników do SIWZ skutkują wykluczeniem

Wykonawcy i odrzuceniem oferty.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania; art. 22 Pzp ust. 1 pkt. 1-3, oraz z art. 22 ust. 1 pkt. 4, wzór stanowi załącznik nr 6 i załącznik nr 7.

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - referencje, wzór stanowi załącznik nr 4.

(budowa obiektów sportowych) w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej

C.2) Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, jakim dysponuje wykonawca, wzór stanowi  załącznik nr 5.

C.3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wzór stanowi załącznik nr 8.

C.4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Odn. C.4) Opis dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień - uprawnienia budowlane dla kierownika/ów budowy :

a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b) w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanaliz.,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

(o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

oraz aktualne potwierdzenie  przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) Informacja z banku, w którym Wykonawcy posiadają rachunek o wysokości posiadanych (wolnych) środków nie mniejszych niż 700.000,00zł, wystawiona z terminem ważności na dzień złożenia ofert,

lub zapewnienie o zdolności kredytowej na kwotę minimum 700.000,00zł z banku w którym Wykonawcy posiadają rachunek, wystawionej z terminem ważności na dzień złożenia ofert.

D.2) Aktualna polisa ubezpieczeniowa potwierdzającą że Wykonawca jest ubezpieczony od   odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 700.000,00zł od jednego zdarzenia.

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

E. 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

E. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E. 4) Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia, albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

F.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Oferta winna zawierać:  oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B, C, D dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

G. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi, odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

G.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonali jako generalny wykonawca należycie minimum trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem, zakresem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, (budowa obiektów sportowych) w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej

- (wykaz sporządzony przez Oferenta z podaniem wartości zamówień, dat wykonania, nazwy i adresu oraz tel. zamawiającego dla, którego Wykonawca wykonał zamówienie, z dołączonym potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia, referencje) – wzór stanowi załącznik nr 4.

H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

H.1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę - osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" na dzień złożenia oferty.

H.2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, i odpowiedzi na zapytania oraz informacje będą przekazane pisemnie i za pomocą faksu zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający w tym postępowaniu  wymaga potwierdzania przekazanych oświadczeń, wniosków, zapytań za pomocą faxu, na piśmie.

3. Zamawiający uzna je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem wymaganych terminów ustawowych, Zamawiający uznaje tą formę porozumiewania się w tym postępowaniu za wystarczającą.

4. Powyższe nie dotyczy złożenia oferty wraz z załącznikami, protestów składanych w trybie art. 180  ustawy i rozstrzygnięć składanych protestów przy których obowiązuje zasada pisemności.

5. Zamawiający wymaga, aby każda korespondencja związana z postępowaniem, była kierowana wyłącznie na adres Zamawiającego i była opatrzona znakiem postępowania tj.; RG/J/3410/OR-09/08

i tytułem  Budowa kompleksu sportowego „Moje  Boisko - Orlik 2012”  w Lwówku.

6. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia  z ramienia zamawiającego są :

Referat Gospodarczy  – insp. ds. zam. publicznych  Zbigniew Jaworowicz, (wyjaśnienia w sprawie procedury przetargowej) tel. (0-61) 44 14 024 w. 30,  w godz. : pon. – pt. 9.00-15.00,

Referat Gospodarczy – insp. ds. inwestycji Krzysztof Pacholak  (wszelkie sprawy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia) tel. (0-61) 44 14 024 w. 30,  w godz. : pon. – pt.  9.00-15.00.

VIII. Wymagania dotyczące wadium :

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  25.000,00zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

Bank PKO BP O/Nowy Tomyśl, konto Nr 95 1020 4144 0000 6702 0007 0250.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, w sekretariacie pok. nr 5, lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty.

6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

IX. Termin związania złożoną ofert :

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą w niniejszym postępowaniu przez okres 30 dni licząc od dnia następnego po upływie terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty;

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami),  zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby - osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela - partnera wiodącego.

2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela - partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie  partnerów  należy załączyć do oferty.

3) Przedstawiciel - wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

5) W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa2, 64-310 Lwówek, pokój nr 5 – sekretariat,  do dnia 03. 07. 2008r. do godz. 9:00.

2. Wszystkie oferty złożone po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Zamawiający otworzy koperty w swojej siedzibie w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, pokój nr 15 – sala narad, w dniu 03. 07. 2008r. o godz. 9:15

4. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

6. Sesja otwarcia ofert :

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

7. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:

a) nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana

b) ogólna cena ryczałtowa za kompletne wykonanie zadania

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (jeżeli występuje).

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty, elementy  i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym Wykonawcy" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Uwaga: ponieważ obowiązuje wynagrodzenie  ryczałtowe, kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem, który będzie wykorzystany do ewentualnego obliczenia należności wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku powstania sytuacji określonej w § 10 projektu umowy.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie ustalonego kryterium ceny – waga 100% znaczenia.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0 -100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium;

ceny ryczałtowej brutto, kompletnego wykonania zadania, najniższa cena ryczałtowa za kompletne wykonanie zadania  - waga 100% znaczenia.

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego, dla każdego zadania oddzielnie.

wzór : Con : Cob x 100pkt. X 100%  gdzie,

Con - najniższa cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zadania, ze wszystkich złożonych, ważnych ofert,

Cob - cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zadania z ważnej oferty badanej.

Wynik punktowy liczony będzie do drugiego miejsca po przecinku, maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100pkt.

8. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie i projekcie umowy – załącznik nr 3.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny

ofert i łączną punktację

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

3) opublikowane na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem

terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą  10% wartości zamówienia brutto (wynagrodzenia ofertowego brutto) w jednej lub w kilku następujących formach:

− pieniądzu,

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

− gwarancjach bankowych,

− gwarancjach ubezpieczeniowych,

− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w projekcie umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

1. Środki ochrony prawnej (protest, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie

7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie pisemnej.

6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

7. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.

9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

XVIII. Postanowienia końcowe:

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

4) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę formatu A4 - 0,08zł,

A3 – 0,12zł.

5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki: Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne – zał. nr 1 (str. 1-6)

2. Formularz Ofertowy Wykonawcy - zał. nr 2 (str. 1-2),

3. Projekt umowy  - zał. nr 3 (str. 1-7),

4. Wykaz z ostatnich pięciu lat, minimum trzech robót budowlanych - zał. nr 4,

5. Wykaz niezbędnego sprzętu … - zał. nr 5,

6. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp – zał. nr 6,

7 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – zał. nr 7,

8. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 8,

9. Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcą – zał. nr 9,

7. Przedmiar robót do wykonania – zał. nr 10;

- przedmiar 1 - roboty ogólnobudowlane ( str. 2-12),

- przedmiar 2 - instalacje elektryczne (str. 1-2),

- przedmiar 3 - instalacja odwadniająca (str. 1-2),

- przedmiar 4 - instalacja wod.-kan. w budynku zaplecza (str. 1-5),

9. Projekt budowlany - zał. nr 11,

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 12;

- SST nr 4/ZT – zagospodarowanie terenu,

- SST nr 2/D – budowa boisk, podbudowa i nawierzchnie,

- SST nr 1/B – modułowy system zaplecza boisk sportowych,

- Specyfikacja Techniczna Ogólna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy SST nr 1/B,

- SST nr 3/E – instalacje elektroenergetyczne – oświetlenie terenu boisk szkolnych,

11. Dokumentacja geotechniczna pod lokalizację boisk szkolnych na działce nr ewid. 611 w Lwówku –

zał. nr 13.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

…………….……………………………………..

Lwówek, 2008-06-11                                                               podpis osoby uprawnionej