Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.lwowek.com.pl

Lwówek: Przebudowa - utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Zgierzynka gmina Lwówek od km 0+000 - 0+976 - (etap I na odcinku 850,0m), nr sprawy RG.271.07.01.2012.ZJ
Numer ogłoszenia: 163847 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek , ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie, tel. 061 4414024, faks 061 4414212.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowek.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa - utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Zgierzynka gmina Lwówek od km 0+000 - 0+976 - (etap I na odcinku 850,0m), nr sprawy RG.271.07.01.2012.ZJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogowych robót budowlanych w zadaniu pn.: Przebudowa - utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Zgierzynka gmina Lwówek od km 0+000 - 0+976 - (etap I na odcinku 850,0m), na działce nr ewid. 59, obręb wsi Zgierzynka. Zarządcą i właścicielem przedmiotowej drogi jest gmina Lwówek. Z uwagi na to że przedmiotowe roboty wykonywane będą na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z dn. 02.07.2012r., zamawiający oświadcza, że posiada skrócony projekt budowlany, a zakres robót do wykonania w zadaniu został przedstawione w; - w opisie technicznym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mapie na planie orientacyjnym, oraz w szkicach sytuacyjnych oraz w rysunkach przekroju poprzecznego drogi oraz w przedmiarach robót do wykonania. 2. Zakres robót do wykonania w zadaniu - przebudowa - utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej od km 0+000 - 0+850 - etap I: roboty przygotowawcze; 1) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - dł. 0,850km, 2) mechaniczne wykonanie koryta drogi na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III głęb. 35cm na pow. - 4190,0m2, 3) roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z wywozem nadmiaru urobku z koryta na odl. do 2km - 1397,0m3, podbudowa; 1) wykonanie warstwy odsączającej z piasku - gr. 10cm po zagęszczeniu na pow. - 4190,0m2 2) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzobetonu z zagęszczeniem mechanicznym, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm (frakcja 0/63mm) - na pow. 4190,0m2, 3) wykonanie górnej warstwy podbudowy z frezu asfaltowego gr. 10cm - na pow. 4190,0m2, roboty wykończeniowe; 1) uzupełnienie poboczy urobkiem z kopania koryta - 70,0m3, 2) ręczne plantowanie poboczy - 1385m2. 3. Uwagi: 1) Zamawiający do przedmiotowego zamówienia dołącza przedmiary robót do wykonania z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, nie są obligatoryjne dla wykonawcy i mają być traktowane jako pomocnicze. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w przedstawionej dokumentacji przygotowanej na tą okoliczność nie są robotami dodatkowymi, 2) Zamawiający zleca i zachęca do zapoznania się z terenem w którym będzie wykonywane zadanie (dokonanie wizji lokalnej z przeprowadzeniem pomiarów sprawdzających) i ewentualną korektę dołączonych przedmiarów z uwzględnieniem wszystkich innych robót możliwych do wykonania przy przedmiotowej przebudowie drogi, (należy odnieść projektowaną przebudowę odcinka drogi do rzędnych istniejącej nawierzchni jezdni i dróg łączących się z projektowaną przebudową i pasami dróg). 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia, lub jego rozszerzenia do wysokości środków zabezpieczonych na to zadanie w budżecie gminy Lwówek na 2012r. (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 4) jeżeli w przedmiotowej dokumentacji przygotowanej na okoliczność wykonania ww robót w zadaniu do wykonania zostały przedstawione wskazania techniczne, materiały lub technologie wskazujące na konkretnego producenta (wykonawcę), należy traktować je jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania lub materiały, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych (tj. nie gorszych niż wskazane) parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego przedmiotu zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, badań i opinii na temat przyjętych przez siebie rozwiązań i materiałów. 5) z uwagi na wykonywanie robót na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wszystkie uzgodnienia dotyczące ewentualnych szczegółów wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uściślone w załączonej dokumentacji przebudowy drogi będą uzgadniane na bieżąco z ustanowionym inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg. 4. Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia: 1) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie (jeżeli zajdzie taka potrzeba), Wykonawca bierze na siebie ryzyko prowadzenia robót w terenie otwartym, 2)Wykonawca zabezpiecza obsługę geodezyjną przedsięwzięcia (w zamówieniu nie jest wymagana inwentaryzacja powykonawcza), 3) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń i wyrządzonych szkód podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów, (np.: uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, drzewa), podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja techniczna przygotowana na tę okoliczność i zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze. 4) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokryje koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania i próby w celu wykazania poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia, 5) przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia. 6) przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla lokalnego społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą roboty drogowe. 5. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia: 1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów bhp i p.poż., 2) Wykonawca zapewnia; - materiały i niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawcę projektu budowlanego w opisie technicznym dokumentacji projektowej, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - jeżeli występuje), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie, - urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w tym transport materiałów na plac budowy (dostarczenie i eksploatacja maszyn oraz urządzeń obciąża Wykonawcę), 3) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy, 4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót teren uporządkuje i zagospodaruje, 6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie jakie części zamówienia, zamierza powierzyć podwykonawcom - wzór oświadczenia stanowi zał. nr 8 do siwz. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 6) pokrycie kosztów wynikających z ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas budowy na przebudowywanych drogach (w przypadku takiej potrzeby), 7) wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zaakceptowania projektu umowy przez jego podpisania i parafowanie każdej ze stron. 8. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Wymagania dotyczące gwarancji: 1) Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty obejmujące wszystkie grupy robót, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru wszystkich robót z przedmiotu zamówienia, 2) Udzielona gwarancja nie wyklucza możliwości dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 1) Zamawiający oświadcza, iż w przypadku posiadania środków zabezpieczonych w budżecie gminy na rok 2012, (lub w przypadku kiedy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie niższa, a niżeli wartość środków zabezpieczonych na to zadanie), przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego - polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego w przypadkach: a) zadanie 1; ewentualnego zwiększenia zakresu robót - wydłużenia odcinka przebudowywanej drogi w m. Zgierzynka, b) zadanie 2; ewentualnego wykonania zamówienia polegającego na wykonaniu przebudowy odcinka drogi gminnej w tej samej technologii ślepej odnogi od ulicy Polnej w Lwówku na odcinku 110,0m x szer. 4,50m, a w tym; - mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o głębokości 10cm na pow. 495,0m2, - roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z wywozem nadmiaru urobku z koryta na odl. do 1km - 49,5m3, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z frezu asfaltowego gr. 10cm - na pow. 495,0m2, c) zadanie 3; ewentualnego wykonania zamówienia polegającego na wykonaniu przebudowy odcinka drogi gminnej w tej samej technologii - ulicy Kwiatowej w Zębowie na odcinku ca 450m do 5,0m średniej szerokości., a w tym; - mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o głębokości 35cm na pow. 2000,0m2, - roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z wywozem nadmiaru urobku z koryta na odl. do 1km - 700,0m3, - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzobetonu z zagęszczeniem mechanicznym, grub. warstwy po zagęszczeniu 25cm (frakcja 0/63mm) - na pow. 2000,0m2, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z frezu asfaltowego gr. 10cm - na pow. 2000,0m2, 2) należy odnieść projektowane przebudowy odcinków dróg do rzędnych istniejących nawierzchni jezdni i dróg łączących się z projektowanymi przebudowami i pasami dróg łączących się z planowanymi przebudowami. 3) Jeżeli w trakcie realizacji umowy i wykonywania robót wystąpią zmiany rozwiązań technicznych równorzędne, polepszające funkcjonalnie układu przebudowy drogi od tego jakie przewiduje przygotowana dokumentacja i założenia do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, lub wartość najkorzystniejszej wybranej oferty będzie niższa, a niżeli wartość środków zabezpieczonych w budżecie na to zadanie, a zamówienie będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, lub wystąpią inne roboty niezawinione przez Wykonawcę, które nie dają się przewidzieć przed rozpoczęciem robót (na etapie projektowania bądź planowania inwestycji) wymagające dodatkowego wynagrodzenia. 4) Wykonawca wykona zamówienia uzupełniające jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego, na podstawie oddzielnego dodatkowego zamówienia - dodatkowej umowy realizowanej zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6) lub zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, dla którego zostanie sporządzona przez Wykonawcę dodatkowa wycena w oparciu o obowiązujące katalogi nakładów rzeczowych i złożoną ofertę, zgodnie z cenami jednostkowymi czynników cenotwórczych do zamówienia podstawowego, jednakowych jak przyjęte w złożonej ofercie podstawowej i faktycznie wykonanych ilości robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego). 5) Wykonawca nie wycenia zamówień uzupełniających w składanej ofercie na wykonanie zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.25-2, 45.23.31.23-7, 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek spełnią wykonawcy, którzy : - w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, przez Wykonawców należycie minimum trzech drogowych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa dróg) o wartości nie mniejszej niż wartość planowanego kontraktu (umowy) wynikająca z przedmiotowego postępowania i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek spełnią wykonawcy, którzy: - wykażą że dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, bądź przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, oraz - dołączą wykaz części zamówienia jakie zamierzają zlecić podwykonawcom do wykonania, - dysponują minimum jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie i specjalności objętej zamówieniem (budowa dróg) - odpowiedzialnej za realizację robót, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623), dysponującą aktualnym potwierdzeniem przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - bądź przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego (kierownika budowy, kierowników robót), osób zdolnych i odpowiedzialnych, przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia, Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek spełnią wykonawcy, którzy: - wykażą że dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, bądź przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, oraz - dołączą wykaz części zamówienia jakie zamierzają zlecić podwykonawcom do wykonania, - dysponują minimum jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie i specjalności objętej zamówieniem (budowa dróg) - odpowiedzialnej za realizację robót, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623), dysponującą aktualnym potwierdzeniem przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - bądź przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego (kierownika budowy, kierowników robót), osób zdolnych i odpowiedzialnych, przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia, Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek spełnią wykonawcy, którzy : - posiadają opłaconą polisę, potwierdzającą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość przewidywanego przedmiotowego kontraktu (przedmiotowej umowy), - posiadają środki finansowe, lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 60% wartości przewidywanego kontraktu (przewidywanej umowy w zamówieniu podstawowym) wynikającego z przedmiotowego postępowania. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1. Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; - innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie nie później niż w dniu następnym od zaistnienia wyżej wskazanych przyczyn i okoliczności, Wykonawca zobowiązany będzie do dotrzymania terminów umownych. 3. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o ilość robót niewykonanych na bazie kosztowej wskazanej w kosztorysie ofertowym. Ewentualne wyłączenia robót, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez inwestora nadzoru inwestorskiego przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności. Za roboty wyłączone, strony ustalają wartość wynagrodzenia na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen jednostkowych i wskaźników, określonych w kosztorysie ofertowym, sprawdzonego i zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 4. Wystąpienie robót zamiennych: ewentualne roboty zamienne, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego protokołów konieczności. 5. Wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia niemożliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności na etapie planowania przedmiotowych robót i przygotowania ofert, ewentualne roboty dodatkowe, realizowane będą wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego protokołów konieczności. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w dniu następnym od zaistnienia przyczyn do wykonania robot dodatkowych (zweryfikowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego), poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 7. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu cywilnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lwowek.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpłatnie z Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, biuro zamówień publicznych (poddasze)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, pokój nr 5 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie