Przedmiar  GROŃSKO  SKOWRONKOWO

| L.p. | Nr koszt. | Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia | Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – kopanie rowu przydrożnego lewostronnego 332,0m -/3,0+4,0+3,0+5,0+5,0+3,0+3,0/ = 306,0m | km | 0,306 |  |
|  | 2 | Kopanie rowu przydrożnego przy użyciu koparki 0,25m3 w gr.III kat – grunt na odkład [/1,90+0,40/:2]x306,0 = 176,0m3 | m3 | 176 |  |
|  | 3 | Profilowanie ist.podbudowy tłuczniem kamiennym GRH o frakcji 0/31,5mm, grub.5cm /326,0x4,80/+{/16,50+4,80/:2]x6,0 = 1629,0m2 x 0,05 = 81,0m3 | m3 | 81 |  |
|  | 4 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 | m2 | 1629 |  |
|  | 5 | Mechaniczne zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego std.II w ilości 60 kg/m2 1629,0 m2 x 0,060 = 98,0Mg | Mg | 98 |  |
|  | 6 | Mechaniczne ułożenie masy betonu asfaltowego std.II na warstwę ścieralną w ilości 125 kg/m2 /326,0x4,50/+[/16,50+4,50/:2]x6,0 = 1530,0m2 | m2 | 1530 |  |
|  | 7 | Ręczne plantowanie poboczy gruntem z wykopu rowu, śred.grubość uzupełniania poboczy 10 cm /332,0m x 1,0/+/332,0 x 1,25/ = 747,0 m2 | m2 | 747 |  |
|  | 8 | Roboty ziemne wykonane koparkami z odwozem nadmiaru gruntu na odkład na odl. do 2 km 176,0m3 - /747,0x0,10/ =101,0m3 | m3 | 101 |  |