RG.271.02.01.2011.ZJ								Lwówek, 2011-02-14

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo (Etap Chmielinko, Józefowo)”

Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

- Wykonawca – pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu podczas robót ziemnych na tym zadaniu?

Zamawiający odpowiada:

Rozszerzając zapis zamieszczony w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do tego zadania – uwagi, pkt 7), który mówi że „… dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej proponuje przyjęcie jako podstawowej metody układania rurociągów tłocznych zastosowanie przewiertów sterowanych, w przypadku wyboru przez Wykonawcę metody wykopów otwartych musi on uwzględnić w zaoferowanej cenie wszystkie związane z tym koszty, a w nich zabezpieczenie ścian wykopów, odwodnienie wykopów, wykonanie podsypek pod układanym rurociągiem i ewentualną wymianę gruntów na trasie przeprowadzanych wykopów. …”, Zamawiający udziela dodatkowych wyjaśnień;

- wymianie podlegają grunty nienośne napotkane w wykopach wykonywanych w pasach drogowych oraz grunty nienośne w wykopach przy posadowieniu pompowni,

- na pozostałych odcinkach kanalizacji grawitacyjnej może sporadycznie wystąpić konieczność wymiany przewarstwień z gruntów nienośnych, uzgadniana na bieżąco z Inspektorem Nadzoru, profile geotechniczne pokazano w części opisowej projektu kanalizacji wsi Chmielinko, Józefowo, rozdział 5.6.6., 
- odcinki kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacja tłoczna układne metodą bezwykopową nie wymagają wymiany gruntów,   
- zwracamy uwagę, rurociągi układane metodą tradycyjną (w wykopie) wymagają na całej długości podsypki żwirowo-piaskowej grubości 10 cm.

Przed przystąpieniem do udzielenia odpowiedzi na dalsze pytania Zamawiający pragnie przypomnieć, że w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do tego zadania, ust. 2, pkt. 1) zaznaczył w uwadze, iż Zamawiający uznaje, że przedstawione przedmiary robót branżowych do wykonania mają jedynie znaczenie pomocnicze i stanowią podstawę informacyjną dla Wykonawcy.

- Wykonawca – pytanie:

W przedmiarach robot uwzględniono wykopy z odwozem urobku na odległość do 1km. Czy odwóz ten traktować jako tymczasowy, czy jako wymianę całkowitą gruntu?

Zamawiający odpowiada:

Grunt nadający się do ponownego ma być ponownie użyty do zasypania wykopu. Grunty nie nadające się do ponownego użycia należy zastąpić materiałem mineralnym dowiezionym.

- Wykonawca – pytanie:

W przedmiarach tj. punktach dotyczących rozbiórki nawierzchni asfaltowych nie uwzględniono cięcia nawierzchni asfaltowych oraz rozbiórki nawierzchni brukowych i obrzeży. Czy należy je doliczyć?

Zamawiający odpowiada:

Tak, wykonanie tych czynności należy uwzględnić w składanej ofercie.

- Wykonawca – pytanie:

W związku z tym, że projekt techniczny na w/w zadanie został wykonany w 2007r. zmieniły się nawierzchnie istniejących dróg i chodników co nie jest zgodne z załączonym w SIWZ przedmiarem robot. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości odtworzenia nawietrzni asfaltowych, brukowych, polbruku, krawężników i obrzeży.

Zamawiający odpowiada:

Wykonawca winien samodzielnie zweryfikować ilości robot do wykonania przyjęte w przedmiarach robót do wykonania, przez dokonanie wizji lokalnej z przebiegu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej i określić ilości robót do wykonania w tym zakresie.

Zamawiający informuje, w stosunku do 2007 roku  zmianie uległ odcinek drogi prowadzącej z Lwówka (wyjazd ul. Młyńska) w kierunku miejscowości Józefowo na odcinku od wieży telefonii komórkowej do ostatnich zabudowań przy drodze gminnej w tej miejscowości, ułożono nową nawierzchnię asfaltową,

oraz w miejscowości Chmielinko lewa strona drogi powiatowej za terenem Szkoły Podstawowej do przystanku autobusowego w kierunku na Nowy Tomyśl, ułożono z kostki poz-bruk chodnik przy drodze.

- Wykonawca – pytanie:

W przedmiarze na rurociąg tłoczny uwzględniono studnię rozprężną o Dn 1000mm, a w projekcie technicznym studnia ma średnicę Dn 1200mm. Jaka jest prawidłowa średnica studni?

Zamawiający odpowiada:

Prawidłowa średnica studni rozprężnej wynosi 1200mm.

- Wykonawca – pytanie:

W przedmiarze j/w brak montażu zasuw na kolizji z gazociągiem. Czy należy uwzględnić w wycenie?

Zamawiający odpowiada:

Tak, kolizja z gazociągiem wymaga zastosowania zasuw i należy uwzględnić ich zamontowanie w składanej ofercie.

- Wykonawca – pytanie:

W pozycji 19 przedmiaru robót – I etap – Chmielinko, uwzględniono podsypkę pod rurociąg. Pozycja ta nie zawiera materiału (ilości piasku) – czy należy doliczyć?

Zamawiający odpowiada:

Tak, w składanej ofercie należy uwzględnić podsypkę pod rurociągiem wraz z materiałem.

- Wykonawca – pytanie:

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji prosimy o jednoznaczne określenie parametrów pracy i typu pomp projektowanych przepompowni.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z wymaganiami Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie dopuszcza się podawania typu pomp projektowanych pompowni i innych informacji mogących naruszyć zasady zdrowej konkurencji. 
Z tego powodu Wykonawca indywidualnie dobierze pompy do pompowni PS-2, PS-3 i mP-1, uwzględniając minimalne punkty pracy jak poniżej:
Pompownia PS-2 Chmielinko
obliczeniowy punkt pracy pompy:
wydajność minimalna                                2,8 dm3/s
wysokość podnoszenia min.                        9,0 m H2O
Pompownia PS-3 Józefowo
obliczeniowy punkt pracy pompy:
wydajność minimalna                                2,8 dm3/s
wysokość podnoszenia min.                        16,2 m H2O
Minipompownia mP-1 Józefowo 
obliczeniowy punkt pracy pompy:
wydajność minimalna                                1,9 dm3/s
wysokość podnoszenia min.                         5,0 m H2O

W przypadku Tłoczni PS-1 Chmielinko, należy rozpatrywać parametry techniczne całego urządzenia, nie tylko pomp będących jedynie ich częścią składową. 
Z tego powodu tłocznia PS-1 spełniać ma następujące parametry:

Przepustowość urządzenia: 15 m3/h
Dopływ ścieków, przyłącze kołnierzowe: DN 200 PN 10 z zasuwą
Przyłącze rurociągu tłocznego: DN 100 PN 10 z zasuwą
Przewód wentylacji zbiornika tłoczni: DN 100
Średnica studni: Dn2500 mm
Pojemność komory zbiornika: 430 dm3
Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: IP 55
Moc silnika pompy: 2 x 7,5 kW
Ilość obrotów: 3000 [min –1]
Punkt pracy wg doboru: Qp = 26,2 m3/h, Hp = 38,7 m SW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny
Przepływomierz ścieków może być zamontowany w komorze tłoczni.

Pozostałe parametry – zgodnie ze Specyfikacja Techniczną i dokumentacją projektową.     

Zastosowane urządzenia muszą być zgodnie z urządzeniami posiadanymi przez jednostkę eksploatującą (użytkownika – ZGK Sp. z o.o. w Lwówku), tak aby zapewnić racjonalną gospodarkę częściami zamiennymi. 

System monitorowania pompowni musi być kompatybilny z posiadanym przez jednostkę eksploatującą (użytkownika – ZGK Sp. z o.o. w Lwówku).  

Pompy maja być z silnikami na napięcie 3x400V. Nie dopuszcza sie pomp z wirnikiem rozdrabniającym.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, od których wpłynęły pytania, bez ujawniania źródła zapytań i zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono   siwz wraz z załącznikami do tego zadania; www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz