Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowek.com.pl

Lwówek: Poprawa bazy rekreacyjno - sportowej Gminy Lwówek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego we wsi Brody - nr sprawy RG.271.03.01.2014.ZJ
Numer ogłoszenia: 45707 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek , ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie, tel. 061 4414024, faks 061 4414212.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowek.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa bazy rekreacyjno - sportowej Gminy Lwówek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego we wsi Brody - nr sprawy RG.271.03.01.2014.ZJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego (w zespole boisk sportowych) wraz z ciągiem pieszym zlokalizowanych na działkach nr ewid. 525/1, 525/2 w miejscowości Brody, będących własnością Gminy Lwówek (lokalizacja działek na terenie przylegającym bezpośrednio do Przedszkola w Brodach) wraz z dostawą wyposażenia boiska. Zamawiający Gmina Lwówek w pierwszym etapie realizacji inwestycji zamierza zrealizować boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i utwardzonym ciągiem pieszym. 2. Przedmiotowe roboty budowlane określa dokumentacja projektowa - projekt budowlany (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego), oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stwior) ogólna oraz dotycząca wykonania robot związanych z budową boiska wielofunkcyjnego, roboty budowlane wykonywane będą na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, dokonanego w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu. 3. Dane charakteryzujące projektowaną budowę. Zakładany do realizacji etap w przedmiotowym postępowaniu obejmuje budowę: 1) wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową na powierzchni 613,11m2, z zaznaczonymi polami boisk do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa, a w tym; wykończenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - poliuretan na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny), nawierzchnia boiska obramowana obrzeżem betonowym 8x30x100 na ławie betonowej z oporem, nawierzchnia poliuretanowa boiska winna odpowiadać badaniom na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB lub wynikami badań specjalistycznego labolatoriuim badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, nawierzchnia winna posiadać atest PZH oraz autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej wystawioną dla wykonawcy na przedmiotową realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 2) oraz dostawę i montaż wyposażenia wielofunkcyjnego boiska sportowego (zgodnie z zaleceniami producenta) wyposażenia boiska, a w tym; - dwa zestawy jednosłupowe do koszykówki wraz z tablicami i obręczami, - jeden komplet siatki wraz ze słupkami do gry w tenisa, - jeden komplet siatki wraz ze słupkami do gry w siatkówkę, zamontowane wyposażenie winno być zgodne z certyfikatami bezpieczeństwa. 3) utwardzenia terenu betonową kostką brukową w zakresie jak na rzucie poziomym boisk sportowych (zakres budowy oznaczono żółtą linią - nr rys. 2) na powierzchni ok. 302,35m2, nawierzchnia ciągu pieszego jak i otoczenie pasem chodnika boiska wielofunkcyjnego betonową kostką brukową gr. 6cm i obramowana obrzeżem betonowym 6x30x100 na ławie betonowej z oporem (betonowa kostka brukowa ułożona na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o śr. gr. po zagęszczeniu 15cm (podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 0-30mm) 4) piłkochwytów (2 kpl.) - słupki o profilu aluminiowym o przekroju 80x80mm o gr. ścianki 4mm, rury piłko chwytów osadzić w tulejach zamontowanych w fundamentach betonowych z B-20 zagłębionych na 1,0m, piłko chwyty - 2kpl. o wys. 6,0m i dł. 9,0m z zamocowaną siatką z PP o oczku 45x45mm w kol. zielonym, 5) ogrodzenia terenu - teren boiska wielofunkcyjnego należy ogrodzić siatką ocynkowaną (gr. drutu min. 3mm) powlekaną PCV rozpiętą i mocowaną do słupków o wys. 2,0m (dł. ok. 109,70m), w ogrodzeniu boiska osadzić furtki systemowe - szt. 3 (o wym. 1,00x2,00m) oraz bramę wjazdową - 1szt. (o wym. 2,50x2,00m), elementy furtek i bramy wyposażyć w zawiasy, klamki i zamki z wkładką patentową. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu pn.: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym (załącznik do siwz) zawiera szczegółowe dookreślenie przedmiotu zamówienia. 4. Uwagi: 1) Zamawiający do przedmiotowego zamówienia dołącza przedmiary robót do wykonania z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mają być traktowane jako pomocnicze. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a występujące w przedstawionej dokumentacji projektowej przygotowanej na tą okoliczność nie są robotami dodatkowymi. 2) Zamawiający zachęca Wykonawców przystępujących do postępowania, aby dokonali wizji lokalnej terenu przyszłej budowy i jego otoczenia w miejscowości Brody, zdobywając w ten sposób na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do właściwego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca, (dokonanie wizji lokalnej ma na celu zapoznanie się z terenem i jego warunkami, w którym będą wykonywane roboty, oraz ewentualną korektę dołączonych przedmiarów z uwzględnieniem wszystkich innych robót możliwych do wykonania przy przedmiotowej budowie (w przypadku takiej potrzeby kontakt z insp. ds. inwestycji panem Krzysztofem Pacholakiem - tel.: 61 44 17 606, ewentualna wizyta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjazdu). 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia, lub jego rozszerzenia do wysokości środków zabezpieczonych na to zadanie w budżecie Gminy Lwówek na 2014r. (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 4) Jeżeli w przedmiotowej dokumentacji projektowej przygotowanej na okoliczność wykonania ww robót zostały przedstawione wskazania techniczne, materiały lub technologie wskazujące na konkretnego producenta (wykonawcę), należy traktować je jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29, oznacza to że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, lub materiały z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych (tj. nie gorszych niż wskazane) dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego przedmiotu zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym także w przypadku takiej potrzeby zgody i akceptacji autora dokumentacji projektowej na zastosowane materiały i rozwiązania. 5. Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia: 1) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie (jeżeli zajdzie taka potrzeba), Wykonawca bierze na siebie ryzyko prowadzenia robót w terenie otwartym, 2)Wykonawca zabezpiecza obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, a po wykonaniu zamówienia przekaże Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawcza obiektu w 3 egz., 3) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń i wyrządzonych szkód podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów lub właścicieli uszkodzonych bądź zniszczonych obiektów, 4) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w dostawę niezbędnych mediów do wykonania zamówienia i pokryje koszty ich zużycia (w przypadku takiej potrzeby), oraz wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania i próby w celu wykazania poprawnego i zgodnego z projektem budowlanym oraz stwor i siwz wykonania przedmiotu zamówienia, 5) przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi zainteresowane instytucje i użytkowników, o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia. 6. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia: 1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów bhp i p.poż., 2) Wykonawca zapewnia; - wszystkie niezbędne materiały do wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawcę projektu budowlanego w opisie technicznym dokumentacji projektowej, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie, - wszystkie niezbędne urządzenia i sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia, a w tym transport materiałów na plac budowy (dostarczenie i eksploatacja maszyn oraz urządzeń obciąża Wykonawcę), 3) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu zmechanizowanego i transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy, 4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót teren uporządkuje i zagospodaruje i doprowadzi do należytego stanu. 7. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. 2) W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców. 3) w projekcie umowy § 7 Zasady Współdziałania stron, ust. 2. Podwykonawstwo Zamawiający dookreśla warunki zawarcia umów Wykonawcy z podwykonawcą. 8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi w dokumentacji projektowej - projekcie budowlanym i stwior opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca bierze na siebie ryzyko wykonywania robót w otwartym terenie. 9. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. 10. Wymagania dotyczące gwarancji: 1) Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty oraz min. 60 miesięcznej gwarancji na wykonaną nawierzchnię poliuretanową , termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru wszystkich robót z przedmiotu zamówienia i przekazania wykonanego obiektu Zamawiającemu, 2) Udzielona gwarancja nie wyklucza możliwości dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

- 1) Zamawiający oświadcza, iż w przypadku posiadania środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Lwówek w 2014r. na przedmiotowe zadanie, (lub w przypadku kiedy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie niższa, a niżeli wartość środków zabezpieczonych na wykonanie przedmiotowego zamówienia), przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego - polegających na powtórzeniu (rozszerzeniu) tego samego rodzaju zamówień nie przekraczających 50% wartości, 2) Jeżeli w trakcie realizacji umowy i wykonywania robót wystąpią zmiany rozwiązań technicznych równorzędne lub polepszające funkcjonalnie przedmiot zamówienia od tego jaki przewiduje przygotowana dokumentacja projektowa, lub wystąpią inne roboty niezawinione przez Wykonawcę, które nie dają się przewidzieć przed rozpoczęciem robót (na etapie projektowania bądź planowania inwestycji) wymagające dodatkowego wynagrodzenia, 3) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych w zakresie robót związanych z elementami zagospodarowania terenu działki (poprawy jej estetyki i funkcjonalności), 4) Wykonawca wykona zamówienia uzupełniające jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego, na podstawie oddzielnego dodatkowego zamówienia - dodatkowej umowy realizowanej zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6) lub zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, dla którego zostanie sporządzona przez Wykonawcę dodatkowa wycena w oparciu o obowiązujące katalogi nakładów rzeczowych i złożoną w postępowaniu ofertę, zgodnie z cenami jednostkowymi czynników cenotwórczych do zamówienia podstawowego, jednakowych jak przyjęte w złożonej ofercie podstawowej i faktycznie wykonanych ilości robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.21.40-9, 45.11.25.00-0, 45.11.12.00-0, 45.23.24.51-8, 45.10.00.00-8, 45.23.32.00-1, 45.23.32.53-7, 45.21.22.21-1, 45.11.27.20-8, 45.21.22.20-4, 45.34.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek spełnią wykonawcy, którzy : - w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, wykonali należycie minimum dwie roboty budowlane odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty budowlane w zakresie boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej odpowiadającej przedmiotowemu zamówieniu) o wartości nie mniejszej niż wartość planowanego kontraktu (umowy) wynikająca z przedmiotowego postępowania i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek spełnią wykonawcy, którzy: - dysponują minimum jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie i specjalności objętej zamówieniem (konstrukcje budowlane) - odpowiedzialnej za realizację robót, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dysponującą aktualnym potwierdzeniem przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - bądź przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego (kierownika budowy, kierowników robót), osób zdolnych i odpowiedzialnych, przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia, Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek spełnią wykonawcy, którzy : - posiadają opłaconą polisę, potwierdzającą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość przewidywanego przedmiotowego kontraktu (przedmiotowej umowy), Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lwowek.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na nośniku elektronicznym - płyta CD Urząd Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek pokój. 
nr 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek pokój. nr 5 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie