Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowek.com.pl

Lwówek: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Południowej, Modrakowej, Młyńskiej, Ogrodowej i Nowotomyskiej w Lwówku. Nr sprawy RG.271.07.01.2014.ZJ - drugie (II) postępowanie przetargowe -
Numer ogłoszenia: 195155 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek , ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie, tel. 061 4414024, faks 061 4414212.

- Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lwowek.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Południowej, Modrakowej, Młyńskiej, Ogrodowej i Nowotomyskiej w Lwówku. Nr sprawy RG.271.07.01.2014.ZJ - drugie (II) postępowanie przetargowe -.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa - projekt budowlany i projekty wykonawcze (udostępnione na stronie internetowej) wykonane dla zadań w projekcie pn.: P.T. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Południowej, Modrakowej, Młyńskiej, Ogrodowej i Nowotomyskiej w Lwówku, wykonanym przez Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych Maria i Waldemar Pięta z Nowego Tomyśla, dla przedmiotowego zakresu robót Zamawiający otrzymał Decyzję Nr 475/2014 z dnia 08.08.2014r.,zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia określa projekt budowlany: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane określone w projekcie budowlano - wykonawczym sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Południowej, Modrakowej, Młyńskiej, Ogrodowej i Nowotomyskiej w miejscowości Lwówek w działkach o nr ewidencyjnym 894/2, 890, 722/1, 728, 917/2, 934/1, 933, 935/10, 941/10, 942/10, 943/31, 935/29, 940/2, 820/33. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę odwodnienia powierzchniowego w postaci wpustów ulicznych z osadnikami, podłączonych przez przykanaliki do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych dla podczyszczenia wód opadowych i roztopowych. Ścieki deszczowe przechwycone z odwodnienia dróg i terenów przyległych odprowadzone będą poprzez projektowany wylot ścieków do rowu melioracji szczegółowej przy ul. Nowotomyskiej (rozwiązanie projektowe wylotu zawarto w operacie wodno-prawnym). 3. Zamówienie podzielono na dwa etapy. 1) Etap I obejmuje zakres do studni DW2 włącznie. 2) Etap II obejmuje dalszy odcinek w ul. Młyńskiej oraz ul. Modrakową. Zaprojektowano dodatkowo dwa odwodnienia liniowe V300 i V500 o długości 4,0 m każde z rusztem w klasie obciążenia D400. Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr 0). Wokół studni (0,5 m) ozn. DW1 i DW2 z wpustami ulicznymi okrągłymi DN600 oraz odwodnienia liniowego (0,5 m za i po bokach oraz 1,5 m przed odwodnieniem) wykonać umocnienie z kostki betonowej układanej na podsypce piaskowej. 4. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej fi800mm z rur żelbetowych o przekroju kołowym ze zintegrowaną uszczelką, oraz fi600mm i fi300mm z rur tworzywowych PP dwuściennych ze ścianką profilowaną, SN 8 kN/m2 łączonych na uszczelki gumowe o długościach sieci: - żelbet fi800mm - L = 319,0mb, - PP fi800mm - L = 2,5mb, - PP fi600mm - L = 401,5mb, - PP fi300mm - L = 648,5mb Zamawiający wymaga aby zastosowane do budowy sieci rury spełniały wymagania normy PN-EN 1916 w przypadku rur żelbetowych oraz PN-EN 13476-3 w przypadku rur z PP. 2) Na trasie budowy sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać rewizyjne studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych fi1500mm (7 szt.), fi1200mm (10 szt.), fi1000mm (18szt.). Zamawiający wymaga aby użyte do budowy sieci studnie betonowe prefabrykowane wykonane były z betonu wibroprasowanego o wytrzymałości nie niższej niż 40 MPa (klasy C35/45) i o wskaźniku w/c nie większym od 0.45, nasiąkliwości nie większej od 5%. Studnie winny być wyposażone w żeliwne stopnie złazowe. Włączenie rurociągów sieci do studzienek betonowych należy wykonać za pomocą fabrycznie wklejonych w ścianki studzienek przejść szczelnych. Studnie przykryć włazami kanałowymi z betonowym wypełnieniem klasy D400. Studnie DW1-DW4 przykryć wpustami ulicznymi okrągłymi średnicy 600m klasy D400 dla przechwycenia wód opadowych z drogi powiatowej. W celu sprawdzenia prawidłowości ułożenia przewodów w gruncie należy wykonać badanie wnętrza przewodów przez specjalistyczną kamerę telewizji przemysłowej CCTV. 3) Na trasie budowy sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC-U litych fi250mm x 7,3; oraz fi200mm x 5,9 - SN 8 kN/m2, łączonych na uszczelki gumowe o długościach sieci: - PCV fi250 - L = 14,5 m, - PCV fi200 - L = 151,5 m, Zamawiający wymaga aby zastosowane do budowy sieci rury spełniały wymagania normy PN-EN 1401-1. Przykanaliki należy włączyć do projektowanych studni rewizyjnych za pomocą fabrycznie wklejonych w ścianki studzienek przejść szczelnych. Włączenie przykanalików W37 i W38 wykonać poprzez trójnik 450 fi300/200mm. W celu przejęcia wód opadowych należy wykonać wpusty uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych fi500mm (46 szt.). Wpusty uliczne należy wyposażyć w studzienki ściekowe z osadnikiem o wysokości części osadowej 0,5m wykonane z betonu wibroprasowanego klasy C35/45. Pozostałe wymagania materiałowe i montażowe należy zastosować jak dla studni rewizyjnych. Wpusty ściekowe żeliwne typowe - 620 x 420mm, klasy C250. 4) W budowanym z przedmiotu zamówienia systemie kanalizacji deszczowej należy zamontować separator substancji ropopochodnych (zgodnie ze wskazaniami projektu budowlanego) z wkładem lamelowym 50/500/5,0 l/s oraz ze zintegrowanym osadnikiem, separator winien być wyposażony w 10-krotne obejście burzowe, obejście hydrauliczne winno przenieść nawalne deszcze o intensywności 150 l/s*ha. Separator winien być wykonany jako monolityczny zbiornik z żelbetu w kl. betonu hydrotechnicznego C35/45, powierzchnie wewnętrzne zbiorników winny być zabezpieczone dwoma warstwami żywic chroniącymi przed agresywnym działaniem substancji ropopochodnych zawartych w ściekach. Parametry techniczne separatora przestawiono w załączonej karcie katalogowej do projektu budowlanego. Roboty związane z posadowieniem separatora ścieków prowadzić należy w szalunku punktowym słupowym. Separator posadowić na warstwie chudego betonu B10 o grubości 15 cm z podsypką piaskową o grubości 10 cm. Po ustawieniu, zbiornik obsypać piaskiem, zagęszczając go warstwami co 30-40cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is większe równe 0,98. Po zakończeniu robót nawierzchnię wokół separatora przywrócić do stanu pierwotnego. 5) Wylot ścieków (oznaczony w projekcie budowlanym W-t) stanowi umocniona rura PPfi800mm doprowadzona do skarpy rowu i ścięta pod kątem dostosowanym do nachylenia skarpy rowu (część opisową i rysunkową wylotu zawarto w operacie wodno prawnym). Dokumentacja projektowa przewiduje pogłębienie rowu z wyprofilowaniem jego dna i skarp do rzędnej dna w miejscu wylotu 96,20 m n.p.m.; pogłębienie należy wykonać na odcinku ok. 200,0mb ze spadkiem 0,3 % z nawiązaniem do istniejących rzędnych dna rowu w dalszej jego części. 5. Zamawiający do przedmiotowego zamówienia dołącza przedmiary robót do wykonania w poszczególnych zadaniach z zastrzeżeniem; że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mają znaczenie pomocnicze. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a występujące w przedstawionej dokumentacji projektowej - projekcie budowlanym przygotowanym na okoliczność wykonania przedmiotowej inwestycji nie są robotami dodatkowymi. 6. Parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia: 1) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały przedstawione wskazania techniczne lub materiały z podaniem producenta, należy traktować je jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania (materiały), z zachowaniem odpowiednich, równoważnych (tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu budowy sieci kanalizacji deszczowej, będącej przedmiotem projektu budowlanego - dokumentacji projektowej, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym także w przypadku takiej potrzeby - zgody i akceptacji autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 2) Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie u zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, a także zawiadomić dysponentów innych sieci kolidujących z projektowaną inwestycją o terminie rozpoczęcia robót. Roboty ziemne rozpocząć od wytyczenia osi trasy przewodów oraz ustalenia reperów wysokościowych i zabezpieczenia terenu budowy pod względami organizacji ruchu. W miejscach zlokalizowanych w terenie kolizji istniejących sieci z projektowanymi, wykopy należy prowadzić ręczne. 3) Wykopy pod przewody kanalizacyjne należy prowadzić zgodnie z ustaleniami norm PNB-10736 i PN-EN 1610. Prowadzenie wykopów należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. Wykopy wykonywać mechanicznie jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych obudowami stalowymi typu boks, wykopy ręczne obowiązują przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy wg normy PN-EN 1610 powinna wynosić w zależności od średnicy zewnętrznej rurociągu od: - 225 mniejsze DN mniejsze 350 - OD+0,5 m - 350 mniejsze DN mniejsze 700 - OD+0,7 m - 700 mniejsze DN mniejsze 1200 - OD+0,85 m Wykopy ręczne obowiązują przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz tam gdzie koparka nie ma możliwości poruszania się. Na odcinkach gdzie brak miejsca na odkład, urobek należy wywozić wywrotkami na tymczasowe składowisko w miejscu wskazanym przez Inwestora, i po wykonaniu montażu urobek nadający się do zastosowania ponownie dowieźć do zasypki. Wykopy na pozostałych odcinkach przewidziano na odkład min. 0,6 m od krawędzi wykopu. Zasypkę wykopu do powierzchni terenu w drogach wykonać gruntem piaszczystym zagęszczalnym, w poboczach gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem mechanicznym. Wymagany stopień zagęszczenia w pasie drogowym powinien wynieść Is większe równe 1,00. W przypadku prowadzenia prac ziemnych poniżej poziomu wód gruntowych, teren powinien być wcześniej odwodniony do głębokości 0,5m poniżej dna wykopu. Odwodnienie wykopów przy użyciu zestawu igłofiltrów w obsypce żwirowej. Rozstaw igłofiltrów należy ustalić na budowie w zależności od napływu wody gruntowej. Wykopy oznaczyć znakami drogowymi i zabezpieczyć. Przed zasypaniem wykopów wykonać inwentaryzację geodezyjną. Pozostałe parametry przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji projektowej - projekcie budowlanym będący podstawą do wykonania przedmiotowego zamówienia. 4) W zakres prac wchodzi wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych: m.in. roboty pomiarowe i towarzyszące, zajęcie pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych, w których będzie realizowana inwestycja, organizacja ruchu, roboty ziemne, odwodnienie wykopów w przypadku takiej potrzeby, zabezpieczenie przeszkód napotkanych w wykopach itp. 5) Wykonanie poszczególnych zakresów z przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie tych części i wszystkich związanych z nimi robót, sukcesywnie i na bieżąco, po dokonanych odbiorach robót ulegających zakryciu (przeprowadzeniu sprawdzeń i prób należy dla danych odcinków) należy wykonać wszystkie roboty odtworzeniowe i porządkowe. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - ewentualnego zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia (z kompletnego wykonania zamówienia) do wysokości środków zabezpieczonych na przedmiotowy projekt (zadanie) w budżecie Gminy Lwówek (jeżeli zajdzie taka potrzeba), - ewentualnej rezygnacji z wykonania II etapu zamówienia (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 7) Zamawiający zachęca wszystkich Wykonawców do zapoznania się z terenem (dokonania wizji lokalnej w terenie), w którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia i uzyskania tym sposobem wszelkich niezbędnych informacji do właściwego przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Uwaga: podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja projektowa mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, zawartymi w siwz, projekcie budowlanym przygotowanym na okoliczność wykonania przedmiotowej inwestycji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z zastosowaniem materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania wynikające z polskich norm przenoszące normy europejskie. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz poczty elektronicznej i innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność i ryzyko prowadzenia robót w otwartym terenie. 6) Zamawiający obliguje Wykonawcę do zastosowania przy budowie poszczególnych elementów składowych budowy systemu sieci kanalizacji deszczowej (rurociągi, studnie rewizyjne itd.) jednakowej technologii, jednego typu i jednego producenta, np.: jeżeli Wykonawca dokonał wyboru materiału jednego producenta na rurociągi to musi zachować ten sam materiał w całym budowanym systemie. 8. Inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 1) geodezyjne wytyczenie trasy rurociągu kanalizacyjnego, 2) wykonanie przejść pod przeszkodami, 3) odwodnienie wykopów w przypadku takiej potrzeby, 4) odtworzenie nawierzchni chodników, dróg asfaltowych i innych nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych na trasie budowy kanalizacji deszczowej, 5) wykonanie prób szczelności rurociągów kanalizacyjnych obowiązkowo przy udziale przyszłego użytkownika Gminy Lwówek, lub jej ustanowionego przedstawiciela w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego, 6) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej - 3szt., z wyszczególnieniem odcinków w pasach dróg gminnych oraz w pasie drogi powiatowej, 7) pokrycie kosztów zajęcia pasa drogi i ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas budowy w pasach dróg gminnych i pasie drogi powiatowej, 8) przygotowanie wniosków (do odpowiednich zarządców dróg) na prowadzenie robót w pasach drogowych, a po wykonanych robotach, na umieszczenie urządzeń nie związanych z ruchem i gospodarką drogową w pasie drogi, 9) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów bhp, wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy oraz ich parametry jakościowo techniczne muszą odpowiadać parametrom wytyczonym przez Wspólnotę (Unię Europejską), muszą posiadać atesty lub certyfikaty akceptowalne przez Unię i muszą pochodzić z Uni, bądź z jednego z krajów stowarzyszonych w ramach Unii z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawcę projektu technicznego w opisie technicznym, dokumentacji projektowej bądź zaproponowane przez Wykonawcę po akceptacji projektanta. 10) na czas prowadzenia robót Wykonawca ustawi odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz zapewni właściwe zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy (w przypadku takiej potrzeby), a po zakończeniu robót teren uporządkuje, zagospodaruje i przywróci do stanu pierwotnego. 9. Wymagania organizacyjne: 1) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień łącznie z przyjęciem przez właściwy organ nadzoru budowlanego obiektu, po zawiadomieniu o zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania. 2) przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości, przez które prowadzić będzie rurociąg kanalizacyjny i przykanaliki. 3) pokrycie ewentualnych kosztów napraw uszkodzonych urządzeń i sieci, wyrządzonych szkód oraz doprowadzenie do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie budowy rurociągów kanalizacyjnych i przykanalików. 10. Wymagania dotyczące gwarancji: 1) Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty obejmujące wszystkie etapy z dokumentacji technicznej - projektu budowlanego, 2) termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, 3) Wykonawca przekaże dokumenty gwarancyjne producentów wbudowanych przez siebie materiałów, urządzeń technicznych i zamontowanego osprzętu, 4) udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 1) Zamawiający informuje, że jeżeli będzie posiadał środki zabezpieczone w budżecie Gminy Lwówek, lub kiedy wartość zabezpieczonych środków na realizację przedsięwzięcia będzie wyższa od wartości wybranej oferty najkorzystniejszej przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego - polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego, w zakresie budowy - rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości Lwówek (w Gminie Lwówek). 2) Jeżeli w trakcie realizacji umowy i wykonywania robót z przedmiotowego zamówienia wystąpią zmiany rozwiązań technicznych równorzędne, lub polepszające funkcjonowanie układu budowy sieci kanalizacji deszczowej, od tego jaki przewiduje projekt budowlany, a wartość najkorzystniejszej wybranej oferty będzie niższa, niż wartość środków zabezpieczonych w budżecie na to zadanie, a zamówienie będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, lub wystąpią roboty dodatkowe niezawinione przez Wykonawcę, które nie dają się przewidzieć przed rozpoczęciem robót i na etapie projektowania i wymagają dodatkowego wynagrodzenia. 3) Wykonawca wykona zamówienia uzupełniające jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego, na podstawie oddzielnego dodatkowego zamówienia - dodatkowej umowy realizowanej zgodnie z art. 4 ust. 8 lub art. 67 ust. 1 pkt.6) lub zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, dla którego zostanie sporządzona przez Wykonawcę dodatkowa wycena w oparciu o obowiązujące katalogi nakładów rzeczowych i złożoną w postępowaniu ofertę, zgodnie z cenami jednostkowymi czynników cenotwórczych do zamówienia podstawowego, jednakowych jak przyjęte w złożonej ofercie podstawowej i faktycznie przewidywanych do wykonania ilości robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek spełnią wykonawcy, którzy : - w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa kanalizacji deszczowej bądź sanitarnej) o wartości co najmniej 500 000,00zł brutto i posiadają dokumenty poświadczające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek spełnią wykonawcy, którzy: - wykażą jaką część zamówienia zamierzają powierzyć podwykonawcom do wykonania przedmiotowego zamówienia z określeniem rodzaju powierzonej części zamówienia do wykonania, - wykażą, że dysponują minimum jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie i specjalności objętej zamówieniem (specjalność instalacyjno - inżynieryjna) odpowiedzialnym za realizację robót, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623), - bądź przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego - kierownika budowy, osób zdolnych i odpowiedzialnych, przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek spełnią wykonawcy, którzy : - posiadają opłaconą polisę, potwierdzającą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000złotych, - posiadają środki finansowe, lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 400.000złotych. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Niedopuszczalna jest taka zmiana niniejszej umowy, która byłaby niekorzystna dla Zamawiającego, jeśli przy jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 4. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej usprawniających funkcjonowanie budowany układ sieci kanalizacji deszczowej w mieście Lwówek, 5. Wystąpienie robót zamiennych; ewentualne roboty zamienne, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego protokołów konieczności oraz wprowadzeniu ewentualnych, uzasadnionych zmian przez autora projektu. 6. Wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w dniu następnym od zaistnienia przyczyn do wykonania robot dodatkowych, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 7. W przypadku zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie przedmiotu zamówienia; 8. W razie zaistnienia istotnych okoliczności wskazujących na wprowadzenie zmian korzystnych dla Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, po pisemnym udokumentowaniu tych zmian, oraz po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lwowek.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, pokój nr 20, bezpłatnie na nośniku elektronicznym CD.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 5 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie