RG/J/3410/BKS-01/10								Lwówek, 2010-01-14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                                                    (siwz)                                                                                                                                   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.:   Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo  (etap Bródki) nr sprawy: RG/J/3410/BKS-01/10.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:  Gmina Lwówek,  reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek,

tel./fax.: 0-61 44 14024.

Adres strony internetowej Zamawiającego:  www.lwowek.com.pl,  e-mail:  urzad@lwowek.com.pl,

siwz udostępniono na stronie www.bip.lwowek.com.pl  w zakładce przetargi.

Godziny urzędowania : pon. - 8.00 - 16.00, wt.-pt. - 7.30 - 15.30

II. Tryb udzielenia zamówienia:                                                                                                        1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp) - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 + nowelizacja z 5 listopada 2009 r., a także wydane na podstawie niniejszej ustawy. Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego,                                       a zwłaszcza:

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2009-12-30r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817),

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr  241 poz. 1763),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1762).

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                                          1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa - projekt budowlany, wykonany dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lwówek, miejscowości Pakosław i Brody, Bródki, przez Autorską Pracownię Inżynierii Sanitarnej APIS z Piły, dla którego Zamawiający otrzymał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu - decyzja nr 32/2008 z dnia 21.01.2008r., oraz decyzję 191/08 z dnia 06.03.2008r. wydaną przez Starostwo Powiatowe w Dusznikach (dla zakresu robót wchodzących w obszar administracyjny sąsiadującej gminy).

Projekt został przygotowany w szerszym zakresie, a niżeli przewidziany do realizacji w tym postępowaniu, (zał. nr 11 do siwz) a także:

- projekt wykonawczy do tego zadania – zał. nr 12 do siwz,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 14 do siwz,

ST.00.00 – część ogólna,

ST.01.10 – roboty pomiarowe,

ST.03.10 – roboty ziemne,

ST.04.10 – kanały grawitacyjne,

ST.05.10 – kolektory tłoczne,

ST.06.10 – pompownie ścieków + zał. nr 13 system monitoringu i wizualizacji pompowni ścieków – specyfikacja techniczna,

- przedmiary robót branżowych do wykonania - zał. nr 15 do siwz (Zamawiający uznaje, że przedmiary mają jedynie znaczenie pomocnicze i stanowią podstawę informacyjną dla Wykonawcy).

Przedmiot zamówienia obejmuje zakres:

Wykonanie pompowni PS4 wraz z jej zlewnią i kanałem tłocznym Bródki (węzeł T150) – Brody (PS-4) oraz;

- kanał grawitacyjny PCV d : 200 – 946,2mb,

- kolektor tłoczny PE 90 – 3133,4mb (na terenie Gminy Lwówek),

- kolektor tłoczny PE 90 – 185,0mb (na terenie Gminy Duszniki),

- studnie rewizyjne d : 1000mm – 36szt.,

- przykanaliki PCV d : 160 – 269,4mb,

- pompownia ścieków PS4 – Qp = 4,5dm3/s = 16,2m3/h; Hp = 56mH2O.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnych do granic działek i zaślepienie wylotów rur korkiem.

Wyposażenie pompowni w sterowniki do przesyłania danych (przesyłanie wiadomości SMS oraz obustronna transmisja danych, oprogramowanie diagnostyczne służące do przesyłania komunikatów o stanach awaryjnych i przedawaryjnych.                                                                                                   Nowo budowane przepompownie oraz tłocznie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest obowiązującym w  ZGK Lwówek.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się u Użytkownika – ZGK Lwówek.                                                                                                                                                  Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych. Urządzenia i oprogramowanie należy uzgodnić z ZGK Lwówek.

Różnice w długościach pomiędzy projektem, a przedmiarem robót wynikają z faktu, iż w projekcie zaznaczono poszczególne odcinki pomiędzy środkami studni rewizyjnych, a w przedmiarze podano odległości od zewnętrznych obrysów studni rewizyjnych (dotyczy zarówno kanałów grawitacyjnych jak i przykanalików).

W zakres prac wchodzi wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych: m.in. roboty pomiarowe i towarzyszące, zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych, w pasie których będzie realizowana inwestycja, organizacja ruchu, roboty ziemne, odwodnienie wykopów, zabezpieczenie przeszkód napotkanych w wykopach itp.

Uwagi:

1) wykonanie poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej obejmuje kompleksowe wykonanie tych części i wszystkich związanych z nimi robót, sukcesywnie i na bieżąco, po dokonanych odbiorach robót ulegających zakryciu, przeprowadzeniu sprawdzeń i prób należy dla danych odcinków wykonać wszystkie roboty odtworzeniowe i porządkowe.

2) Zamawiający na sfinansowanie przedsięwzięcia przeznacza :

- środki pochodzące z budżetu gminy Lwówek, oraz

- zamierza zawrzeć z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) umowę pożyczki na dofinansowanie przedmiotu umowy, a także

- zamierza uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Z działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W związku z zamierzeniami Zamawiającego wymienionymi wyżej, zastrzega on sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego – zał. nr 8 do siwz, o którym mowa § 2 postanowień umowy (projekt umowy – zał. nr 3 do siwz), w trakcie realizacji zamówienia i wprowadzenie w jego miejsce harmonogramu, który będzie stanowił załącznik do umowy pożyczki, lub dofinansowania.

Jeżeli zaistnieje taka okoliczność, Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie ze zmienionym harmonogramem.

3) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostały przedstawione wskazania techniczne lub materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym także, w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

4) Zamawiający obliguje Wykonawcę do zastosowania przy budowie poszczególnych elementów składowych systemu (rurociągi, przepompownie, tłocznie, osprzęt) w jednakowej technologii i jednego typu i jednego producenta (np.: jeżeli Wykonawca dokonał wyboru jednego materiału na rurociągi to musi zachować ten materiał w całym budowanym systemie; jeżeli dokonał wyboru pomp do przepompowni czy tłoczni jednego producenta, to musi zachować je we wszystkich budowanych przepompowniach czy tłoczniach; jeżeli dokonał wyboru osprzętu elektrycznego np.: styczniki  jednego producenta, to musi je zachować we wszystkich przypadkach przy tej budowie).

5) zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia do wysokości środków zabezpieczonych na to zadanie w budżecie gminy Lwówek na 2010r. (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

Kod CPV:                                                                                                                                         przedmiot główny - roboty montażowe: 45 23 13 00 - 8, roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,                                                                                                       przedmioty dodatkowe:                                                                                                                                       - roboty przygotowawcze i pozostałe: 45 10 00 00 - 8, przygotowanie terenu pod budowę,                                                                                     - roboty drogowe: 45 23 32 20 -7, roboty w zakresie nawierzchni dróg,                                                                                                             - roboty ziemne: 45 11 12 00 - 0, roboty w zakresie przygotowania ternu pod budowę i roboty ziemne.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.                                                                                       Jeżeli w trakcie realizacji umowy i wykonywania robót wystąpią zmiany rozwiązań technicznych równorzędne, lub polepszające funkcjonalnie układu od tego jakie przewiduje projekt wykonawczy do projektu budowlanego,                                                                                                                                  lub wystąpią roboty dodatkowe niezawinione przez Wykonawcę, które nie dają się przewidzieć przed rozpoczęciem robót na etapie projektowania i wymagają dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca wykona je jedynie na polecenie Zamawiającego, na podstawie dodatkowego zamówienia – dodatkowej umowy realizowanej zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, dla której zostanie sporządzona przez Wykonawcę wycena w oparciu o obowiązujące katalogi nakładów rzeczowych i złożoną ofertę, zgodnie z tabelą czynników cenotwórczych do tego zadania, jednakowych jak przyjęte w złożonej ofercie podstawowej i faktycznie wykonanych ilości robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego) (zał. nr 4 do siwz).

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:                                                                                                      Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie jakie części zamówienia, zamierza powierzyć podwykonawcą, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie oświadczenia przewidywane zatrudnienie podwykonawców, z wyszczególnieniem ich danych adresowych – wzór stanowi zał. nr 9 do siwz.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:                                                                                                          1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, zawartymi w siwz, projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, z zastosowaniem materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania wynikające z polskich norm przenoszące normy europejskie.                                                                                                                                               2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.                                                3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.                                                                                            4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.                                                       5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. Inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

1) geodezyjne wytyczenie trasy rurociągu kanalizacyjnego,

2) obsługa archeologiczna inwestycji w razie takiej potrzeby,

3) włączenie w istniejącą sieć kanalizacyjną,

4) wykonanie przejść pod przeszkodami,

5) odwodnienie wykopów w przypadku takiej potrzeby,

6) odtworzenie nawierzchni chodników, dróg asfaltowych i innych nawierzchni utwardzonych i

nieutwardzonych,

7) wykonanie prób szczelności rurociągów kanalizacyjnych obowiązkowo przy udziale przyszłego

użytkownika, którym będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku, ul. Powstańców Wielkopolskich 40, 64-310 Lwówek,

8) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej - 3szt., z wyszczególnieniem odcinków w pasach dróg gminnych i pasach dróg powiatowych,

9) zainstalowanie oznakowania odpowiedniego do przebiegu trasy sieci rurociągu kanalizacji sanitarnej,

10) pokrycie kosztów zajęcia pasa drogi i zmianą organizacji ruchu na czas budowy w pasach dróg

gminnych i powiatowych.

11) przygotowanie wniosków do odpowiedniego zarządcy drogi po wykonanych robotach, na umieszczenie urządzeń nie związanych z ruchem i gospodarką drogową w pasie drogi,

12) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów  bhp.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotowej modernizacji oraz ich parametry jakościowo techniczne muszą odpowiadać parametrom wytyczonym przez Wspólnotę (Unię Europejską), muszą posiadać atesty lub certyfikaty akceptowalne przez Unię i muszą pochodzić z "Uni", bądź z jednego z krajów stowarzyszonych w ramach "Unii" (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawcę projektu technicznego w opisie technicznym, dokumentacji projektowej bądź zaproponowane przez Wykonawcę po akceptacji projektanta).

13) na czas prowadzenia robót Wykonawca ustawi odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz zapewni właściwe zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy, a po zakończeniu robót teren przywróci do stanu pierwotnego.

14) wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zaakceptowania w formie pisemnego oświadczenia, że akceptuje projekt umowy, przez jego wypełnienie i parafowanie każdej ze stron.

15) wykonawca przystępujący do postępowania musi obligatoryjne zapoznać się z terenem w którym wykonywany będzie przedmiot zamówienia.

8. Wymagania organizacyjne

1) Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień łącznie z przyjęciem przez właściwy organ nadzoru budowlanego obiektu, po zawiadomieniu o zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania.                                                                                                                                             2) Przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla

społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, przez które prowadzić będzie rurociąg kanalizacyjny i przykanaliki.

3) Pokrycie ewentualnych kosztów napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód oraz

doprowadzenie do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie budowy rurociągu kanalizacyjnego i przykanalików.

4) Pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, z nadzorem archeologicznym w przypadku jego potrzeby oraz innymi wymaganymi przy przejściach przez przeszkody występujące na trasie budowy rurociągu kanalizacyjnego i przykanalików (podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja projektowa mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze).

5) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po dokonaniu odbioru końcowego robót kartę gwarancyjną której wzór stanowi – zał. nr 10 do siwz , w której zawrze deklarację na czas 24 godzinnej reakcji serwisu naprawczego w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii, w czasie nie dłuższym niż 5 godzin od momentu powiadomienia go o zaistniałej awarii do momentu rozpoczęcia napraw w miejscu awarii.

9. Wymagania dotyczące gwarancji

1) Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty obejmującej wszystkie etapy z dokumentacji technicznej, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót.                                                                      2) Wykonawca przekaże dokumenty gwarancyjne producentów wbudowanych przez siebie urządzeń technicznych, i zainstalowanego osprzętu.

3) Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia - część Bródki - do 7 m-cy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30.09.2010r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:                                                                                                                                                   1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.                                                                                                                                                              Warunek spełnią wykonawcy, którzy :

1) prowadzą działalność gospodarczą, odpowiadającą swoim charakterem przedmiotowemu zamówieniu,

2) posiadają dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień – pełnomocnictw dla osób

składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek spełnią wykonawcy, którzy :

1) dysponują minimum jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie i specjalności objętej zamówieniem (budowy sieci kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznych i budowy dróg)  – odpowiedzialnych za realizację robót, może to być jedna osoba, lub trzy niezależne o odpowiednich uprawnieniach), o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118, z późn. zm., dysponujący aktualnym potwierdzeniem  przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

bądź przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego (kierownika budowy), osób zdolnych i odpowiedzialnych, przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia.

2) w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonali należycie minimum dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 1.000.000,00zł każda i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1) wykażą się niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami i przedstawią formę władania nimi,

2) wykażą że dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, bądź przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz dołączą wykaz podwykonawców przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia z określeniem rodzaju powierzonej części zamówienia do

wykonania, wartości powierzonej części zamówienia i udziału procentowego w zakresie realizacji przedsięwzięcia – zał. nr 9 do siwz,

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek spełnią wykonawcy, którzy :                                                                                                   1) posiadają na realizację przedmiotowego zamówienia środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 700.000,00zł,

Informacja z banku określająca obroty na koncie Wykonawcy zamykające się w siedmiocyfrowym

wyniku, lub/i informacja z banku, że może on udzielić Wykonawcy kredytu w wysokości minimum

700.000,00zł na realizację przedmiotowego zamówienia, po spełnieniu warunków banku.

2) posiadają i przedstawią aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00zł od jednego zdarzenia (zdarzenia wymieniono w § 3 ust. 7 pkt 1) ppkt. 1/, 2/, 3/ - projektu umowy).

3) udzielą zamawiającemu zgody na wydłużony okres płatności dla poszczególnych części wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego w fakturach częściowych za zadanie (zakres rzeczowy wg rodzaju robót do wykonania) do 30 dni po pozytywnym dokonaniu odbioru częściowego poszczególnych części oraz końcowego robót, co wykażą w akceptacji projektu umowy – zał. nr 3 do siwz.                                                                                                                                                             4) przyjmą oświadczenie Zamawiającego, że nie udziela on zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A.1) Dowód wniesienia wadium,                                                                                                         A.2) Formularz cenowy – OFERTA, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. nr 1 do siwz, w

załączeniu kosztorys ofertowy – kalkulacja kosztorysowa zadania w oparciu o metodę

uproszczoną, polegającą na kalkulacji w oparciu o ceny jednostkowe robót,

uwaga; ponieważ obowiązuje wynagrodzenie  ryczałtowe, kosztorys ofertowy nie będzie miał

zastosowania na etapie oceny ofert.

A.3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  – zał. nr 2a do siwz,

A.4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Pzp, - zał. nr 2b do siwz.

A.5) Wzór umowy – parafowany przez Wykonawcę  (parafowana każda strona) podpisany bez

zastrzeżeń lub z wyszczególnionymi zastrzeżeniami - zał. nr 3 do siwz,

A.6) Wypełniona tabela czynników cenotwórczych – zał. nr 4 do siwz, - podstawa dla ewentualnych

robót dodatkowych,

A.7) Wypełniony harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie realizacji przedsięwzięcia/inwestycji

– zał. nr 8 do siwz,

A.8) Oświadczenie o zapoznaniem się z terenem w którym będzie wykonywane zadanie i uzyskaniu

wszystkich niezbędnych informacji mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz jej cenę.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w

przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.5) niniejszej specyfikacji,

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień - pełnomocnictw osób składających ofertę, o

ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, w przypadku udzielenia

pełnomocnictwa do podpisania oferty wraz z załącznikami osobie innej niż upoważniona do

reprezentacji - dokument pełnomocnictwa,

B.3)  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert,

B.4) Aktualne zaświadczenie właściwego organu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

uiszczaniem podatków lub opłat lokalnych – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert,

B.5)  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert.

B.6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

B.7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9

ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

C. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,

daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Minimum dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom

stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 1mln PLN każda - zał. nr 5 do siwz.

C.2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót

budowlanych w celu realizacji zamówienia  – zał. nr 7 do siwz,

C.3) Potencjał kadrowy - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. –

zał. nr 6 (str. 1+2) do siwz.

Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania

zamówienia, jeżeli w wykazie tym wykonawca wskazał osoby, które nie są jego pracownikami, a

którymi będzie dysponował do wykonania przedmiotowego zamówienia.

Opis dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień:

uprawnienia budowlane (kopie) w zakresie i specjalnościach objętych zamówieniem (budowa

sieci kanalizacji sanitarnych, budowa instalacji elektrycznych, budowa dróg), dla kierowników

budów – osób odpowiedzialnych za realizację robot (o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

oraz aktualne potwierdzenie  przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

C.4) Wykaz podwykonawców przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia z

określeniem rodzaju powierzonej części zamówienia do wykonania, wartości powierzonej części

zamówienia i udziału procentowego w zakresie realizacji przedsięwzięcia – zał. nr 9 do siwz,

D. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca

posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

Informacja z banku określająca obroty na koncie Wykonawcy zamykające się w siedmiocyfrowym

wyniku, lub/i informacja z banku, że może on udzielić Wykonawcy kredytu w wysokości minimum

700.000,00zł na realizację przedmiotowego zamówienia, po spełnieniu warunków banku.

D.2) Aktualna polisa ubezpieczeniowa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Polisa na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00zł od jednego zdarzenia – zdarzenia wymieniono w §

3 ust. 7 pkt. 1) pakt 1/, 2/, 3/ projektu umowy.

D.3) Udzielą zamawiającemu zgody na wydłużony okres płatności faktur częściowych dla

poszczególnych zadań z harmonogramu rzeczowo – finansowego (zł. nr 8 do siwz) do 30 dni

po pozytywnych dokonaniach odbiorów częściowych i końcowego odbioru robót.

D.4) Oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunek Zamawiającego, że ten nie udziela zaliczek

na poczet wykonania przedmiotu zamówienia i poszczególnych jego części.

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:                                                   E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.4), B.5), B.7) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:                                                                                                                                                       1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                       2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.                                                                              3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                                      E.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.6) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                       E.3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:                                                        F.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.                                             F.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B dla każdego partnera z osobna, pozostałe A, C i D dokumenty składane są wspólnie.

G. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:                                                                                          G.1) Wyposażenie pompowni w system sterowników do przesyłania danych (przesyłanie wiadomości SMS oraz obustronna transmisja danych, oprogramowanie diagnostyczne służące do przesyłania komunikatów o stanach awaryjnych i przedawaryjnych obligatoryjnie musi spełniać warunek kompatybilności z montowanymi systemami w budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Pakosław, Brody.                                                                                                            (Ze względu na przyszłe koszty eksploatacyjne jak i funkcjonalne całego systemu kanalizacji sanitarnej oraz sprawność działania całego układu, przyjęty przez wykonawców system sterowników i oprogramowania winien być zgodny (współdziałający) z tym, który jest zamontowany w obecnie budowanej części sieci kanalizacyjnej).                                                                                            Wymagania minimalne (o parametrach nie gorszych jak przedstawione) dotyczące systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS zostały przedstawione w zał. nr 13 do siwz.

Wykonawca przystępujący do postępowania w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia jak i spełnienia wymagań określonych w niniejszej siwz winien przedstawić w swojej ofercie opis systemu, urządzeń technicznych i zastosowanego oprogramowania i wykazać, że przyjęte przez niego rozwiązania mogą bez przeszkód współpracować z już przyjętymi rozwiązaniami i nie będą generować dodatkowych kosztów i utrudnień dla Zamawiającego wynikających z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań.

H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów                                                                              H.1) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od B.1) do B.7) dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.                                                                                                                                                                               H.2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisywania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.                                                                                                                                            H.3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. H.1), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.                                                                                                                                                                             H.4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.                                                                                                                                                                      H.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.                                                                                                               H.6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:                                                            Zamawiający udostępnia siwz na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego;                                                            Urząd Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek,

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami;                                                                               a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu:                                                                  tel./fax. 0-61 44 14 024 - centrala (fax. prosić o włączenie)                                                                           Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu.                                                              b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

2. Osobami uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:                                                                                 1) Osobą ze strony Zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami jest;                    - w sprawach merytorycznych (procedury) zamówienia publicznego;

Referat Gospodarczy  – p. insp. ds. zam. publicznych  Zbigniew Jaworowicz,                                                                tel. (0-61) 4414024 w. 30, (tel. bezpośredni 0-61 4417610) w godz.: pon. – pt. 9.00-15.00,

- wszelkie sprawy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia);                                                             Referat Gospodarczy – insp. ds. inwestycji Krzysztof Pacholak                                                                                       (tel. (0-61) 4414024 w. 30, (tel. bezpośredni 0-61 4417610) w godz. : pon. – pt.  9.00-15.00.

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest:

- Inspektor d/s administracyjno - biurowych pani Elżbieta Dulat  lub Anna Nowak                                    tel./fax. 0-61 4414024, (fax. prosić o włączenie) – tel. bezpośredni 0-61 4417600, w godz. urzędowania - od 8.00  do 15.00

3. wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz):

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 2).                                                                        2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej siwz) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.                                                                                                                                                        3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2) po upłynięciu, którego Zamawijący może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści siwz bez rozpatrzenia.                                                                                                                                                                 4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej;  www.bip.lwowek.com.pl  w zakładce przetargi.                                                                5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

4. Modyfikacja treści siwz :                                                                                                                                             1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.                                                                 2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi.                                                                                                                                              3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią siwz i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.                                                                                                                        4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.                                                                                                                                    5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Pzp.                                                                                                                                                                            6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www. bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium:                                                                                                          1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.                                                                                           2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia  w wysokości 30.000,00 PLN                                (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie:

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, dane i nr rachunku bankowego Zamawiającego dla wadium z adnotacją „wadium - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo (etap Bródki) nr sprawy: RG/J/3410/BKS-01/10, Bank PKO BP O/Nowy Tomyśl, konto Nr 95 1020 4144 0000 6702 0007 0250.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275), w terminie do 2009-12-28, (dołączyc do składanej oferty),

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Pzp zawarte w art. 45 i 46.

6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

IX. Termin związania ofertą                                                                                                                    1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.                        2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,                      tj. do dnia 02 marca 2010r.                                                                                                                                      3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.                                                                     4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

X. Opis sposobu przygotowania oferty                                                                                                            1. Przygotowanie oferty:                                                                                                                       1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.        2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.                                                   3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.                                                                                                          4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.                                                                  5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej siwz.                                                                        6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.              7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.                                                                                                                                     8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne):                                                                                                                                 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3. Sposób zaadresowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo  (etap Bródki) nr sprawy: RG/J/3410/BKS-01/10", nie otwierać przed 08 luty 2010r., godz. 10:15 .

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy składać do dnia 08.02.2010r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego -                     Urząd Miasta i Gminy w Lwówku,                                                                                                                             ul. Ratuszowa 2,                                                                                                                                                  64-310 Lwówek, pokój nr 5 – sekretariat.

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia 08.02.2010r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego -                      Urząd Miasta i Gminy w Lwówku,                                                                                                                        ul. Ratuszowa 2,                                                                                                                                                     64-310 Lwówek, pokój nr 9 – sala narad,

4. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.                             Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

6. Sesja otwarcia ofert :

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.                                      Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

7. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:

1) nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

2) cena brutto wykonania zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny                                                                                                      1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.                                                                        2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.                                                                3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.                                                                                                                                                                4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).                                                    5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „formularzu ofertowym" – OFERTA, stanowiącym zał. nr 1 do siwz. w załączeniu kosztorys ofertowy – kalkulacja kosztorysowa w oparciu o metodę uproszczoną, polegającą na kalkulacji w oparciu o ceny jednostkowe robót w celu uzyskania ogólnej informacji o sposobie ustalenia ceny oraz sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert                                                                           1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:                                                                                                  1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,                                                              2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,                                            3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.                             4) wniesiono poprawnie wadium.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.                                                   3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium:

cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zamówienia  - waga 100% znaczenia.

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego;

wzór : Con : Cob x 100pkt. X 100%  gdzie,

Con - najniższa cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zamówienia, ze wszystkich złożonych, ważnych ofert,

Cob - cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zamówienia z ważnej oferty badanej.

Wynik punktowy liczony będzie do drugiego miejsca po przecinku.

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.                                                                                                6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.                                                                                          1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej siwz oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.lwowek.com.pl

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu ochrony prawnej, chyba, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                                                              1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.                                  2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokość 5% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę                                                                                            3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:                                                                                                                                             1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:                                                                                 dane i numer rachunku bankowego zamawiającego z adnotacją - zabezpieczenie należytego wykonania umowy  Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo  (etap Bródki) nr sprawy: RG/J/3410/BKS-01/10.                                                          2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,                                                                  3) w gwarancjach bankowych,                                                                                                                   4) w gwarancjach ubezpieczeniowych                                                                                                            5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).                                                                                                                                                               4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady.

5. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

7. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Postanowienia umowy zawarto we wzorze (projekcie umowy), który stanowi zał. nr 3 do siwz.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.                                                                                   1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, że:

a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jego publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:

a) pisemnej

b) faksem na nr : 061 44 14 024 (prosić o włączenie).

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu przekazanego za pomocą faksu.

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu.

9. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić, przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie (cena zł. za 1 stronę A4-0,16zł, A3-0,24zł).

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks Cywilny.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:                                                                          1. Formularz ofertowy Wykonawcy – OFERTA zał. nr 1 (str. 1-2),                                                                2. Oświadczenie o spełnienie warunkow udziału w postępowaniu – zał. nr 2a,

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  – zał. nr 2b,                                                                                3. Wzór umowy  - zał. nr 3 (str. 1-10),

4. Tabela czynników cenotwórczych – zał. nr 4,

5. Wykaz robót budowlanych - zał. nr 5,

6. Potencjał kadrowy - wykaz osób - zał. nr 6 (str. 1-2),

7. Wykaz narzędzi i wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – zał. nr 7,

8. Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie realizacji przedsięwzięcia – zał. nr 8,

9. Wykaz podwykonawców przewidzianych do wykonania zamówienia w zakresie realizacji przedsięwzięcia – zał. nr 9,

10. Wzór karty gwarancyjnej – zał. nr 10 (str.1-2),

11. Projekt budowlany, dla którego została wydana decyzja zatwierdzająca ten projekt i udzielająca pozwolenia na budowę nr 32/08 z dnia 21.01.2008r. i decyzja nr 191/08 z dnia 06.03.2008r.- zał.nr 11,

12. Projekt wykonawczy do projektu budowlanego, dla którego została wydana decyzja nr 32/2008 z dnia 21.01.2008r.  – zał. nr 12,

13. Specyfikacja techniczna systemu monitoringu i wizualizacji pompowni ścieków - zał. nr 13, (str.1-7)

14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:(Kanalizacja sanitarna miejscowości Chmielinko, Józefowo, Pakosław, Brody, Bródki w gminie Lwówek. Etap II) – zał. nr 14  a w tym;

ST.00.00 – wymagania ogólne (str. 1-23)

ST.01.10 – roboty pomiarowe (str. 1-5),

ST.03.10 – roboty ziemne (str. 1-10),

ST.04.10 – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (str. 1-10),

ST.05.10 – sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej (str. 1-10),

ST.06.10 – pompownie ścieków (str. 1-11),

15. Przedmiar robót branżowych do wykonania – zał. nr 15 do siwz (Zamawiający uznaje, że

przedmiary mają jedynie znaczenie pomocnicze i stanowią podstawę informacyjną dla Wykonawcy),  przedmiar roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, obiekt: kanalizacja miejscowości Brodki (str. 1-10),

16. Uchwała Nr XXII/161/04 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dla dróg których zarządcą jest Burmistrz Miasta I Gminy Lwówek – zał. nr 16 (str. 1-3).

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Rafał Mroczkiewicz

………………………………………….