GMINA LWÓWEK

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Gmina Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, 
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, 
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek – Piotra Długosza 
działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 
tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm. zwanej dalej „Pzp”
zaprasza do udziału 
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych w kategorii robót budowlanych 
branży drogowej i sanitarnej  
polegających na wykonaniu zamówienia w projekcie pn.: 
Przebudowa drogi gminnej Nr 383529P w msc. Lipka Wielka 
na odcinku od km. 0+000,00 do km 0+998,50 
wraz z budową kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej (siwz).

Wspólny słownik zamówień (CPV) Główny przedmiot: 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Nr zamówienia RG.271.07.00.2020.ZJ

Zatwierdził: 
                                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz

Zamawiający - Gmina Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek

ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./faks: 61 44 14024 – centrala, e-mail: urzad@lwowek.com.pl

Nr sprawy: RG.271.07.00.2020.ZJ	                                            		      	          Lwówek, dn. 2020-10-01


                                                      SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w kategorii robót budowlanych w projekcie  pn.:  Przebudowa drogi gminnej Nr 383529P w msc. Lipka Wielka na odcinku od km. 0+000,00 do km 0+998,50 
wraz z budową kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający - Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, NIP 788-191-67-47,
adres zamawiającego: ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./faks: 61 44 14024 – centrala,   
adres strony internetowej na której zostaje zamieszczona siwz wraz z załącznikami: www.bip.lwowek.com.pl  w zakładce przetargi,                                                                                               
adres poczty elektronicznej e-mail:  urzad@lwowek.com.pl                                                                                                               godziny urzędowania: pon. - 8.00 - 16.00, wt.-pt. - 7.30 - 15.30

Uwaga: w związku ze zmianą organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Lwówek i funkcjonowaniem w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu, w celu realizacji przepisu, o którym mowa w art.86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że otwarcie jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, informujemy że otwarcie ofert zostanie przeprowadzone poprzez transmisję on-line ze strony internetowej: www.bip.lwowek.com.pl , zakładka zamówienia publiczne, podzakładka: otwarcie ofert – transmisja on-line.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 3 października 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm., a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zam. (Dz.U. z 2016r. poz. 1126, Dz.U. z 2018r. poz. 1993),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r . w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477);
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479);
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zam. pub.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "siwz" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

5. Zamawiający informuje że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, 
tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje jedną część – jedno zadanie (zamówienie podstawowe) w projekcie pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 383529P w msc. Lipka Wielka na odcinku od km. 0+000,00 do km 0+998,50 
wraz z budową kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi.

1) Przedmiot zamówienia zostaje przedstawiony za pomocą technicznych dokumentacji projektowych – projektach  budowlanych obejmujących branżę drogową i branżę sanitarną,  stanowiących załączniki do niniejszej siwz, roboty wykonywane będą na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

Przebudowa drogi gminnej o istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego/gruzobetonu wiąże się z poprawą parametrów technicznych w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni, zjazdów, w odniesieniu do przenoszenia obciążeń od pojazdów uczestniczących w ruchu. Całość zamierzenia ma na celu umożliwienie dojazdu pojazdom obsługującym okoliczne zabudowania, pola oraz udostępnienie w bezpieczny sposób osobom wypoczywającym

i zwiedzającym okoliczne lasy.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowlane roboty z branży drogowej wraz z budową kanału technologicznego  wzdłuż przebudowywanej drogi gminnej nr 383529P w m. Lipka Wielka, usytuowane na działkach nr ewid. 71/1, 64, 65 obręb Lipka Wielka, gmina Lwówek (301502_5. 0011).

2) Wszystkie szczegóły związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie budowlanym opracowanym przez Biuro projektowe STREETWISE Tomasz Rykowski, Dobrzyń 23, 13-100 Nidzica, oraz branżowym 
projekcie budowlanym obejmującym budowę kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi gminnej

nr 383529P, opracowanym przez Biuro projektowe Fiber-Project Kamil Kańduła, ul. Rolna 33/36, 61-491 Poznań.   Udostępniona dokumentacja projektowa branży drogowej i branży telekomunikacyjnej jest opracowaniem kompletnym przygotowanym na okoliczność projektowanej przebudowy (dokumentacja projektowa – projekty budowlane zostają udostępnione na stronie internetowej zamawiającego).

2. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

3. Branża drogowa - parametry przebudowywanej drogi:
- prędkość projektowa Vmax = 40 km/h, (teren zabudowany),
- klasa drogi – „L” lokalna,
- obciążenie ruchem – KR1,
- nacisk osi z ładunkiem – ponad 100 kN,
- ilość pasów ruchu – droga jednopasmowa z możliwością ruchu w obu kierunkach,
- szerokość jezdni 4,00 m oraz 5,00 m na poszerzeniu, 
- przekrój poprzeczny jednostronny 2,0% na całym odcinku drogi łącznie z łukami poziomymi według pikietażu rys. 
  "Plan Zagospodarowania Terenu",
- szerokość mijanek 1,00 m, spadek jednostronny 2,0%, peron długości 25,0 m ze skosem wyjazdowym i wjazd. 1:2,
- szerokość poboczy 2 x 1,00 m,
- spadek poprzeczny poboczy 6,0%,
- szerokość zjazdów indywidualnych 4,00 m,
- promienie wyokrąglające na zjazdach indywidualnych 3,00 m.

4. Plan sytuacyjny przebudowy drogi gminnej
Przebudowa objęta opracowaniem posiada długość łączną L=998,5 m – ETAP I. Drogę zaprojektowano po trasie jej dotychczasowego przebiegu. Droga przebiega w istniejącym pasie drogowym. Korekcie podlegają miejsca istniejących załamań osi trasy oraz występowania łuków poziomych oraz przebudowę skrzyżowań. Trasę wyznaczono na podstawie mapy zasadniczej oraz na podstawie wizji i pomiarów własnych w terenie. Załamania trasy opisano w układzie współrzędnych i oznaczono odpowiednio od W1 do W10. W ciągu drogi gminnej zaprojektowano dwie mijanki szerokości 1,0 m. W ramach przedmiotowego zadania przewidziano przebudowę wjazdów indywidualnych. Projektowaną geometrię drogi przedstawiono na załączonych "Planie Zagospodarowania Terenu". 

5. Profil podłużny, przekrój poprzeczny – spadki, odwodnienie w przebudowie przedmiotowej drogi gminnej 
1) Niweletą jezdni należy dowiązać się do istniejącego terenu. Dodatkowo należy dowiązać się do krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej (przedstawiono na początku opracowania projektowego), istniejących rzędnych uzbrojenia terenu oraz warunków gruntowych unosząc ją ponad istniejący teren. Na przebudowanych zjazdach dowiązać się do istniejącego terenu/ granicy pasa drogowego.
2) Droga szerokości 4,0 m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2,0% na odcinku prostym oraz na łukach poziomych według pikietażu na rys. "Plan Zagospodarowania Terenu", mijanki szerokości 1,00 m, spadek poprzeczny jednostronny, długości peronu mijanki 25,0 m oraz skosami wjazdowym i wyjazdowym 1:2. Pobocza obustronne szerokości 1,00 m posiadają spadek jednostronny 6,0%. Zjazdy indywidualne posiadają szerokość 4,00 m wyokrąglone łukami poziomymi 3,00 m. Zjazdy indywidualne na odcinku szerokości 1,0 m od krawędzi z jezdnią powinny posiadać spadek max. 5,0% skierowany do jezdni. 
3) Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne drogi, zjazdów, mijanki. Wody opadowe odprowadzone zostaną przez pobocza szerokości 1,00 m obustronnego, grawitacyjnie w teren. Szczegóły dotyczące konstrukcji i ogólnie odwodnienia przedstawiono w części rysunkowej projektu.

6. Konstrukcja nawierzchni.
W przedmiocie zamówienia należy wykonać następujące konstrukcje:
- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm,
- skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 10 cm,
- podbudowa pomocnicza – stabilizacja gruntu cementem RM=2,5 MPa – 5,0 MPa. Dokumentacja projektowa
  zakłada opcjonalnie wbudowanie innego materiału tj. kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. 
  po zagęszczeniu 20 cm, 
- istniejące konstrukcja z kruszywa naturalnego.
Grubość całkowita konstrukcji = 38 cm.
Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. po zagęszczeniu 20 cm.
Pobocza obustronne szerokości 1,00 m zaprojektowano jako gruntowe z materiału pozyskanego z profilowania, wykopów oraz korytowania.
Uwaga: do wykonania nasypów zastosować materiał z profilowania, wykopów. Materiał powinien dodatkowo spełniać wymagania stawiane gruntom. Pozostały grunt nie wykorzystany należy rozplantować w pasie drogowym lub wywieźć na odkład na odległość do 2 km.

7. Stała organizacja ruchu 
W związku z zakresem prac oraz ich charakterem przebudowa drogi zakłada wykonanie nowej stałej organizacji ruchu, zakładające montaż oznakowania poziomego i pionowego, stała organizacja ruchu została przedstawiona w projekcie budowlanym.

8. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także wykonanie – budowa kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi co przedstawiono w oddzielnym opracowaniu dołączonym do dokumentacji przetargowej.

9. Przedmiary robót do wykonania
Zamawiający przedstawiając przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej  dołącza przedmiary robót do wykonania, z zastrzeżeniem że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy mają jedynie znaczenie pomocnicze w określeniu przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a występujące w przedstawionych w załącznikach do siwz – projektach budowlanych, przygotowanych na okoliczność wykonania przedmiotowego zamówienia nie są robotami dodatkowymi. 

10. Parametry przedmiotu zamówienia, rozwiązania równoważne.
1) Jeżeli w projektowej dokumentacjach  projektowych – projektach budowlanych lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub w innych dokumentach przedstawionych w załączeniu siwz zostały przedstawione wskazania techniczne lub materiały z podaniem nazw lub producenta, lub zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie źródła, lub szczegóły procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy traktować je jako przykładowe, zostały użyte wyłącznie w celu wskazania złożonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Wskazaniu takiemu należy przyjąć, że zawsze towarzyszą wyrazy  – lub równoważny.
Oznacza to, że Wykonawcy mogą zawsze zaproponować inne rozwiązania (w tym materiały i produkty), z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych (tj. nie gorszych niż wskazane w projekcie budowlanym oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - stwior) dla osiągnięcia oczekiwanej poprawnej i należytej funkcjonalności całego układu przebudowy ulicy St. Wittmanna w Lwówku, będącej przedmiotem zamówienia.
2) Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie w ofertach rozwiązań równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty – materiały lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z dokumentacjami projektowymi – projektami budowlanymi, oraz wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp.
3) Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych rozwiązań równoważnych. Oferowane przez Wykonawców rozwiązania, proponujących materiały równoważne muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych.
4) W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje w przedmiocie zamówienia produkt (materiał) o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty jego szczegółowej specyfikacji technicznej itp.
5) Na podstawie załączonych dokumentów przez wykonawcę, Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada jego wymaganiom. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentacjami projektowymi  i specyfikacjami technicznymi wykonani i odbioru robót sporządzonymi na okoliczność wykonania przedmiotowych robót.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autorów dokumentacji projektowej – projektów budowlanych 
o opinię na temat oferowanych przez wykonawców materiałów, czy rozwiązań. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu rozwiązań lub materiałów równoważnych, albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

11. W zakres robót  wchodzi także:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu i przystąpi do realizacji 
zamówienia będzie zobowiązany sporządzić na swój koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu przyjętej na czas wykonywania robót budowlanych w obrębie przebudowywanej drogi, uzgodniony z odpowiednimi służbami (w przypadku takiej potrzeby),                                                                                                                             
2) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych,
3) wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, zabezpieczających, tymczasowych oraz wykonanie wszystkich robót  
odtworzeniowych i porządkowych, 
4) obsługa geodezyjna, przedmiot zamówienia obejmuje także stałą obsługę geodezyjną podczas prowadzonych robót oraz wymaga po kompletnym wykonaniu zamówienia sporządzenia mapy poinwentaryzacyjnej wykonanych robót z zakresu przedstawionego w przedmiocie zamówienia – w 3egz. w wersji papierowej,
5) projektowaną przebudowę drogi i projektowane rzędne oraz ich elementy towarzyszące  należy zawsze odnieść do rzędnych istniejących już nawierzchni łączących się z projektowanymi.  

12. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:
1) Zamawiający zachęca wszystkich potencjalnych wykonawców do bezpośredniego zapoznania  się z przyszłym terenem budowy (dokonania wizji lokalnej w terenie), w którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia i uzyskania tym sposobem, między innymi wszelkich niezbędnych informacji dla właściwego przygotowania oferty, wyliczenia ceny oferty oraz późniejszego wykonania zamówienia.
Uwaga: Zamawiający informuje potencjalnych Wykonawców, że podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja projektowa – projekty budowlane mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej w infrastrukturze.
2) Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia:                                                                     
a) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki  informacyjne i  ostrzegawcze, zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy jeżeli zajdzie taka potrzeba (wraz z sygnalizacją świetlną kierującą ruchem – jeżeli będzie wymagana), Wykonawca bierze na siebie ryzyko prowadzenia robót w terenie otwartym,                              
b) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń oraz budowli i wyrządzonych szkód  podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów, (np.: uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, światłowód, istniejący drzewostan i chodniki, ogrodzenia posesji, elewacje budynków, czy wjazdy na posesje prywatne), wzdłuż planowanej przebudowy znajdują się tereny prywatne wiejskiej zabudowy rozproszonej, ogrodzone posesje z istniejącymi wjazdami, które wymagają korekty rzędnych istniejących nawierzchni w stosunku do projektowanych rzędnych nawierzchni powstałych w wyniku projektowanej przebudowy drogi, 
c) Wykonawca zabezpiecza teren budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokrywa koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykonuje na swój koszt wszelkie niezbędne badania, sprawdzenia oraz próby w celu wykazania należytego i poprawnego, oraz zgodnego z siwz i jej załącznikami (w tym dokumentacjami projektowymi – projektami  budowlanymi) wykonania przedmiotu zamówienia, 
d) przed przystąpieniem do robót wykonawca zawiadamia wszystkie zainteresowane instytucje oraz użytkowników o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia.

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla lokalnego społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą roboty budowlane (w przypadku ich powstania z winy wykonawcy).      
4) wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z;
a) zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ,
b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm. ) przepis. wykonawczymi,
c) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 266 ze zm.),
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1643) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,    
e) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), przepisami dotyczącymi ochrony środowiska o zagospodarowaniu odpadów powstałych podczas realizacji robót budowlanych, oraz Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (tj. Dz. U. 2019 poz. 701 z póżn. zm.),
f) zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i  polskich specyfikacji technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia,
g) przepisami  bhp i p.poż.,     
5) Wykonawca zapewnia;                                                                                                                           
a) wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w dobrej jakości w pełnym zakresie przedmiotowego zamówienia, oraz ewentualne zamienniki wskazane przez autorów projektów budowlanych w ich  opisach technicznych, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie,                 
b) urządzenia i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w tym transport materiałów na plac budowy (dostarczenie i eksploatacja maszyn oraz urządzeń obciąża Wykonawcę), oraz wywóz odpadów w przypadku takiej potrzeby,  
6) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak 
i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na terenie placu budowy,                                                                                                                                                  
7) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie oraz ponosi koszty wywozu i utylizacji odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na terenie placu budowy, a po zakończeniu robót teren przebudowy na bieżąco uporządkuje i zagospodaruje (na potwierdzenie utylizacji odpadów, przekaże Zamawiającemu kartę odpadu przyjęcia przez odpowiedni Zakład Utylizacji Odpadów w przypadku takiej potrzeby).                                                                                                                     
             
13. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
1) przedmiot główny; 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
2) przedmioty dodatkowe;                                                                                                                                        
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów,
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni,
45233000-9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni z betonu asf.-go,                                                                                                                                                                                                                                                                           45233222-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i 
asfaltowania,                                                                                                                                         
45231100-6 ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

16. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

17. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) i 7) ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. 
1) Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (dopuszcza się wykonanie tych robót w innym miejscu na terenie Gminy Lwówek) zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone.

2) Dodatkowe informacje dotyczące zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień jeżeli:
a) będzie posiadał środki  zabezpieczone w budżecie Gminy Lwówek i będzie posiadał potrzebę wykonania zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 
lub 
kiedy wartość zabezpieczonych środków na realizację przedsięwzięcia będzie wyższa od wartości wybranej oferty najkorzystniejszej to przewiduje możliwość udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6) i 7)  do zamówienia podstawowego - polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w zakresie wykonania drogowych robót budowlanych, czy budowy kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanych odcinków dróg,
b) w trakcie realizacji umowy i wykonywania drogowych robót budowlanych w przedmiotowym zamówieniu wystąpią zmiany rozwiązań technicznych równorzędne, lub polepszające funkcjonowanie całego układu przebudowy drogi,
lub
kiedy wystąpią zmiany technologii wykonania przedmiotowej przebudowy, a wartość najkorzystniejszej wybranej oferty do realizacji wybranego zadania będzie niższa, niż wartość środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Lwówek na to zadanie, a zamówienie będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (drogowe roboty budowlane),  
c) wystąpią roboty dodatkowe niezawinione przez Wykonawcę, które nie dają się przewidzieć przed rozpoczęciem robót oraz na etapie projektowania i wymagają dodatkowego wynagrodzenia,
d) jeżeli zaistnieje niezbędna potrzeba wykonania zamówień dodatkowych, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego to Wykonawca wykona te zamówienia  jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego, na podstawie oddzielnego dodatkowego zamówienia –  dodatkowej umowy realizowanej zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6) lub 7), dla którego zostanie sporządzona przez Wykonawcę dodatkowa wycena w oparciu o obowiązujące katalogi nakładów rzeczowych i faktycznie przewidzianych do wykonania ilości robót (potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego), na warunkach wynikających z przeprowadzenia negocjacji w celu ustalenia istotnych postanowień dotyczących realizacji zamówienia.                                                                                                                                                                                                     

18. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom.

1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w wykonaniu drogowych robót budowlanych, 
2) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

3) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, których  wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw i adresów podwykonawców,

4) zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w drogowe roboty budowlane, 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych,
5) wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do podwykonawców,

6) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy), obowiązek ten  dotyczy także dalszych  podwykonawców,

7) jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy i wykonać je samodzielnie,

8) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia, wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie błędy i szkody powstałe w wyniku działania podwykonawcy oraz odpowiedzialny jest za prawidłowość, terminowość i jakość robót budowlanych świadczonych przez podwykonawców.
9) Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w projekcie umowy dołączonym do siwz.

19. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.),
obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób, które będą wykonywały elementy drogowych robót budowlanych określone w opisie przedmiotu zamówienia, ww. osoby winny być zatrudnione na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby.
2) W zakresie dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, w zakresie o którym mowa w pkt. 1), ze wskazaniem czynności jakie będą wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na okres realizacji umowy.
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. Minimalna liczba osób i forma ich zatrudnienia nie może ulec zmianie.
3) W celu kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający może zażądać od pracowników wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1) oświadczenia dotyczącego formy zatrudnienia i czynności wykonywanych na podstawie umowy o pracę zleconych w związku z realizacją umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.
4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w pkt. od 1) do 3) wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę powyżej liczby wymaganych pracowników wykonujących roboty.

20. Wymagania stawiane wykonawcy.
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach zastosowanej technologii układania masy asfaltowej przyjął 
w swojej ofercie ułożenie nawierzchni bezspoinowej na całej długości przebudowywanego odcinka drogi (szerokość rozściełacza masy asfaltowej odpowiadająca szerokości przebudowywanego odcinka drogi),   
3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

5) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

7) Pokrycie kosztów wynikających z ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy odcinka drogi w przypadku takiej potrzeby.

21. Wymagania organizacyjne.

1) przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla społeczności lokalnej z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za szkody wyrządzone zamawiającemu, czy osobom trzecim podczas prowadzonej budowy,

2) pokrycie ewentualnych kosztów napraw uszkodzonych urządzeń  i  instalacji, wyrządzonych szkód zamawiającemu czy osobom lub gestorom sieci instalacyjnych oraz doprowadzenie do stanu wymaganego z przed zaistnienia uszkodzenia. 
3) podczas wykonywania robót wykonawcy winni liczyć się z możliwymi utrudnieniami (i przewidywać taką możliwość) przy wykonywaniu robót z uwagi na fakt utrzymania ruchu lokalnego na trasie przebudowywanego odcinka drogi gminnej,
4) W przypadku takiej potrzeby Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych robót budowlanych, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych (art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

22. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi.
1) Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi (ale nie dłużej niż 60 miesięcy) okres gwarancji jakości i rękojmi stanowi jedno z kryterium oceny oferty) na wykonane przez siebie roboty obejmujące  wszystkie grupy realizacji inwestycji z dokumentacji projektowej  – projektów budowlanych, (okres gwarancji jakości i rękojmi obowiązuje dla nowo budowanej warstwy konstrukcyjnej (podbudowy, podbudowy zasadniczej, warstwy ścieralnej) wykonanych przez wykonawcę, okres gwarancji jakości jest zrównany z okresem rękojmi),  
2) termin gwarancji  jakości i rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót i przekazania gotowego obiektu - przedmiotu zamówienia Zamawiającemu,                                                                                                                                                        3) Wykonawca przekaże dokumenty gwarancyjne producentów wbudowanych przez siebie materiałów i urządzeń technicznych oraz sprzętu (jeżeli takie występują).

23. Inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.      
1) wykonanie wszelkich badań, prób i sprawdzeń potwierdzających prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia niezbędnych do jego zakończenia, a w tym przedstawienie zamawiającemu świadectwa badań z pomiarów wskaźnika zagęszczenia dla konstrukcyjnej warstwy podbudowy oraz podbudowy zasadniczej, warstwy ścieralnej, przy robotach związanych z nawierzchnią dróg, chodników i miejsc postojowych, oraz w przypadku zagęszczeń warstw nasypowych na budowanej sieci kanalizacji deszczowej,
2) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów  bhp i p.poż., 
3) wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, a dostarczone przez Wykonawcę oraz ich parametry jakościowo techniczne muszą odpowiadać parametrom wytyczonym przez Wspólnotę Europejską, muszą posiadać atesty lub certyfikaty akceptowalne przez Wspólnotę, bądź pochodzić z jednego z krajów stowarzyszonych z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez projektanta - wykonawcę dokumentacji projektowej - projektu budowlanego w opisie technicznym, bądź zaproponowane przez Wykonawcę po akceptacji projektanta i być dopuszczone do stosowania w budownictwie,
4) na czas prowadzenia robót Wykonawca, wskaże i zaproponuje za zgodą zamawiającego miejsce na składowisko materiałów i sprzętu, a po zakończeniu robót teren ten uporządkuje i zagospodaruje.

24. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.

25. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy jest zobowiązany 
do przekazania Zamawiającemu kalkulacji kosztorysowa zamówienia - kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o metodę uproszczoną, polegającą na kalkulacji cen jednostkowych i przyjętych przez wykonawcę przedmiarów robót, z wyszczególnionymi czynnikami cenotwórczymi (stawka robocizny netto w zł, kosztami pośrednimi, zyskiem, kosztami zakupu materiałów i kosztami pracy sprzętu), ponieważ w siwz obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy nie będzie miał żadnego zastosowania na etapie oceny ofert (kosztorys ofertowy nie jest wymaganym załącznikiem do oferty), ma jedynie na celu uzyskania przez Zamawiającego ogólnej informacji o sposobie ustalenia ceny przez Wykonawcę.     
                                                                                                                                                                                                                                                                        IV. Termin wykonania zamówienia

Wykonanie całego, kompletnego zamówienia – określa się w wymaganym terminie nie późniejszym niż do 
25 listopad 2020r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień;
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b. pkt. 1) zostaną przez zamawiającego uznane za spełnione na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę wg. zał. nr 2 i zał. nr 3 do siwz.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 1b. pkt. 2) ustawy Pzp; 
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b. pkt. 2) zostaną przez zamawiającego uznane za spełnione na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg. zał. nr 2 i zał. nr 3 do siwz;

3) zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Zamawiający wymaga aby wykonawcy spełniając warunek zdolności technicznej o którym mowa w art. 22 ust. 1b. pkt. 3) ustawy Pzp wykazali;                                                                                                                     
że w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, co najmniej dwie (2) roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym główny przedmiot zamówienia, (polegające na budowie bądź przebudowie lub modernizacji drogi o nawierzchni asfaltowej - określenia budowa bądź przebudowa lub modernizacja są rozumiane znaczeniowo przez zamawiającego jako tożsame) i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Uwaga; 
Wykonawca w wykazie robót budowlanych jest zobowiązany zwrócić uwagę na wykazywany zakres rzeczowy wykonanej roboty - powierzchnia nawierzchni asfaltowej w m2 w jednej robocie budowlanej, porównywalny z powierzchnią przebudowy drogi wynikającą z przedmiotowego postępowania, z uwzględnieniem elementów budowy kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi w przynajmniej jednej z wykazywanych robót budowlanych.  

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawcy spełniając warunek zdolności zawodowej wykazali, 
że dysponują lub będą dysponowali osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, minimum jedną osobą, kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie i specjalności objętej zamówieniem, odpowiedzialnym za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm), w zakresie:
- osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy w branży drogowej, posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65), wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie (zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych) w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, m. in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych terytorialnie okręgowych izb samorządu zawodowego 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) i mogące się wykazać aktualnym zaświadczeniem o przynależności do OIIB. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).

5. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7) W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez wykonawcę, wykonawca nie może powoływać się na zdolności Podmiotu udostępniające zasoby, na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 do 23 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje również wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie wskazanych poniżej okoliczności spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,   
2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp,
3) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp.

3. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 ust. 12 ustawy Pzp.

5. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy, składa wraz z ofertą oświadczenie wykonawcy jeżeli zachodzą podstawy wykluczenia – wzór oświadczenia  stanowi załącznik nr 4 do siwz. 

6. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w ust. 5 powyżej, nie dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
11) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z postepowania dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia, niespełnienie przez wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z przedmiotowego postępowania.   

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Część I – oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą, na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (wzór formularza stanowi zał. nr 1 do siwz),

2) Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będą wstępne potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do siwz oraz nr 3 do siwz),   
3) Oświadczenie wykonawcy jeżeli zachodzą podstawy wykluczenia wobec niego – wzór oświadczenia  stanowi załącznik nr 4 do siwz,
4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, którzy nie są jednocześnie innymi podmiotami udostępniającymi zasoby, zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w Formularzu ofertowym – zał. nr. 1 do siwz,
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w informacji wg wzoru – załącznik nr 5 do siwz oraz składa oświadczenie wg wzoru – załącznik nr 6 do siwz w celu: 
- wykazania braku istnienia wobec innych podmiotów podstaw wykluczenia oraz
- spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów.
6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru załącznik nr 7 do siwz.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust. 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
8) Oświadczenie dotyczące podanych informacji wg wzoru – załącznik nr 8 do siwz.
9) Wzór umowy (postanowienia umowy) - parafowany przez wykonawcę (załącznik nr 9 do siwz).   

2. Część II – oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a w tym: 
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji o treści złożonych ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do siwz).

3. Część III – oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
1. Zamawiający w terminie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, tj. nie krótszym niż 5 dni, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnianie warunków udziału w postępowaniu jeżeli były wymagane. 

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i ust. 5 ustawy Pzp należy:
na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty;
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp,
2) dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1b ppkt. 1) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego następujące oświadczenia i dokumenty:
- działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

Za spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1b pkt. 1) zamawiający przyjmie Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (wg wzoru - załącznik nr 2 i 3 do siwz). 

4. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1b pkt. 2) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 
Zamawiający nie określił szczegółowych warunków w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 1b. pkt. 2) ustawy Pzp.

Za spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1b pkt. 2) zamawiający przyjmie Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (wg wzoru - załącznik nr 2 i nr 3 do siwz).  

5. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1b pkt. 3) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty;
1) wykaz robót budowlanych wykonanych (zakończonych) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, potwierdzające że Wykonawcy wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli;
- co najmniej dwie (2) roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, (roboty polegające na budowie bądź przebudowie lub modernizacji drogi o nawierzchni asfaltowej - określenia budowa bądź przebudowa lub modernizacja są rozumiane znaczeniowo przez zamawiającego jako tożsame), wg wzoru - załącznik nr 10 do siwz. 
Uwaga; 
Wykonawca w wykazie robót budowlanych jest zobowiązany zwrócić uwagę na wykazywany zakres rzeczowy wykonanej roboty - powierzchnia nawierzchni asfaltowej w m2 w jednej robocie budowlanej, porównywalny z powierzchnią przebudowy drogi wynikającą z przedmiotowego postępowania, z uwzględnieniem elementów budowy kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi w przynajmniej jednej z wykazywanych robót budowlanych.  

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru - załącznik nr 11 do siwz). 

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy spełniając warunek zdolności zawodowej wykazali, że dysponują lub będą dysponowali osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, minimum jedną osobą, kierownikiem budowy oraz lub i kierownikiem robót posiadających uprawnienia budowlane w zakresie i specjalności objętej zamówieniem, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w 
art. 14 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm. ), w zakresie:
- osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy w branży drogowej, posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg.

6. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, złoży dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wszczęcia niniejszego postępowania.

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia (lub jego części) polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami.
4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. (o ile informacje te nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 1).

8. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu – odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2) stosuje się odpowiednio.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

10. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,
2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje
informacje, korespondencję, itp.

11. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1) – 3) ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz Dz. U. z 2016 poz. 352).

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Zamawiający wymaga by oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje były przekazywane: 
1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), na nazwę i adres zamawiającego wymieniony w rozdziale I niniejszej siwz, (Gmina Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek)
2) osobiście, jw., 
3) za pośrednictwem posłańca, jw., 
4) faksu, nr tel.:  tel./faks: 61 44 14024 – centrala (faks prosić o włączenie),  
5) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615); adres poczty elektronicznej e-mail:  urzad@lwowek.com.pl                                                                                                               
6) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1) Osobą ze strony Zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami jest;                    
- w sprawach merytorycznych (procedury) zamówienia publicznego; 
Referat Gospodarczy  – insp. ds. zam. publicznych  pan Zbigniew Jaworowicz,                                                                
tel. 61 44 14 024 w. 26, (tel. bezpośredni 61 44 17 606) w godz.: pon. – pt. 9.00-15.00,                                    
- wszelkie sprawy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia; 
Referat Gospodarczy – insp. ds. inwestycji pan Krzysztof Pacholak,                                                                                       
tel. 61 44 14 024 w. 26, (tel. bezpośredni 61 44 17 606) w godz. : pon. – pt.  9.00-15.00.                                   
2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą drogi elektronicznej  jest: 
- insp. d/s administracyjno-biurowych pani Elżbieta Dulat, lub Anna Nowak, lub osoba w zastępstwie,
tel./fax. 61 44 14 024, (fax. prosić o włączenie) – tel. bezpośredni 61 44 17 600, 
w godz. urzędowania – pon.: od 8.00  do 15.00, wt.-pt.: 8.00 do 15.00. 

3. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale osobiście, lub za pośrednictwem posłańca (kuriera) lub za pośrednictwem operatora pocztowego następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2) Oświadczenie, lub oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII, ust. 1 - w formie pisemnej.
3) Wymienione w treści SIWZ oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
4) Wymienione w treści SIWZ dokumenty inne niż oświadczenia wymienione w rozdziale VII, ust. 2 i ust. 3 składane są w oryginale i kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6) Zobowiązanie innego podmiotu - w formie pisemnej.
7) Pełnomocnictwo - w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VII w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych lub z bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie te dokumenty po wskazaniu przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów w języku innym, a niżeli język polski.

6. Zapytania do treści siwz należy składać na adres Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom od których wpłynęły, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej, w miejscu gdzie została zamieszczona dokumentacja postępowania. 

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców, Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz, dokonaną zmianę siwz Zamawiający przekaże niezwłocznie, wszystkim Wykonawcom, którym przekazał siwz oraz zamieszcza na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi.

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) Osobą ze strony Zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami jest;                    
- w sprawach merytorycznych (procedury) zamówienia publicznego; Referat Gospodarczy  – insp. ds. zam. publicznych  pan Zbigniew Jaworowicz,                                                                
tel. 61 44 14 024 w. 26, (tel. bezpośredni 61 44 17 606) w godz.: pon. – pt. 9.00-15.00,                                   
- wszelkie sprawy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia; Referat Gospodarczy – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego pan Krzysztof Pacholak,                                                                                       
tel. 61 44 14 024 w. 26, (tel. bezpośredni 61 44 17 606) w godz. : pon. – pt.  9.00-15.00.                                   
2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą drogi elektronicznej na adres: e-mail; urzad@lwowek.com.pl  jest: 
- insp. d/s administracyjno - biurowych pani Elżbieta Dulat, lub Anna Nowak, lub osoba  w zastępstwie,
tel./fax. 61 44 14 024, (fax. prosić o włączenie) – tel. bezpośredni 61 44 17 600, 
w godz. urzędowania – pon.: od 8.00  do 16.00, wt.-pt.: 7.30 do 15.30.                                                                                                                    

10. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeż. pkt.2).

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (rozdział XII niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi,
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców

11. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi,
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej: www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi.

IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia data związania ofertą.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1) Na ofertę składa się formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do siwz)

oraz wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w rozdziale VII ust. 1 Część I. 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób upraw. do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

8) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

10) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6) Wykonawców obowiązują postanowienia rozdziale VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia" ust. 5 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

3. Sposób zaadresowania oferty:

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:                       
Oferta na wykonanie: Przebudowy drogi gminnej Nr 383529P w msc. Lipka Wielka na odcinku od km. 0+000,00 do km 0+998,50  wraz z budową kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. nr spr.: RG.271.07.00.2020.ZJ, nie otwierać przed 19 października 2020r., godz. 10:15 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:

1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub dokumentów:

- potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

- potwierdzających brak podstaw wykluczenia,

- oświadczenia o którym mowa w rozdziale VII część I ust. 2 niniejszej specyfikacji, innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp.

Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy  może skutkować zatrzymaniem wadium (w przypadku jego wymagania) wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych.

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

b) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

c) potwierdzających brak podstaw wykluczenia

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) Zamawiający informuje, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Sekretarz Gminy pan Maciej Piechowiak, nr tel. 61 44 14 024 - centrala, adres email: iod@lwowek.com.pl ;
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO: 
a) prawo dostępu do danych (art. 15), 
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). 
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
9) Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy składać do dnia 19.10.2020r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:  w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 5 – sekretariat, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.                                                                                                              
3. Oferty zostaną otwarte w dniu 19.10.2020r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 9 – sala narad. 
4. Uwaga: w związku ze zmianą organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Lwówek i funkcjonowaniem w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu, w celu realizacji przepisu, o którym mowa w art.86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że otwarcie jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, informujemy że otwarcie ofert zostanie przeprowadzone poprzez transmisję on-line ze strony internetowej: www.bip.lwowek.com.pl , zakładka zamówienia publiczne, podzakładka: otwarcie ofert – transmisja on-line.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową netto i brutto, cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z kompletnym wykonaniem zamówienia, niezbędne do jego zakończenia bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania  umowy, cena musi obejmować cały przedmiot zamówienia i spełniać warunki stawiane przez Zamawiającego.                                                                                                                            
3. Cena może być tylko jedna za oferowane wykonanie przedm. zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości ceny.                                                                                                                                                                                                
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).                                               
5. Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej brutto inne nakłady wynikające z przedmiotu zamówienia wpływające n a wartość robót, a w szczególności:                                                                            
- zagospodarowanie placu budowy (jego zabezpieczenie) i urządzenie zaplecza budowy (w tym zaplecza socjalnego  
  dla swoich pracowników), a po wykonanych robotach uporządkowanie terenu budowy, jego zagospodarowanie i 
  doprowadzenie do należytego stanu i porządku,
- doprowadzenie i korzystanie z mediów na placu budowy,                                                                                
- cały materiał do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpieczony przez Wykonawcę,  
- dowóz (transport) całego materiału Wykonawcy na miejsce ich wbudowania oraz dowóz (transport) urządzeń i 
  sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,  
- wywóz (transport) odpadów budowlanych wytworzonych przy realizacji zamówienia na miejsce ich utylizacji (w 
  przypadku takiej potrzeby),                                                                                                                             
- wykonanie wszelkich prób badań i sprawdzeń (np.: badania zagęszczenia podłoża dla wykonanej podbudowy, oraz warstwy ścieralnej) przez uprawniony podmiot z określeniem tytułu dla zadania będącego przedmiotem zamówienia, potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,
- obsługę geodezyjną (w tym sporządzanie map z inwentaryzacji obiektu w 3egz.),                                                                                                                                           - ubezpieczenie realizowanych prac budowlanych w ramach działalności gospodarczej,          
6. Do obliczenia ceny przedmiotu zamówienia służą:                                                                                              
- projekt budowlany przygotowany na okoliczność wykonania przedmiotowego zadania,                                                                                                                                                                     - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do przedmiotowego zadania,                                                                                                             - przedmiary robót do wykonania dla przedmiotowego zadania z zastrzeżeniem że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, nie są obligatoryjne dla wykonawcy i mają być traktowane jako pomocnicze, roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a występujące w przedstawionej dokumentacji projektowej przygotowanej na okoliczność wykonania zamówienia nie są robotami dodatkowymi,
- zalecana przez Zamawiającego wizja lokalna w terenie na miejscu wykonywania robót,
- wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego na podstawie złożonych zapytań (jeżeli występują),                                                                                                                                                                                                                                                                                      - nakłady rzeczowe określone w odpowiednich katalogach.                                                                        
7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym wykonawcy - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz.                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego przedstawionymi w siwz i jej załącznikach,

4) wniesiono poprawnie wadium (jeżeli było wymagane),

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

1) cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zamówienia - waga 60% znaczenia,
2) wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi powyżej 36 miesięcy – waga 40% znaczenia.

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego; 
                     Con : Cob x 100pkt. x 60% + Gjirob : Gjirno x 100pkt. x 40%  = wartość punktowa oferty     
gdzie;
ad 1) ceny ryczałtowej brutto kompletnego wykonania zamówienia  - waga 60% znaczenia
kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, maksymalną ilość 60pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, wg poniższego wzoru: 
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego, kryterium cena;  wzór  Con : Cob x 100pkt. x 60%  
gdzie;                                                                                                                                                                    
Con - najniższa cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zamówienia ze wszystkich złożonych ofert,                                                                                                                             
Cob - cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zamówienia z oferty badanej

ad 2) wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi powyżej 36 miesięcy – waga 40% znaczenia, 
w ramach kryterium okresu gwarancji jakości i rękojmi będzie rozpatrywany okres gwarancji i rękojmi zaoferowany przez Wykonawcę (obligatoryjnie wymagany 36 miesięcy) powyżej 36 miesięcy, ale nie dłuższy niż 60 miesięcy, 
maksymalną ilość 40pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najdłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi, pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów, wg poniższego wzoru: 

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego, kryterium gwarancja jakości i rękojmia;
wzór  Gjirob : Gjirno x 100pkt. x 40%  
gdzie,                                                                                                                                                                    
Gjirob – Gwarancja jakości i rękojmia oferty badanej, ilość miesięcy gwarancji jakości i rękojmi z oferty badanej (ilość zaoferowana przez Wykonawcę w swojej ofercie powyżej 36 miesięcy, a nie przekraczająca 60 miesięcy)                                                                                            
Gjirno – Gwarancja jakości i rękojmia najdłuższy okres, najdłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi przewidziany w siwz – 60 miesięcy, 
Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi udzielanej przez Wykonawcę to 60 miesięcy od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (umowy).  

Minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi udzielanej przez Wykonawcę to 36 miesięcy od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (umowy) i przekazania obiektu zamawiającemu. Wynik punktowy w wyborze oferty liczony będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Uwaga: 
1) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie wyznaczy okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy.
2) W przypadku gdy Wykonawca nie określi w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował okres gwarancji 36 miesięcy.
3) W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy, do oceny i porównania ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 60 miesięcy (do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji jakości i rękojmi przyjęty z oferty wykonawcy – dłuższy niż 60 miesięcy).
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

8. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z rozdziałem V i VI niniejszej Specyfikacji.

9. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektron. w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.  
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:

1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi,
Zamawiający zamieści również informację o wyniku postępowania w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń usytuowanej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku, parking dla interesantów. 
 4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi,
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w pkt. 1),

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione, o których mowa w rozdziale XVIII  ust. 3  niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

9. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
a) Kosztorys ofertowy podpisany przez wykonawcę, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na wartość zgodną z ceną przedstawioną w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z tabelą elementów scalonych - w jednym egzemplarzu,
b) Kopię odpowiednich do kierowania robotami budowlanymi i nadzoru wykonania przedmiotu zamówienia uprawnień budowlanych Kierownika budowy z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego,
c) kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem wniesionej opłaty za zawarcie polisy ubezpieczenia,
d) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców składających ofertę wspólnie należy przedłożyć polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia zawierający rozszerzenie obejmujących każdego z Wykonawców.
e) W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, której dotyczy zamówienie, Wykonawca, co najmniej na 14 dni przed końcem obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany będzie do przedłożenia polisy na kolejny okres w zakresie takim samym jak dotychczasowa polisa.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę za wykonanie zamówienia.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu, przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy podany przez Zamawiającego z adnotacją; zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ………... z dnia ………… - nazwa zadania, nr spr. RG.271.07.00.2020.ZJ                                                                                                                                                                               2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dopuszcza się również:

6)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:  sposób przekazania zabezpieczenia

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie gwarancji i rękojmi za wady.

6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi załącznik nr  9 do siwz, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w projekcie umowy § 14.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące obowiązków związanych z wykonaniem umowy o zamówienie publiczne w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy są określone w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 9 do siwz, § 5 oraz zabezpieczenie płatności podwykonawców § 6. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

4) opisu przedmiotu zamówienia

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4. W przypadku niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w pkt. 1),

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi,
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy

16. Kopię odwołania zamawiający:

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2) zamieści również na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XIX. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego, a także (w przypadku jego wystąpienia; informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy).

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek

2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XX. Załączniki (załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji):

1) Formularz ofertowy wykonawcy - oferta - wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz,
2) oświadczenie wykonawcy (ośw. o braku podstaw do wykluczenia) - wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz, 
3) oświadczenie wykonawcy (o spełnieniu warunków udziału) – wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz, 
4) oświadczenie dot. wykonawcy jeśli zachodzą podstawy do wykluczenia – wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz, 
5) informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów – wzór stanowi załącznik nr 5 do siwz,
6) oświadczenie dot. podmiotu na którego powołuje się wykonawca – wzór stanowi załącznik nr 6 do siwz,
7) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów – wzór stanowi zał. nr 7 do siwz, 
8) oświadczenie dotyczące podanych informacji – wzór stanowi załącznik nr 8 do siwz,
9) wzór (projekt) umowy - stanowi załącznik nr 9 do siwz,
10) wykaz robót budowlanych - wzór stanowi załącznik nr 10 do siwz,
11) wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego - wzór stanowi załącznik nr 11 do siwz,
12) informacja dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 12 do siwz, 
13) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany w branży drogowej – załącznik nr 13 do siwz (od 13/1 do 13/7)
14) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu, budowa kanału    
technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi gminnej nr 383529 P w m. Lipka Wielka – załącznik nr 14 do siwz,  
15) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do przedmiotowego zamówienia – załącznik nr 15 do siwz (od 15/1 do 15/9),
16) przedmiar robót do wykonania – załącznik nr 16 do siwz.