###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

###### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1    Nazwa zadania i adres:

Wymiana pokrycia dachowego, oraz wymiana systemu odprowadzenia wód opadowych z dachu na budynku  Szkoły Podstawowej  im. E. Sczanieckiej w Lwówku

przy ul. Szkolnej 4

1.2    Zamawiający:

Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku,

Adres Zamawiającego: ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./fax.: 0-61 44 14024 – centrala (fax. prosić o włączenie).

Adres strony internetowej Zamawiającego:  www.lwowek.com.pl

Adres poczty elektronicznej: e-mail;  urzad@lwowek.com.pl

Zadanie zapisane jest w budżecie Szkoły Podstawowej w Lwówku im. Emilii Sczanieckiej, ul. Szkolna 4,               64-310 Lwówek tel./fax.: 61 44 12 090 (sekretariat, fax. - prosić o włączenie), e-mail: splwowek@interia.pl,

dyrektor szkoły pan Andrzej Nowak.

  - Przedmiot i zakres robót:

- wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki ułożonej „w koronkę” – 468,00m2,

- wymiana łacenia dachu i montaż membrany dachowej,

- oczyszczenie i impregnacja więźby dachowej wraz z wymianą uszkodzonych elementów,

- wymiana opierzeń dachowych z istniejących na nowe z blachy tytano-cynkowej,

- sprawdzenie opierzeń attyk, dokonanie ewentualnych napraw i wymian,

- przemurowania kominów od połaci dachu, wykonanie czap kominowych,

- rozebranie kaferka konstrukcji drewnianej od strony ulicy Szkolnej,

- wymiana okien połaciowych – szt 2 (+ montaż 1szt. nowe) i wyłazów dachowych szt 5,

- wymiana rynien i rur spustowych z istniejących na nowe z blachy tytano-cynkowej,

- wymiana instalacji odgromowej,

- spoinowanie ścian elewacyjnych z cegły (attyki),

- wymiana pokrycia daszku nad wejściem do budynku szkoły od strony podwórza gospodarczego,

- demontaż masztu antenowego.

(przedmiar robót został przedstawiony w przedmiarze inwestorskim z d. 08.06.2011r).

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

- montaż rusztowań roboczych i pomocniczych,

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem i wpływem opadów atmosferycznych,

- wywóz i utylizacja gruzu.

1.5     Informacje dotyczące terenu budowy:

Budynek szkoły znajduje się na zamkniętym i ogrodzonym terenie z wjazdem od strony ulicy Kościelnej, ściany szczytowe budynku od strony wschodniej przylegają bezpośrednio do ogólnie dostępnego pasa drogowego drogi gminnej – ulicy Szkolnej.

  - Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót:

45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę,

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne,

45261210-9 - prace dotyczące krycia dachu,

45261211-6 - pokrycie dachu dachówką,

45262520-6 - prace dotyczące robót murarskich (przemurowania kominów),

45261320-3 - prace dotyczące obróbek blacharskich oraz kładzenia rynien i rur spustowych,

45312311-0 - prace dotyczące instalacji piorunochronu,

45315100-9 - instalacyjne roboty elektryczne w zakresie instalacji odgromowej,

45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.7  Określenia podstawowe:

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem jakościowym  uwzględniając stopień scalenia robót,

roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy),

grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – Dz. U. UEL 74 z 15 marca 2008r.,

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych, obowiązuje we wszystkich krajach UE,

certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną,

OST - ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne zasady wykonania wszystkich robót podstawowych,

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót.

- CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

Materiały budowlane stosowane do wykonywania prac remontowych pokrycia dachu powinny posiadać aprobaty techniczne i powinny być produkowane z obowiązującymi normami, a w tym;

- posiadać certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru polskich norm, zgodną z wymaganiami podstawowymi i być oznaczone znakowaniem CE,

- posiadać deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta.

Niedopuszczalne jest stosowania materiałów nieznanego pochodzenia, wszystkie materiały winny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Przygotowanie materiałów do użycia, a także ich sposób ich transportu i składowania przed użyciem powinien być zgodny z wymaganiami producenta.

    - Elementy drewniane

Do naprawy konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed korozją biologiczną oraz zabezpieczone przed działaniem ognia zgodnie z instrukcją ITB z 05-08-1989r.

Dla robót konstrukcyjnych stosuje się drewno klasy K 27

Wilgotność drewna max. 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy nie większe niż:

Szerokość: + 3 mm; (-) 1 mm

Grubość: +1 mm; (-) 1 mm

- przekrój łat min. 38 x 50mm,  wzdłuż okapu min. 58 x 50mm

- przekrój kontrłat 20x50 mm

Podkładki do wyrównania powierzchni dachu stosowane pod łaty należy wykonać z drewna twardego (buk, akacja lub dąb) o odpowiedniej grubości.

    - Impregnaty do drewna

Do impregnacji drewna starego użyć bezbarwnego impregnatu solnego zwalczającego owady i grzyby oraz zabezpieczającego przed  korozją biologiczną i zwiększającego odporność ogniową.

    - Membrana dachowa

Tkanina  o paroprzepuszczalności min 1000g/m2/dobę, odporność na działanie promieni UV min. 2 miesiące. Do klejenia uszkodzeń tkaniny należy używać taśm zalecanych przez producenta membrany dachowej.

    - Dachówki karpiówki

Dachówka angobowana o barwie naturalnej czerwieni gładka o kroju zaokrąglonym – klasyczna o wymiarach 18x38cm.  Gąsiory o kształcie cylindrycznym zbliżonym kształtem do gąsiorów oryginalnych.

Wymagania i badania wg PN-EN 1304:2007 (PN-75/B-12020. Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory. PN-75/B-12029. Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory ceramiczne. Badania. DIN EN 538. Dachówka; wymagania, badania, nadzór.)

Mrozodporność - odporna, wytrzymałość na złamanie min 0,5 kN

Do mocowania dachówek ceramicznych i opierzeń stosować ocynkowane gwoździe, wkręty i inne łączniki zgodnie z wybranym systemem pokrycia producenta materiałów pokryciowych.

    - Drabinki śniegowe

Drabinki śniegowe stalowe ażurowe zabezpieczone antykorozyjnie  (ocynkowane). Mocowania elementów nie powinny przebijać dachówek.

    - Kominy wentylacyjne

Do wykonania odbudowy kominów należy użyć cegieł mało nasiąkliwych (poniżej 3%) i bardzo wytrzymałych (35MPa), cegły klinkierowe pełne klasy min. 15 (dawniej 150), bez otworów technologicznych z powierzchnią szkliwioną – odporną na zabrudzenia.  Do wymurowania kominów należy stosować zaprawy cementowe o dużej wytrzymałość na ściskanie (minimum 7-8 MPa). Cegła kolorystycznie nawiązująca do koloru cegły ścian budynku.

  - Okna połaciowe i wyłazy dachowe

Okna połaciowe – klapowo obrotowe z możliwością otwarcia do 30o z szybą bezpieczną, systemowe w rozmiarze 78x118cm. (2zst. okien z roletami przeciwsłonecznymi, 1szt. bez rolety),

izolacyjność cieplna okna min. 1,4W/(m2K), izolacyjność cieplna szyby min. 1,1W/(m2K)

Wyłazy dachowe do nieużytkowych i nieogrzewanych pomieszczeń na poddaszu systemowe, przyjęte do pokrycia dachu z dachówki karpiówki „w koronkę”, kolor oblachowania nawiązujący do koloru pokrycia dachu, o wymiarach minimum 40x50cm, z możliwością otwierania do góry i na bok.

2.8. 	Zaprawy do spoinowania (attyki)

Zaprawa systemowa do wypraw elewacyjnych z cegieł, zaprawa mało nasiąkliwa w kolorze nawiązującym do koloru istniejących fug na ścianach budynku szkoły.

2.9	Rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej

Rynny i rury spustowe - blacha tytanowo-cynkowa grub. min. 0,6 mm. Opierzenia -  blacha tytanowo-cynkowa grub. min. 0,55 mm, Ø 150mm.

  - Instalacja odgromowa

Zwody - druty odgromowe, a także druty i linki minimalne przekroje określone są przez normę PN-IEC 61024 1  wynoszą: stal ocynkowana - 50 mm2 (fi 8 mm),  miedź - 35 mm2, aluminium - 70mm2.

Przewody odprowadzające - druty, linki i taśmy minimalne przekroje  wg. normy PN-IEC 61024:1:

stal ocynkowana - 50 mm2,   miedź - 16 mm2, aluminium - 25 mm2. Rury uziomu – 1' ocynkowane

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia umożliwiające mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych w zakresie robót dekarskich.

Sprzęt stosowany do wykonywania robót dekarskich powinien być sprawny, obsługiwany przez przeszkolonych pracowników w tym zakresie pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami konstrukcyjno – budowlanymi.

Za pracę sprzętu, jego stan techniczny oraz przeszkolenia pracowników do obsługi odpowiada wykonawca.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie technicznym wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU                                                                          Pojazdy używane do wykonania przedmiotowej wymiany pokrycia dachu winny być w pełnej sprawności użytkowej, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego i być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, a także od następstw nieszczęśliwych wypadków mogących mieć miejsce podczas ich poruszania się po placu budowy.

- OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonawca ma obowiązek znać przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować w czasie prowadzenia robót, prowadzenie robót związanych z wykonywaniem zadania nie może powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, za ewentualne przekroczenia określonych norm w przepisach dotyczących ochrony środowiska odpowiada wykonawca robót.

- WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewnia i utrzymuje wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy.

- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i wyposażyć plac budowy w sprzęt ochrony przeciwpożarowej.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1	Roboty naprawcze więźby dachowej oraz łacenia

Ocenę stanu technicznego więźby dachowej należy dokonać po rozbiórce pokrycia przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Ewentualną wymianę wybranych elementów konstrukcji dachu, po akceptacji inspektora nadzoru należy dokonać z zachowaniem takich samych przekrojów i wymiarów i sposobów połączeń.

Przed impregnacją starych elementów konstrukcji więźby należy najpierw oczyścić je z kurzu a części skorodowane do zdrowego drewna.

Nowo montowane elementy drewniane stykające się z murem lub betonem winny być w miejscach styku zabezpieczone warstwą izolacyjną np. warstwą papy izolacyjnej.

Wszystkie nowe elementy drewniane zabezpieczyć  przez odpowiednie nasączenie impregnatem zwalczającym owady i grzyby oraz zabezpieczającym przed  korozją biologiczną i zwiększającym odporność ogniową.

Prostowanie połaci dachowej należy wykonać stosując  podkładki z drewna twardego pod łaty. Podkładki nie mogą po zamocowaniu ulegać pękaniu. Należy stosować podkładki różnych grubości a podpierana łata winna przylegać do podkładki całą swoją płaszczyzną. Niedopuszczalne jest stosowanie pojedynczych podkładek klinowych.

8.2	Pokrycie z dachówki karpiówki

8.2.1 	Rozbiórkę pokrycia z dachówki należy wykonać ostrożnie z zastosowaniem koryt rozbiórkowych. Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność zamawiającego, o ich przeznaczeniu w imieniu zamawiającego decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego.

    - Podkład z łat drewnianych zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999:

- łaty należy przybijać na kontrłatach do krokwi jednym gwoździem, styki łat winny znajdować się na krokwiach. Niedopuszczalne jest by gwoździe powodowały rozłupywanie łat i podkładek stosowanych pod łaty,

- wzdłuż kalenic i naroży należy zamocować dodatkową łatę do mocowania gąsiorów,

- kosze dachowe pod pokrycie z blachy winny być wykonane z desek o grubości dostosowanej do grubości łat,

- łaty i deski podkładu powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami posiadającymi odpowiednie zaświadczenia dopuszczające je do stosowania w budownictwie,

- równość powierzchni łacenia powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 2 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym.

8.2.3	Zamawiający wskaże miejsce wywiezienia gruzu pochodzącego z rozbiórki w celu zagospodarowania go do utwardzenia gruntowych dróg gminnych – wywóz na odległość do 1km.

8.2.4	Krycie dachówką powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241 oraz innymi nowocześniejszymi rozwiązaniami polecanymi przez producenta konkretnego systemu pokrycia dachowego.

Pokrycie dachówką karpiówką należy wykonać  na sucho - bez użycia zaprawy wapiennej  z zastosowaniem łączników, drutu, spinek itp.

- dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek, odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu.

- zamocowanie dachówek – co piąta dachówka z przesunięciem o jedną w następnym rzędzie poziomym powinna być przykręcona do łat.

- w kalenicy i kalenicy narożnej, przy okapie oraz w miejscach styku z obróbkami (kosze, kominy, okna dachowe, wyłazy należy przymocować każdą dachówkę.

- w kalenicy, narożach i innych miejscach, w których nie ma możliwości uzyskania odpowiedniej szczelności należy stosować taśmy kalenicowe, wróblówki i inne systemowe elementy.

8.2.5	Membranę dachową należy układać tak by zapewniała w przypadku miejscowego zniszczenia pokrycia z dachówki odprowadzenie wody opadowej poza obręb budynku.

Membrana  winna być wywinięta pod obróbki blacharskie, bez uszkodzeń i fałd, w przypadku uszkodzenia  należy ją skleić taśmą wskazaną przez producenta membrany.

W kalenicy membrana winna być rozcięta w celu odprowadzenia wilgoci z poddasza a w okapie należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego do przestrzeni między folią a dachówką.

8.3	Obróbki blacharskie

Podstawowe zasady montażu obróbek blacharskich zgodnie z PN-61/B-10245 i nowszymi.

Przed montażem obróbki należy sprawdzić i w razie konieczności naprawić podłoże tak by było stabilne i posiadało odpowiedni spadek. Podłoże desekowane należy sprawdzić i w razie konieczności wymienić zniszczone elementy.

Blacha nie powinna stykać się bezpośrednio z zaprawą lub betonem – należy ją kłaść na podkładzie z papy izolacyjnej lub innej izolacji p.wilgociowej.

Mocowanie obróbek do podłoża zgodnie z normą. Miejsca mocowań do podłoża zabezpieczyć lutowanymi  kapturkami z blachy tytano-cynkowej.

Obróbki blacharskie łączyć na rąbek pojedynczy leżący lub stojący w zależności od miejsca obróbki.

Grubość blachy tytano-cynkowej stosowanej do obróbek - min. 0,55mm

Przy wykonywaniu opierzeń kominów lub styku ze ścianą pionową należy stosować opierzenia dwuczęściowe tzn. z listwą maskującą-dociskową mocowaną niezależnie od opierzenia głównego.

Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej.

8.4	Przemurowania kominów wentylacyjnych

Wykonanie odbudowy kominów w istniejącym kształcie i wielkości poczynając od co najmniej dwóch warstw poniżej pokrycia dachu licząc od najniższej części dachu. Wyloty kanałów wentylacyjnych winny być umieszczone w bocznych ściankach komina, przy czym musi być zapewniony obustronny wylot powietrza. Wyloty kominów winny znajdować się co najmniej 30 cm od powierzchni dachu, oraz w odległości co najmniej 1m – mierzonej w kierunku poziomym od wylotu do powierzchni dachu.

Cegły klinkierowe z których został wybudowany komin powinny być starannie wyspoinowane, a spoiny wypełnione w całości i ukształtowane na płasko. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez występów i wklęśnięć, dlatego zaleca się murować je przy pomocy drewnianych lub metalowych szablonów.

Wykończony komin przykryć czapą kominową z pozostawionymi z każdej strony kapinosami (4-5cm).

Po dokonaniu odbudowy systemu kominowego, należy sprawdzić drożność przewodów,szczelność, ciąg i sposób wyprowadzenia komina dokonując badania przy udziale mistrza kominiarskiego i uzyskać pozytywny protokół odbioru przewodów kominowych.

8.5	Okna połaciowe i wyłazy dachowe

Montaż okien połaciowych i wyłazów dachowych należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażowymi producentów tych wyrobów systemowych.

Okna na poddaszu winny znajdować się na tej samej wysokości co okno tradycyjne, tzn. 90-100 cm od podłogi.  Uchwyt okna powinien wtedy znajdować się w odległości 180-205 cm nad podłogą, co będzie gwarantować wygodną obsługę okna, oraz dobrą widoczność w pozycji siedzącej i stojącej.

8.6	Zaprawy do spoinowania

Przygotowane fabrycznie suche mieszanki, gotowe do użycia po wymieszaniu z wodą , zaprawy przeznaczone do spoinowania ścian zewnętrznych – elementów wykonanych z cegieł klinkierowych i elewacyjnych.

8.7	Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

    - Rynny:

- rynny z blachy 0,6 mm łączone na zakład i lutowane obustronnie,

- rynny winny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

- spadki rynien nie mniejsze niż 0,5 % do 2 %, przekrój min. 150mm,

- zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej niż wewnętrzny i jednocześnie powyżej płaszczyzny połaci dachowej,

- mocowanie rynien za pomocą haków rynnowych w rozstawie min. 0,5 m mocowanych do deski okapowej.

    - Rury spustowe:

- mocowanie do ścian za pomocą haków i obejm w odstępach nie mniejszych niż 1,0 m,

- odchylenia rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości, większej niż 10 m. odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone łatą 2 m nie powinno przekraczać 3 mm,

- przekrój rury spustowej na całej długości powinien być stały i wynosić 150mm,

- rury spustowe powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umiejscowione bezpośrednio przed połączeniem z kanalizacją, przed montażem rur spustowych należy sprawdzić drożność przewodów kanalizacyjnych.

8.7.3	Uwaga: życzeniem inwestora jest, aby dolne odcinki rur spustowych na długości 200cm

od powierzchni terenu lub wpustu do kanalizacji były wykonane z kanalizacyjnych rur żeliwnych (w celu zabezpieczenia przed przypadkowym zniszczeniem),

8.7.4	Zdemontowane elementy opierzeń blacharskich oraz rynien i rur spustowych należy po zdemontowaniu ułożyć w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru na terenie Szkoły Podstawowej.

8.8      Instalacja odgromowa

Zdemontowane elementy instalacji uważa się za nienadające się do ponownego zastosowania,

Zwody odgromowe są specjalnie do tego celu ułożonymi drutami na dachu (przewody metalowe). Mogą to być tzw. druty odgromowe, a także druty i linki. Ich minimalne przekroje określone są przez normę PN-IEC 61024 1 i wynoszą: stal ocynkowana - 50 mm2,  miedź - 35 mm2.

Na połaci dachowej, kalenicy, czapach kominowych i attykach zwody ułożyć na wspornikach.

Przewody odprowadzające występują jako druty, linki i taśmy biegnące od zwodów do ziemi (wzdłuż dachu i ścian budynku).  Minimalne przekroje przewodów odprowadzających, podane wg. normy PN-IEC 61024:1, zależą od materiału: stal ocynkowana - 50 mm2,   miedź - 16 mm2.

Połączeniami między elementami metalowymi oraz przewodami odprowadzającymi tam, gdzie nie można wykorzystać elementów budynku, są druty, taśmy i linki (o min. przekrojach podanych wyżej). Wszystkie nowe złącza ze stali ocynkowanej należy zabezpieczyć wazeliną techniczną.

Montaż rur uziomu wykonać z uprzednim wykonaniem otworu w gruncie. Połączenie bednarki i rury uziomu spawane zabezpieczone antykorozyjnie

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary instalacji odgromowej zgodnie z normami jak dla nowej instalacji i uzyskać pozytywny wynik badań, potwierdzający sprawność odbudowanej instalacji odgromowej.

8.9        Daszek nad wejściem do budynku szkoły

Rozebranie istniejącego pokrycia daszku i jego konstrukcji nad wejściem do budynku szkoły od strony podwórza gospodarczego i wymiana na pokrycie z dachówki karpiówki ułożonej w koronkę (jak na dachu budynku) z wymianą konstrukcji daszku (zwiększającej kąt nachylenia daszku), należy zastosować konstrukcję drewnianą, zabezpieczoną środkami ochrony i pobejcowaną na kolor ciemnego brązu, opierzenia blacharskie i system odprowadzenia wody z daszku z blachy tytan-cynk, przekrój rynien i rur spustowych dostosowany po powierzchni daszku.

8.10      Zakres robót obejmuje przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych do wykonania robót.

- KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT

9.1 	Kontrola materiałów

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności.

Sprawdzeniu należy poddać właściwości,  jakość oraz inne cechy  charakterystyczne  zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST na podstawie danych technicznych dołączonych przez producenta.

9.2       Kontrola robót

Kontrola jakości robót związanych z remontem więźby dachowej oraz wymianą pokrycia dachowego z  ceramicznej dachówki karpiówki układanej w koronkę powinna być przeprowadzana podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami PN, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa ARKADY pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zaleceniami producenta, a także poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

10.1	Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac do wykonania w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji.

Powierzchnię pokrycia dachowego dachówki ceramicznej oblicza się w (m2) powierzchni dachu z potrąceniem otworów, kominów itp. o powierzchni większej niż 1,0 m2.

Opierzenia z blachy oblicza się w (m2) wykonanych opierzeń w rozwinięciu bez uwzględniania zakładów.

Rynny i rury spustowe oblicza się w (mb) w miejscu największej długości  bez uwzględniania zakładów w odniesieniu do średnicy tych przewodów.

Pozostałe obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR-u.

10.2	Przedmiary robót do wykonania nie stanowią wyłącznej podstawy do wyceny za kompletne wykonanie zadania, a są jedynie pomocą dla wykonawcy, w celu ich weryfikacji należy każdorazowo dokonać pomiarów sprawdzających i ewentualnie ująć, lub dodać wszystkie inne przedmiary i pozycje mające wpływ na pełne i należyte przygotowanie oferty i wykonanie przedmiotowego zadania, wszystkie przedmiary i pozycje przy zachowaniu należytej staranności nie ujęte w wycenie robót, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania (po sprawdzeniu i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego) nie zostaną uznane za roboty dodatkowe i wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w tym zakresie.

- ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

11.1	Odbiory robót zanikających

W trakcie robót  należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak:

elementy drewniane dachu polegających na;                                                                                                                      - oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej,

- prawidłowości wykonania połączeń i szczegółów konstrukcyjnych,

- płaszczyzn połaci dachowych,

- prawidłowości wykonania podkładek wyrównujących powierzchnię dachu – materiał i stan podkładek, oraz

pokrycie z dachówki polegające na;

- ułożenia membrany dachowej, w szczególności przy kominach, okapie, kalenicy itp.,

- mocowania elementów pokrycia – materiał łączników i ich liczba,

- uszczelnienia miejsc w narożach, kalenicy, koszach itp., oraz

opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe, polegające na;

- przygotowania podłoży – spadki, izolacja, oraz

instalacja odgromowa, polegająca na;                                                                                                                             - montażu  rur uziomu i ich połączenie z bednarką odprowadzającą,

- wykonaniu badań skuteczności instalacji odgromowej.

11.2	Częściowe lub etapowe odbiory robót

W trakcie robót nie dopuszcza się do odbiorów częściowych lub etapowych w celu dokonania płatności pośrednich.

Odbiór częściowy może dotyczyć częściowego wykonania robót wchodzących w skład całego przedsięwzięcia, ale tylko dla robót zanikających, ulegających zakryciu.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary, badania i sprawdzenia wymagań dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości roboty zaliczyć do niższej kategorii i stosownie obniżyć wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie wykonać roboty.

11.3	    Odbiór końcowy

Odbiór końcowy wykonanych robót  powinien być potwierdzony protokółem, który powinien zawierać:                                                                        - ocenę wyników badań i sprawdzeń poszczególnych elementów i całości wykonania zadania,                                                                               - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,                                                                         - stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem, zgodności wykonania robót ze sztuką budowlaną.

12.	ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących)

12.1       Roboty podstawowe

Rozliczenie kompletnego wykonania zadania (robót podstawowych) nastąpi w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie ryczałtowe  musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zadania (robót podstawowych), niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i należytego zakończenia.

Wykonawca kalkuluje swoją cenę kosztorysową w oparciu o metodę uproszczoną, polegającą na kalkulacji w oparciu o ceny jednostkowe robót.

12.2	 Do obliczenia ceny za wykonanie zadania służą:                                                                                               - wizja lokalna na miejscu wykonywania robót,                                                                                                                                                           - dokumentacja techniczna (rysunki, projekty budowlane, opisy techniczne),                                                                                                             - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,                                                                                                            - przedmiary robót do wykonania,                                                                                                                                - normy kosztorysowe określone w odpowiednich katalogach, np. KNR.

12.3	Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej wynagrodzenia brutto wszystkie inne nakłady wynikające z wykonania zadania wpływające na wartość robót, a w szczególności:                                                                            - zagospodarowanie placu budowy (jego zabezpieczenie) i urządzenie zaplecza budowy,                                         - wykonanie wszelkich badań, prób i sprawdzeń,                                                                                                       - ubezpieczenia realizowanego obiektu budowlanego, realizowanych robót.

12.4	Roboty tymczasowe i towarzyszące

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych stąd należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

## W odniesieniu do przedmiotowych robót:

PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999   Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.

PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-82/D-94021   Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-81/B-03150-01   Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.

PN-81/B-03150-02   Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150 03   Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.

PN-71/B-10080   Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94702:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-B-94701:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-IEC 60364-4-443:1999   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-86/E-05003:2001   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-89/E-05003.03   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 61312-1:2001   Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003   Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002   ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń pioruno-chronnych.