RG.271.02.01.2012.ZJ						     Lwówek, 2012-02-15

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest

„Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej o elementy nie wykonane w postępowaniu 
nr sprawy RG.271.02.01.2011.ZJ „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo (Etap Chmielinko, Józefowo)”                                                                                                 z uwagi na odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.

Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

- Wykonawca – pytania:

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

ad.1.

Powierzchnia utwardzenia przy pompowni PS-1a Chmielinko wynosi 77,4m2, obwód 35,8mb.

W załączeniu wyjaśnień Zamawiający zamieszcza plan zagospodarowania dla terenu pompowni PS1a.

ad.2.

Zamawiający będzie wymagał osiągnięcia i potwierdzenia współczynników zagęszczenia Is zgodnie z dokumentacją projektową - w szczególnych  przypadkach może to pociągać konieczność wymiany gruntu.

ad.3.

Zamawiający wyjaśnił zakres robót do wykonania; dotyczy przepompowni PS-1 Chmielinko w siwz, w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2.,

ppkt 2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i wykonanie robót w zakresie:

1/  wykonanie  tłoczni PS-1 oraz studni pomiarowej SP-1 wraz z robotami montażowymi i pracami towarzyszącymi w m. Chmielinko, a w tym;

- wideokamerowanie kanałów PVC200 – 1557,7mb,

Czyszczenie kanałów leży po stronie obecnego, wybranego do realizacji zamówienia Wykonawcy.

ad.4.

Utwardzenie terenu wokoło mini pompowni  mP-1 wykonać należy przez wybrukowanie wokoło włazu mini pompowni, powierzchnie brukowania 4,0m2.

ad.5.

Obudowy pompowni PS-1, PS-2, PS-3 oraz studni pomiarowych SP1 i SP2 są własnością firmy Hydro Partner (poprzedni Wykonawca nie zapłacił za nie dostawcy). Jeżeli obecny Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania nie zdecyduje się skorzystać z tych obudów (nie porozumie się z ich właścicielem i nie skorzysta z ich oferty), powinien przewidzieć demontaż istniejących obudów celem ich zwrotu właścicielowi, oraz ponowny montaż własnych zbiorników.

Zamawiający wyjaśnił  tę sytuację w siwz, w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 8. Inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, ppkt. 15).

ad.6.

Zamawiający w siwz, w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 6. – dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, a w tym i dodatkowych

zgodnie z zapisami tego punktu.

ad.7.

W zakres robót do wykonania wchodzi także obsługa i inwentaryzacja powykonawcza, ale tylko do zakresu robót przewidzianych do wykonania w tym postępowaniu (zgodnie z zapisami w siwz, rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 8 Inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, pkt.1), pkt. 8)

Inwentaryzacja robót już wykonanych (wcześniej wykonanych) leży po stronie Zamawiającego.

ad.8.

Zamawiający będzie wymagał jedynie wykonania prób ciśnieniowych dla odcinków wykonanych przez obecnego – wybranego Wykonawcę.

ad.9.

Wyczyszczenie studni będzie należało do zakresu robót do wykonania przez wybranego Wykonawcę, obetonowanie, lub ewentualne  brukowanie włazów studni także (poprzedni Wykonawca obetonował włazy w ilości około 15% całości).

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, od których wpłynęły pytania, bez ujawniania źródła zapytań i zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono  siwz wraz z załącznikami do tego zamówienia; www.bip.lwowek.com.pl  w zakładce przetargi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz