RG.271.17.01.2011.ZJ						          Lwówek, 2012-01-19

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest

„Budowa budynku przedszkola wraz z oddziałami żłobka w Lwówku”

Inwestycja planowana na rok 2012 i 2013

Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie, Zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

- Wykonawca – pytanie:

Proszę o określenie mocy chłodniczych i marki klimatyzatorów typu Trial.

- Wykonawca – pytanie:

Proszę o podanie danych szczegółowych o przyjętych klimatyzatorach. Przyjęte klimatyzatory ścienne według danych z projektu o mocy 7000BTU i 12000 na pomieszczeniach 60-67m2 wydaje się, że są zbyt małe.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Przyjęte w projekcie klimatyzatory są prod. firmy Argoclima. Wykonawcy mogą przyjąć podobne klimatyzatory innych firm np.: Daikin, lub Fujitsu.

Dane techniczne:
- wyd. chłodzenia (W)3500(A)+2x2050(B+C), 
- wyd. grzania (W)3800(A)+2x1900(B+C),
- przepływ powietrza 500+2x380 m3/h,
- pobór energii chłodzenie (W)1300+1350,
- pobór energii grzanie (W)1250+1230,
- ciśn. akust. - jedn. wewn. 38-35 dB; - jedn. zewn. - 58 dB.

Zamawiający przypomina:

- ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29 zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań i materiałów (produktów) równoważnych do tych, jakie zostały wskazane w dokumentacji technicznej, pod warunkiem, że będą one spełniały wszystkie obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie UE (Unii Europejskiej) oraz będą posiadały parametry takie same, lub zbliżone do tych, jakie zostały określone w dokumentacji technicznej,

- wszystkie wskazane znaki towarowe, nazwy producentów lub dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcy, od którego wpłynęło pytanie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono  siwz wraz z załącznikami do tego zamówienia;

www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz