Kosztorysowanie, Projektowanie i Nadzory Budów

Roman Trzybiński

Zębowo, ul. Kwiatowa 17, 64-310 Lwówek

„PODNOSIMY POZIOM ŻYCIA KULTURALNEGO, ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA ORAZ MOZLIWOŚCI WYPOCZYNKU WSI CHMIELINKO POPRZEZ MODERNIZACJĘ TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM ORAZ STAWU”

Specyfikacja techniczna do wykonania robót.

# Zamawiający: Gmina Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku

ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, Tel,/fax.: 61 44 14024

- Nazwa zamówienia.

„Podnosimy poziom życia kulturalnego, rozwijamy zainteresowania oraz możliwości wsi wypoczynku wsi Chmielinko poprzez modernizację terenu przy boisku sportowym oraz stawu”

- Przedmiot i zakres robót budowlanych.

  - . Boisko. (dot. poz. 10-110 z przedmiaru robót)

2.1.1. Ogrodzenie o wys. 1,5m z siatki ocynkowanej powlekanej, grubość drutu 3mm, kolor zielony, z słupkami z rur o śred. 50mm o rozstawie 2,4m, w cokole betonowym o szerokości 12cm (dopuszczalna podmurówka prefabrykowana) (dot. poz. 20)

2.1.2. Montaż bramy wjazdowej (z siatki) o wys. 1,6m i szerokości 5m, oraz furtki wejściowej na teren boiska o szerokości 1m, kolor zielony, (dot. poz 10)

2.1.3 Piłkochwyt o wysokości 4m z siatki ocynk powlekanej grubość drutu 3mm, kolor zielony z słupkami  z rur o śred. 76mm w rozstawie 2,4m; (dot. poz 40÷60)

2.1.4 Skocznia w dal z zeskocznią 3x8m wypełniona piaskiem na głębokość 30cm ograniczoną obrzeżem betonowym 100x20x6, próg skoczni drewniany 100x30x4cm zamontowany na podbudowie betonowej.

Rozbieg skoczni o długości 28m i szerokości 1m o nawierzchni poliuretanowej o następującej konstrukcji: 10cm podsypki piaskowej, 10cm gruzobetonu 31,5-63mm, 5cm warstwy klinującej z kruszywa kamiennego 0-31,5mm, nawierzchnia poliuretanowa o grubości 1cm (dot. poz 70÷80)

2.1.5 Bieżnia ze sztuczną nawierzchnią 80x4m

Bieżnia o długości 80m i szerokości 4m o nawierzchni poliuretanowej o następującej konstrukcji: 10cm podsypki piaskowej, 10cm gruzobetonu 31,5-63mm, 5cm warstwy klinującej z kruszywa kamiennego 0-31,5mm, nawierzchnia poliuretanowa o grubości 3cm (dot. poz 90)

2.1.6 Zagęszczenie podłoża walcem pierścieniowym

(dot. poz. 110).

  - . Scena (dot. poz. 130-170 z przedmiaru robót)

2.2.1 Konstrukcja sceny wykonana zgodnie z poniższym rysunkiem (konstrukcja

stalowa) nawierzchnia dachu przykryta blachodachówką, przedni murek oporowy

betonowy, zabezpieczenie boczne i tylne z palisady drewnianej. Schody na scenę

betonowe. W ramach niniejszej pozycji należy przewidzieć uformowanie skarp

bocznych poza bryłą sceny. Na scenie należy zamontować skrzynkę z gniazdami

elektrycznymi 230V, zasilanie doprowadzić od skrzynki licznikowej – ok. 35m

5x6mm2(dot poz 130)

2.2.2 Nawierzchni sceny wykonana z kostki betonowej POL-BRUK 6cm na

podsypce cementowo-piaskowej w kolorze melanżu (dot. poz 140)

2.2.3 Nawierzchnia widowni przed sceną wykonana z kostki POL-BRUK 6cm

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm na powierzchni 265m2.

W ramach niniejszej pozycji należy przewidzieć obramowanie placu widowni

obrzeżem chodnikowym betonowym 100x20x6 o długości 29mb, (dot. poz

150).

2.2.4. Nawierzchnia placu pod handel wykonana z kostki POL-BRUK 6cm na

podsypce cementowo - pisakowej gr. 5cm na powierzchni 240m2 (40x6m).

W ramach niniejszej pozycji należy przewidzieć obramowanie placu pod

handel obrzeżem chodnikowym betonowym 100x20x6 o długości 76mb, (dot

poz 160).

2.2.5 Nawierzchnia placu pod handel wykonana z kostki POL-BRUK 6cm na

podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm na powierzchni 240m2 (40x6m). W

ramach niniejszej pozycji należy przewidzieć obramowanie placu pod handel

obrzeżem chodnikowym betonowym 100x20x6 o długości 76mb, (dot poz 160)

2.2.6 Nawierzchnia dojścia pod scenę wykonana z kostki POL-BRUK 6cm na

podsypce cementowo - pisakowej gr. 5cm na powierzchni 20m2 (10x2m). W

ramach niniejszej pozycji należy przewidzieć obramowanie placu pod handel

obrzeżem chodnikowym betonowym 100x20x6 o długości 22mb, (dot poz 170)

  - . Oświetlenie (dot. poz. 180-220 z przedmiaru robót).

2.3.1 W ramach pozycji nr 180 należy zamontować 3szt lamp parkowych wys. 4m

(rdzeń stalowy, powlekany warstwą poliuretanową)

oraz 2 słupy oświetleniowe o wys. 8m z pojedynczym wysięgnikiem

  - . Zieleń (dot. poz. 230-280 z przedmiaru robót).

2.4.1 W ramach pozycji nr 230 należy przewidzieć podkrzesanie 18szt drzew do

wysokości 5m od ziemi oraz usunięcie (poprzez wyrwanie lub sfrezowanie) 13szt.

pni o średnicy 30-60cm)

2.4.2 W ramach pozycji nr 280 – obsadzanie kwietników krzewami należy

przewidzieć wsadzenie 100szt krzewów iglastych ( w tym minimum 20szt.

niskopłożących)

  - . Staw (dot. poz. 290-410 z przedmiaru robót).

2.5.1 W ramach pozycji nr 290 dot. przebudowy nawierzchni parkingu przy stawie

należy przewidzieć: sprofilowanie terenu pod parking (istniejące nasypy ziemi),

wykonanie warstwy podbudowy gruzobetonowej 31,5-63mm o grubości 20cm,

ułożenie nawierzchni z kostki betonowej POL-BRUK o grubości 8cm na podsypce

cementowo - pisakowej na powierzchni 450m2 wraz z obramowaniem obrzeżem

betonowym 100x20x6 o długości 65mb;

2.5.2 W ramach pozycji nr 300 dot. chodnika należy przewidzieć ułożenie 180mb

chodnika o szerokości 1mb z kostki betonowej POL-BRUK 6cm, na podsypce

cementowo - piaskowej. W ramach niniejszej pozycji należy przewidzieć wykonanie

obramowania chodnika na odcinku 0+000 ÷ 0+120 jednostronny krawężnik

betonowy 100x30x15 na łabie betonowej z oporem i jednostronne obrzeże

chodnikowe 100x20x6 a na pozostałym odcinku obustronne obrzeże chodnikowe

100x20x6,

2.5.3 W ramach pozycji nr 310 należy zamontować 10 szt. lamp solarnych o

wysokości 60cm i średnicy 9cm wykonanych ze stali nierdzewnej usytuowanych

przy końcach pomostów.

2.5.4 W ramach pozycji nr 320 należy wykonać 5szt pomostów o konstrukcji

drewnianej, o wymiarach 3,0 x 1,5 osadzonych na belach drewnianych o średnicy

120mm, względnie na fundamencie betonowym.

2.5.5 W ramach pozycji nr 340 przewidziane jest ścinanie 50szt drzew wraz z wycinką zakrzaczeń wokół stawu w wywozem gałęzi do 2km;

2.5.6 W ramach pozycji nr 360-390 należy przewidzieć wykonanie czyszczenia dna stawu – usunięcie mułu na głębokości 30cm oraz roślinności przy linii brzegowej. (istnieje możliwość wypompowania wody do rowu odprowadzającego w celu wjazdu ciężkiego sprzętu, lub wykorzystanie koparki linowej). Przyjmuje się iż 70% materiału z czyszczenia stawu, wraz z roślinnością należy wywieź na odległość do 2km na miejsce wskazane przez inwestora, pozostała 30% (bez roślinności) może zostać rozplantowania na skarpach wokół stawu.

    - Faszyna

# Text boxes

Chmielinko