RG/J/3410/RD-04/08                                                                                        Załącznik 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

| Zamawiający - Inwestor: | Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, z siedzibą w UMiG w Lwówku Ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek |
| --- | --- |
| Obiekt i lokalizacja: | Budynek szkoły podstawowej w Grońsku Grońsko nr 25 , 64-310 Lwówek, dz. nr ewid. 434/2 |
| Zadanie: | „Kompleksowy remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Grońsku” Roboty wykonywane na podstawie decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB-7356/32/07 z dn. 30.08.2007r. |
| Temat: | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych |
| Kod CPV | 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45261211-6 Pokrycie dachu dachówką 45262520-6 Prace dotyczące robót murarskich (przemurowania kominów) 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne w zakresie instalacji odgromowej 45261320-3 Prace dotyczące obróbek blacharskich oraz kładzenia rynien i rur Spustowych 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu |
| Opracował: | Roman Trzybiński |
| Data opracowania: | 02 kwietnia 2008r. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

OST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa zadania i adres:  „Kompleksowy remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Grońsku”, Grońsko nr 25 , 64-310 Lwówek, dz. nr ewid. 434/2

Roboty wykonywane na podstawie decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB-7356/32/07 z dn. 30.08.2007r.

1.2 Zamawiający:

Gmina Lwówek, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 0-61 4414024, faks 0-61 4414212,

strona internetowa : www.lwowek.com.pl, adres e-mail : urząd@lwowek.com.pl,

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze Specyfikacjami Technicznymi (ST) wykonania i odbioru robót oraz załączniki udostępniono na stronie internetowej : www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.  Godziny urzędowania : pon. - 8.00 - 16.00, wt.-pt. - 7.30 - 15.30.

1.3 Przedmiot robót:

Roboty podstawowe:

„Kompleksowy remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Grońsku”, wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, polegający na wymianie pokrycia dachu z dachówki karpiówki ułożonej podwójnie w koronkę na dachówkę ceramiczną zakładkową w kolorze naturalnej czerwieni – angobowaną.

Szkoła podstawowa w Grońsku jest obiektem czynnym do dnia 20.06.2008r., po tym okresie następują ferie letnie dla uczniów, w budynku szkoły znajdują się także dwa czynne służbowe lokale mieszkalne.

Zamawiający dopuszcza wykonanie robót w czynnym obiekcie szkoły pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z dyrekcją szkoły terminu i warunków rozpoczęcia robót w czynnym obiekcie, wraz z pełnym zachowaniem zasad bhp i p.poż.

1.4. Zakres robót;

Zakres remontu dachu w zadaniu II: „Kompleksowy remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Grońsku”, określa przedmiar robót  872-20-000 – załącznik do SIWZ, w skład którego wchodzą między innymi niżej wymienione roboty.

Roboty rozbiórkowe:

1) Rozbiórka pokrycia dachu z dachówki karpiówki,

2) Rozebranie kominów wolnostojących,

3) Rozebranie ołacenia dachu /odstęp łat 16cm/,

4) Rozebranie okien typu „wole oczko” – szt. 8,

5) Rozebranie podbitki,

6) Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych i rur spustowych nie nadających się do użytku.

Po wykonaniu rozbiórki starego pokrycia i demontaży, powierzchnia dachu winna  być zabezpieczana

na czas robót folią budowlaną (przed wpływem czynników atmosferycznych - deszczy).

Roboty remontowe:

1) Pokrycie dachów – ekran z zabezpieczenia z folii,

2) Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie co 16cm

3) Pokrycie dachów dachówką zakładkową – ceramiczną angobowaną w kol. naturalnej czerwieni z

montażem trójników gąsiorkowych , gąsiorów, dachówek i kominków wentylacyjnych,

4) Wymurowanie nowych przewodów kominowych z cegły klinkier,

5) Montaż nowej stolarki okiennej drewnianej typu „wole oczko” szt. 8,

6) Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze dobranym do koloru pokrycia dachu, 7) Montaż okienka wyłazowego dla kominiarza – szt 2, montaż ławy kominiarskiej przy kominie –

rozwiązanie systemowe pokrycia dachu – szt 2,

8) Wykonanie podbitki – deski boazeryjne w kolorze brązu,

9) Wymiana instalacji odgromowej na dachu stromym z dachówki,

10) Montaż rynien i rur spustowych z PCV

11) Wykonanie badań w zakresie skuteczności instalacji odgromowej.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

1) odgrodzenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, montaż elementów

zabezpieczających i rusztowań,

2) zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót,

3) roboty dotyczące wykonania prac porządkowych po robotach remontowych,

4) wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisko.

Z uwagi na opis przedmiotu zamówienia w przedmiarze robót przewidujący wykonanie poszczególnych robót przed dokonaną rozbiórką Wykonawcy przystępujący do postępowania zobligowani są do przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu wykonywania robót tj. w szkole podstawowej w Grońsku i uzyskania wszelkich niezbędnych informacji do sporządzenia oferty, oraz przewidzenia wszystkich innych niezauważonych i nieujętych robót w zakresie zamówienia i książce przedmiarów, a niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwaga: wykonywanie robót remontowych dachu jest przeprowadzane na podstawie decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB-7356/32/07 z dn. 30.08.2007r.

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej do tego zadania, wszystkie uzgodnienia dotyczące szczegółów wykonania przedmiotu zamówienia będą uzgadniane na bieżąco z ustanowionym inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji budowlanych.

1.5 Informacje dotyczące terenu budowy:

1.5.1 Organizacja robót budowlanych:

Teren budowy jest wyznaczony przez zarys ścian zewnętrznych budynku podlegającego remontowi

oraz dodatkowo przez strefę niebezpieczną wyznaczoną zgodnie z przepisami o BHP.

Roboty wykonywane będą na zamieszkałym obiekcie. Należy zatem zabezpieczyć podczas prac

budowlanych swobodne dojście do wszystkich wejść do budynku zabezpieczając je w sposób zgodny z

zasadami BHP.

W uzgodnieniu z Zamawiającym należy wygrodzić plac na zaplecze budowy, składowisko materiałów oraz

odpadów.

Zamawiający wskaże miejsca poboru energii elektrycznej i wody. Wykonawca zainstaluje liczniki zużycia

wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii.

Zamawiający przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie.

1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za

wszelkie spowodowane szkody a w szczególności zalania pomieszczeń w budynku, które wystąpią podczas realizacji remontu w wyniku braku lub niewłaściwego zabezpieczenia połaci dachowej przed wpływami atmosferycznymi.

Istniejące drzewa i krzewy Wykonawca zabezpieczy na czas trwania robót przed zniszczeniem.

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca dokona naprawy na własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

1.5.3 Ochrona środowiska:

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów.

1.5.4 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.:

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie

bezpieczeństwa przeciw pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciw pożarowe w stanie

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciw pożarowego, na placu budowy, we

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciw pożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.5.5 Zaplecze wykonawcy robót:

Miejsce, zakres i uwarunkowania dotyczące zaplecza budowy – zgodnie z pkt. 1.5.1

Wykonawca wydzieli na placu budowy miejsce na składowanie odpadów i gruzu i dokona wywozu

na składowisko odpadów.

1.5.6 Organizacja ruchu:

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc.

żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego w obrębie placu budowy.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być atestowane i posiadać znak bezpieczeństwa.

W przypadku konieczności opracowania i uzgodnienia z zarządcą dróg projektu organizacji ruchu

drogowego w rejonie budowy wykonawca wykona to we własnym zakresie.

Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie w czystości dróg publicznych przy placu budowy.

1.5.7 Ogrodzenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót i wykona ogrodzenie

strefy bezpieczeństwa wokół obiektu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze, wykona zastawy zabezpieczające na dachu i daszki zabezpieczające nad wejściami do budynku. We własnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót. Koszt zabezpieczenia i ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ryczałtową cenę umowną.

1.5.8 zabezpieczenie chodników i jezdni:

Wykonawca wykona zabezpieczenie chodników i jezdni przed ich trwałym zabrudzeniem i

zniszczeniem.

Dojścia do budynku oraz wejścia należy zabezpieczyć przed spadającymi materiałami budowlanymi.

1.6 Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261211-6 Pokrycie dachu dachówką

45262520-6 Prace dotyczące robót murarskich (przemurowania kominów)

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne w zakresie instalacji odgromowej

45261320-3 Prace dotyczące obróbek blacharskich oraz kładzenia rynien i rur spustowych

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.7 Określenia podstawowe:

1) zgłoszenie – zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na

budowę,

2) roboty podstawowe - zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem

jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót,

3) roboty tymczasowe - roboty, które są planowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót

podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót

podstawowych.

4) prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót

tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy),

grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz.

Urz. L 340 z 16.12.2002r.),

5) Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony

na potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE,

6) Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,

potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją

techniczną,

7) OST – ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne zasady

wykonania wszystkich robót podstawowych,

8) SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca

szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót.

9) Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą

jego przydatność do stosowania w budownictwie.

10) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia.

11) materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze secyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

12) odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robót budowlanych.

13) polecenia Przedstawiciela Zamawiającego ( lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) – wszelkie

polecenia przekazywane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

14) przedmiar robót (obmiar robót) – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do

wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

W przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego nie prowadzi się książki obmiarów.

Przedmiary robót opracowane zostały na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie

stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.

Wszystkie pozycje przedmiarowe opisanego w danej pozycji zakresu, obejmują nakłady i czynności

towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących

odpowiednich działów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia

kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją

przedmiaru.

15) umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu

postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem), a Wykonawcą.

16) ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową powinny mieć:

1) właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wyroby te winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w Budownictwie.

2) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

3) Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

4) Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy (kierownika budowy, inspektora nadzoru)  za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniając ich

sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb, w razie potrzeby na krótki okres (1-2 dni) materiały składować na terenie przyległym do budynku.

2.4 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,

inne niż przewidziane w szczegółowych specyfikacjach technicznych (lub w projekcie), poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje

odpowiednią decyzję, co do ich zastosowania (tak lub nie).

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych i projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie i harmonogramie robót (jeśli występuje).

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje środków transportu poziomego i pionowego muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie środki transportu pionowego winny posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do użytkowania oraz mieć zapewnioną obsługę przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Należy zwrócić szczególną uwagę w doborze tychże środków ze względu na możliwość prowadzenie robót, podczas normalnej pracy obiektu użyteczności publicznej a także ze względu na teren wymagający ochrony przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych (lub projektem) oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach

sformułowanych w umowie, specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu i odbiorze poprzedzających je prac na dachu takich jak:

– deskowanie i pokrycie koszy (zlewów) dachowych,

– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,

– wykonanie kominów i nasad kominowych,

– otynkowanie lub spoinowanie kominów,

– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych,

– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.

5.2 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania

próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych (dokumentacji projektowej). Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Zamawiający ze swej strony ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, którego zadaniem będzie:

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z pełnym zakresem czynności określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), a w szczególności ;

1) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

2) Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3) Sprawdzanie i dokonanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru poszczególnych etapów budowy – robót budowlanych, podpisywaniu protokołów odbiorowych.

4) Potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

5) Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą robót na wykonanie „Kompleksowy remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Grońsku”

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe nie przewiduje się prowadzenia księgi obmiaru robót dla prac wynikających ze zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i przedmiaru stanowiącego podstawę do opracowania oferty.

Wykonawca jest zobligowany do osobistego i obowiązkowego dokonania obmiaru robót do wykonania na  miejscu wykonania robót we wsi Gronsko przed sporządzeniem swojej oferty z uwzględnieniem wszystkich składników mających wpływ na cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia i sporządzoną ofertę.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie

indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania

wszystkich robót podstawowych.

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady zawarte w odpowiednich

Polskich Normach, w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub w innych publikacjach

technicznych.

Do obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie robót, ulegających zakryciu, do odbioru inspektorowi

nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór robót będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość robót do odbioru zgłasza wykonawca pismem powiadamiającym Zamawiającego przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, który ma obowiązek dokonać odbioru w ciągu 2 dni od zgłoszenia. (Dotyczy także ewentualnych odbiorów częściowych lub etapowych.)

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie

robót budowlanych.

Komisja powołana do dokonania odbioru robót zapoznaje się z realizacją robót podstawowych, uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

9. ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących i innych)

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia  pn.:

„Kompleksowy remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Grońsku” przedstawiona w ofercie Wykonawcy po dokonaniu odbioru wykonanych robót przez Zamawiającego.

Warunki szczegółowe płatności określa umowa. Roboty, które są planowane (projektowane) i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót (ogólnej cenie ryczałtowej).

Zakres robót podstawowych podlegających rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robót i w

szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a także w indywidualnej ocenie Wykonawcy, który został zobligowany do osobistego dokonania obmiarów na miejscu wykonania robót i uwzględnieniu wszystkich składników mających wpływ na cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia i sporządzoną ofertę.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w

punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W skład dokumentów odniesienia wchodzą między innymi:

1) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

2) Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty techniczne;

Główne z nich to:

1) PN-ISO 6707-2 : 2000 – Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

2) Instrukcje i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych (w tym instrukcje i wytyczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej i producentów materiałów i wyrobów)

3) Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – w zakresie opisu robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 207/2003 poz. 2016 z poź. zm.)

2. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U z 2006 r.  Nr 164,

poz. 11163 i Dz. U. Nr 170, poz. 1217).

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

4. Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087)

5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. nr 62 poz. 628 z póź. zm.)

6. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DZ. U. nr 62 poz. 627)

7. Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie

niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (DZ. U. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z póź. zm.)

8. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (DZ. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086)

9. Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28.10. 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 199,

poz. 1671 z poź. zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie zakresu i sposobu

stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów

niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r nr 236 ,poz. 1986)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie świadectwa dopuszczenia

pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. nr 237 poz. 2011)

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 23.10. 2003 r. w sprawie

wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z 2003 r.

nr 192, poz. 1876 ).

13. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02. 04. 2004r. w sprawie

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. ( Dz. U.

z 2004 r. nr 71 poz. 649 z póź. zm.).

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. nr 209, poz. 1779)

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. nr 198, poz.

2041).

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. nr 47, poz. 401).

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z poźń. zmianami)

18. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w zmieniające rozporządzenie w

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia( Dz. U. nr 198, poz. 2042).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub

metod. Będzie informował zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie

atestów i innych wymaganych świadectw.

Niniejsza specyfikacja została sporządzona w oparciu o:

- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,

dokonał Zamawiający,

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacja stanowi załącznik do dokumentów postępowania o zamówienie publiczne.

Lwówek czerwiec 2007 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01.00

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa zadania i adres: „Kompleksowy remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Grońsku”, Grońsko nr 25 , 64-310 Lwówek, dz. nr ewid. 434/2

1.2 Zamawiający:

Gmina Lwówek, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 0-61 4414024, faks 0-61 4414212,

strona internetowa : www.lwowek.com.pl, adres e-mail : urząd@lwowek.com.pl,

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze Specyfikacjami Technicznymi (ST) wykonania i odbioru robót oraz załączniki udostępniono na stronie internetowej : www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.  Godziny urzędowania : pon. - 8.00 - 16.00, wt.-pt. - 7.30 - 15.30.

1.3 Przedmiot i zakres robót:

„Kompleksowy remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Grońsku” wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, polegający na wymianie pokrycia dachu z dachówki karpiówki na dachówkę ceramiczną zakładkową w kolorze naturalnej czerwieni - angobowaną w czynnym obiekcie, w którym oprócz szkoły znajdują się mieszkania służbowe.

1.4. Zakres robót;

Zakres remontu dachu w zadaniu II: „Kompleksowy remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Grońsku”, określa przedmiar robót  872-20-000 – załącznik do SIWZ, w skład którego wchodzą między innymi niżej wymienione roboty.

Roboty rozbiórkowe:

1) Rozbiórka pokrycia dachu z dachówki karpiówki,

2) Rozebranie kominów wolnostojących,

3) Rozebranie ołacenia dachu /odstęp łat 16cm/,

4) Rozebranie okien typu „wole oczko” – szt. 8,

5) Rozebranie podbitki,

6) Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych i rur spustowych nie nadających się do użytku.

Po wykonaniu rozbiórki starego pokrycia i demontaży, powierzchnia dachu winna  być zabezpieczana

na czas robót folią budowlaną (przed wpływem czynników atmosferycznych - deszczy).

Roboty remontowe:

1) Pokrycie dachów – ekran z zabezpieczenia z folii,

2) Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie co 16cm

3) Pokrycie dachów dachówką zakładkową – ceramiczną angobowaną w kol. naturalnej czerwieni z

montażem trójników gąsiorkowych , gąsiorów, dachówek i kominków wentylacyjnych,

4) Wymurowanie nowych przewodów kominowych z cegły klinkier,

5) Montaż nowej stolarki okiennej drewnianej typu „wole oczko” szt. 8,

6) Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze dobranym do koloru pokrycia dachu, 7) Montaż okienka wyłazowego dla kominiarza – szt 2, montaż ławy kominiarskiej przy kominie –

rozwiązanie systemowe pokrycia dachu – szt 2,

8) Wykonanie podbitki – deski boazeryjne w kolorze brązu,

9) Wymiana instalacji odgromowej na dachu stromym z dachówki,

10) Montaż rynien i rur spustowych z PCV

11) Wykonanie badań w zakresie skuteczności instalacji odgromowej.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

1) odgrodzenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, montaż elementów

zabezpieczających i rusztowań,

2) zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót,

3) roboty dotyczące wykonania prac porządkowych po robotach remontowych,

4) wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisko.

Z uwagi na opis przedmiotu zamówienia w przedmiarze robót przewidujący wykonanie poszczególnych robót przed dokonaną rozbiórką Wykonawcy przystępujący do postępowania zobligowani są do przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu wykonywania robót tj. w szkole podstawowej w Grońsku i uzyskania wszelkich niezbędnych informacji do sporządzenia oferty, oraz przewidzenia wszystkich innych niezauważonych i nieujętych robót w zakresie zamówienia i książce przedmiarów, a niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

1.5. Informacje dotyczące terenu budowy: zgodnie z pkt 1.5 OST

1.6. Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót: wg pkt. 1.6 OST

1.7 Określenia podstawowe: wg pkt 1.7 OST 00.00 Wymagania Ogólne

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawione zostały w pkt. 2 OST

Przygotowanie materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać zgodnie z kartami

technicznymi poszczególnych wyrobów.

2.1. Elementy drewniane

Do naprawy konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed korozją biologiczną

oraz zabezpieczające przed działaniem ognia zgodnie z instrukcją ITB z 05-08-1989r.

Dla robót konstrukcyjnych stosuje się drewno klasy C30, o parametrach: wilgotności drewna max. 20%,

tolerancji wymiarowych tarcicy nie większe niż; szerokość: + 3 mm; (-) 1 mm, grubość: +1 mm; (-) 1 mm

- przekrój łat min. 38 x 50mm, wzdłuż okapu min. 58 x 50mm, przekrój kontrłat 20x50 mm

Podkładki do wyrównania powierzchni dachu stosowane pod łaty należy wykonać z drewna twardego (buk, akacja lub dąb) o odpowiedniej grubości.

2.2 Folia dachowa – paroprzepuszczalna polietylenowa, zbrojona siatką polipropylenową (o g nie mniej niż  g/m2/24h/ ( 0,4), wytrzymałości gwoździowej podłużnej/poprzecznej 125/155 N/5cm, wytrzymałości na rozerwanie podłużne/poprzeczne 225/170 N/5cm, wodoszczelności >1500 mm H2O, odporności na temperaturę od -40 do +80 st. C, odporności na promieniowanie UV – 4 miesiące.

2.3 Dachówka ceramiczna zakładkowa – angobowana, w kolorze naturalnej czerwieni

Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

1. Dachówka ceramiczna, zakładkowa w kolorze czerwieni naturalnej, angobowana o mrozoodporności 150 cykli, nasiąkliwości nie większej niż 2%, wytrzymałości 950 N.

2. Gąsiory w kolorze dachówki.

2.4 Opierzenia z blachy powlekanej

Należy rozebrać istniejące obróbki blacharskie. Blacha stalowa płaska o gr 0,6-0,7 mm obustronnie powlekana w kolorze pokrycia.

2.5 Rynny i rury spustowe z UPCV

Rynny fi 125 mm i rury spustowe fi 100 mm z utwardzonego PCV wg systemowych rozwiązań w kolorze brązowym.

2.6. Wole oko

Pod pokryciem wolego oka powinno znaleźć się dodatkowe zabezpieczenie przed wodą. W tym przypadku jest to papa asfaltowa na łatach i kontrłatach, która jednak może z powodzeniem zostać zastąpiona przez folię polietylenową budowlaną o gr. 0,2mm, jeżeli tylko zostaje zachowana możliwość wentylacji pokrycia dachu.

2.7 Materiały pomocnicze:

- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,

- gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów,

- drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, miękki, o

średnicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak:

taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne

okapu,

- zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501.

- elementy - ławy kominiarskie, stopnie dachowe wg systemowych rozwiązań stosowanych w pokryciu,

odporne na warunki atmosferyczne, niskie temperatury i proces starzenia, w kolorze dachówki.

- wyłaz dachowy - naświetlający odpowiedni do systemu pokrycia dachu.

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.

2.8 Cegła ceramiczna klinkier kl 300, zaprawa cementowa M12

2.9 Materiałami stosowanymi do wykonania robót instalacji odgromowej są:

- Przewód okrągły stalowy ocynkowany o średnicy 8 m m do uziemień,

- wsporniki dachowe i ścienne instalacji uziemiającej,

- złącza ocynkowane uniwersalne i kontrolne instalacji odgromowej

2.10. Stolarka okienna typu „wole oko”: odpowiednia do systemu pokrycia dachu – wykonana na indywidualne zamówienie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 OST.

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia umożliwiające mu

wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne zasady zgodnie z pkt. 4 OST.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady wykonania robót. Zgodnie z pkt. 5 OST.

5.1. Roboty związane z wymianą, naprawą, impregnacją i regulacją powierzchni więźby dachowej.

Ocenę stanu technicznego więźby dachowej należy wykonać przy udziale inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Elementy drewniane stykające się z murem lub betonem winny być w miejscach styku zabezpieczone

warstwą izolacyjną np. warstwą papy izolacyjnej.

Regulację i wzmocnienie krokwi istniejących połaci dachu i wystającego okapu wykonywać przez

mocowanie desek nasyconych impregnatem do drewna stroną dordzeniową ku dołowi i przez przybijanie

gwoździami o długości min. 2,5 razy większą od grubości deski.

Prostowanie połaci dachowej należy wykonać w miarę możliwości stosując nadbitki na krokwiach lub

podkładki z drewna twardego pod łaty. Podkładki nie mogą po zamocowaniu ulegać pękaniu.

Należy stosować podkładki różnych grubości a podpierana łata winna przylegać do podkładki całą swoją

płaszczyzną. Niedopuszczalne jest stosowanie pojedynczych podkładek klinowych.

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod istniejącym kątem.

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące:

– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być inny,

jeżeli wynikałoby to będzie z obliczeń statycznych,

– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),

– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny

znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników

lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,

– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości

dachu,

– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38

mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z

wierzchem łaty okapowej,

– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa

(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk,

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę

środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,

– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne,

– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną

na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy

niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.

5.2. Rynny i rury spustowe z UPCV w kolorze brąz

Systemy rynnowe wykonane są w większości z UPVC – nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Jest to

materiał o dobrych parametrach mechanicznych, co przejawia się w dużej odporności na uszkodzenia

mechaniczne, rozciąganie czy zginanie. Jest również odporny na odbarwienia, korozję oraz działanie wielu kwasów, zasad i soli czy innych związków, znajdujących się w wodzie deszczowej.

Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, elementy

łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

Krótką charakterystykę poszczególnych elementów zawarto poniżej:

1) Rynna - element odbierający wodę z połaci dachowej, kładziony wzdłuż okapu.

2) Siatka do rynny - element zamykający rynnę od góry. Siatka chroni rynnę przed zanieczyszczeniem jej

– głównie przez liście.

3) Hak - element mocowania rynny do deski czołowej, krokwi, bądź łaty, wykonany z PCV lub metalu.

4) Łącznik rynnowy - element łączący dwie rynny. Mocowany na klej, lub – coraz częściej – bez

konieczności klejenia (zatrzask wraz z uszczelkami)

5) Narożnik zew. 900 - element łączący rynny na rogu budynku (np. dach kopertowy)

6) Narożnik wew. 900 - element łączący rynny w rogu budynku (np. dach w kształcie litery “L”)

7) Sztucer przelotowy Element odprowadzający wodę z rynny do rury spustowej. Nie jest elementem

łączącym rynny. (inaczej – “lej”, lub “wylot”)

8) Zaślepka - element zamykający rynnę. W niektórych systemach rynnowych zaślepka i prawa różnią

się od siebie.

9) Rura spustowa - element odprowadzający wodę z rynny do gruntu.

10) Kolano - element umożliwiający połączenie sztucera zamontowanego na okapie z rurą spustową,

biegnącą po ścianie.

11) Mufa - element łączący dwa cięte kawałki rury spustowej.

12) Obejma - element mocowania rury spustowej do ściany. Składa się z objemki rury spustowej i śruby

(różnej długości)

13) Trójnik - element umożliwiający podłączenie do pionowego spustu innej rury spustowej, pod

określonym kątem.

14) Osadnik Element umieszczany w gruncie, umożliwiający połączenie systemu rynnowego z

odwodnieniem, kanalizacją

W zależności od rodzajów haków mocujących rynny oraz konstrukcji dachu, ich montaż odbywa się

bezpośrednio do krokwi, do najniżej położonej łaty, bądź też do deski czołowej.

Należy zwrócić uwagę, iż haki powinny być przymocowane na odpowiedniej wysokości względem siebie,

gwarantującej rynnom odpowiedni spadek w kierunku rury spustowej.

Po ustaleniu położenia i przymocowaniu dwóch skrajnych haków, rozciągnięta między nimi linka pozwala na ustalenie położenia haków pośrednich.

Oprócz spadku rynny w kierunku rury spustowej, należy zadbać również o odpowiednie umiejscowienie

rynny względem połaci dachu.

W płaszczyźnie poziomej rynna powinna wystawać poza krawędź dachu przynajmniej o połowę swojej

średnicy. Zapobiegnie to wychlapywaniu wody i tym samym ograniczeniu sprawności całego systemu.

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%

W płaszczyźnie pionowej – zewnętrzna krawędź rynny winna stanowić niejako przedłużenie płaszczyzny

dachu. Takie położenie rynny zapobiegnie w zimie zbytniemu obciążeniu konstrukcji przez śnieg.

Montaż rur spustowych do ściany natomiast, należy przeprowadzić z uwzględnieniem maksymalnego

rozstawu między obejmami, wynoszącego 1,8 metra.

5.3. Pokrycie z dachówki ceramicznej zakładkowej

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.

Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną, krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

1) W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej.

2) Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia.

3) Zabezpieczenie dachówek na okapach : dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową.

4) Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego.

5) Równość powierzchni pokrycia: dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek

od powierzchni pokrycia niż 8 mm dla dachówki zakładkowej ciągnionej.

6) Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu; przy pokryciu dachówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną lub inna prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±5 cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną.

7) Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy.

8) Przy pokryciu dachówką (niezależnie od typu pokrycia) – w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty,

– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.

9) Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241.

5.4. Układanie wolich oczek z dachówek zakładkowych

Warunkiem koniecznym do ułożenia dachówek zakładkowych na wolim oku, jest zachowanie stosunku wysokości wolego oka do długości jego podstawy, które wacha się w przedziale od 1:6 do 1:8, różnica pomiędzy kątem nachylenia połaci głównej, a kątem nachylenia wolego oka po kalenicy szczytowej powinna wynosić ok. 120.

Newralgicznym punktem każdego wolego oka jest jego lewa strona. Woda opadowa spływa po jego lewej stronie na zakładkę. Nie mając innej drogi odpływu, przy dużych opadach często przelewa się przez zamki dachówek. Odprowadzenie wody z lewej strony wolego oka zawsze następuje przez drugi szczelny dach wykonany najczęściej z desek i papy. Podstawową zasadą krycia wolich oczek jest aby, każde wole oko było obowiązkowo deskowane i opapowane. Dodatkowo papa powinna sięgać poza obrys wolego oka ok. 1,5 do 2,0m i sięgać okapu, tworząc razem z kontrłatami w ich przestrzeniach „rynny” uszczelnione papą, którymi woda spływa do rynien zamontowanych w okapie.

Trzeba powiedzieć jasno, że dachówka występuje na wolim oku jedynie jako ozdoba. Łaty na wolim oku powinny być wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. ok. 1cm (można nabijać jedną łatę na druga, aby wyregulować położenie dachówki) namoczonej uprzednio w wodzie.

5.5 Obróbki blacharskie

- Przy kominach od strony kalenicy wykonać kontrspadki. Konstrukcja z płyty OSB-3 gr 18 mm, pokrycie

blacha powlekaną płaską 0,6 mm.

- Obróbki krawędzi bocznych połaci dachu, pasa nadrynnowego, kominów wykonać z blachy powlekanej

płaskiej gr 0,6 mm.

5.6 Roboty murarskie

Należy dokonać rozbiórki istniejących kominów – poniżej powierzchni pokrycia. Kominy z odtworzeniem

istniejących przewodów dymowych i wentylacyjnych murować z cegły klinkierowej ceramicznej na zaprawie cementowej M12 z zachowaniem wysokości trzonów byłych kominów istniejących.

Trzony kominów zakończyć czapką betonową pokrytą blachą powlekaną. Powierzchni ścian nowych

kominów wyspoinować (a kominów naprawianych obrobić zaprawą klejową wzmocnioną siatką żywiczną).

5.7 Roboty instalacji odgromowej będą prowadzone w dwóch etapach:

ETAP 1 - zdemontowanie istniejącej instalacji odgromowej przed wykonaniem wymiany pokrycia dachu

ETAP 2 - po wykonaniu pokrycia dachu z blacho dachówki - montaż instalacji uziemiającej;

- montaż złączy uniwersalnych i kontrolnych, pomiary wykonanej instalacji odgromowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości materiałów i robót podano w pkt. 6 OST

6.1 kontrola materiałów

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę na

numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności.

Sprawdzeniu będzie podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi

normami i zaleceniami SST pkt. 2

6.2 kontrola robót

Kontrola jakości robót związanych z regulacją więźby dachowej oraz pokrycia dachowego powinna

być przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami

zawartymi w warunki techniczne wykonania i odbioru robót producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe dla

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Badania powinny dotyczyć w szczególności:

Elementy drewniane dachu

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej ,

- regulacji i drobnej naprawie płaszczyzn połaci dachowych na etapie ułożenia łat,

- przekroju i rozstawu łat, poziomu łat, sposobu i trwałości zamocowania łat.

- szczelności ułożenia paroprzepuszczalnej folii dachowej, zachowania odpowiednich zakładów,

- prawidłowości wykonania podkładek wyrównujących powierzchnię dachu – materiał i stan podkładek

Pokrycie z dachówki ceramicznej zakładkowej

- równości powierzchni pokrycia i jego kierunku, zamocowania dachówek

- szczelności powierzchni pokrycia, gąsiorów kalenicowych, koszy zlewowych,

- zabezpieczenia dachówek na okapach z rozmieszczeniem styków prostopadłych do okapu i wielkości

zakładów

- badania prowadzić zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego.

Do badań kontrolnych najlepiej przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe

- przygotowania podłoży – spadki, izolacja

- mocowania opierzeń do podłoża – rozstaw i rodzaje łączników oraz ich zabezpieczenie,

- prawidłowości wykonania łączeń elementów, zakładów oraz lutowań,

- rozstawu haków rynnowych i ich mocowania do okapu

- prawidłowości spadków rynien

- mocowania i rozstawu haków rur spustowych

- pionowości rur spustowych

Stolarka okienna połaciowa, wyłazy dachowe, okienka naświetlające, ławy kominiarskie

- poprawność osadzenia w płaszczyźnie dachu, szczelność połączeń z płaszczyzną pokrycia.

Instalacja odgromowa

- należy przeprowadzić pomiar skuteczności instalacji odgromowej i jakość zastosowanych materiałów.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Zasady ogólne wykonania obmiarów zawarte są w pkt. 7 OST.

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac do wykonania w ramach poszczególnych

pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne i obmiar osobisty dokonany przez Wykonawcę na miejscu wykonywania robót;

- Powierzchnię pokrycia dachowego z blach-dachówki oblicza się w [m2] powierzchni pokrytej dachu z

potrąceniem otworów, kominów itp. o powierzchni większej niż 1,0 m2.

- Opierzenia z blachy oblicza się w [m2] w rozwinięciu.

- Rynny i rury spustowe oblicza się w [mb] w miejscu największej długości bez uwzględniania zakładów.

Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. Pozostałe obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR-u.

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w pkt 8 OST

8.1 Odbiory robót zanikających

W trakcie robót należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak:

8.1.1 odbiory podłoża

- prawidłowość płaszczyzny więźby dachowej

- podłoża pod obróbki blacharskie

- prawidłowość ułożenia folii dachowej

- szczelność obróbek blacharskich

- płaszczyzna połaci dachowej

8.1.2 roboty pokryciowe

- prawidłowość wykonania pokrycia z blachy dachówkowej

- połączenia porycia dachowego z opierzeniami, kominkami wentylacyjnymi i innymi elementami

mocowanych do połaci dachowej

- prawidłowość wykonania opierzeń

- rozstaw haków rynnowych oraz spadek rynny, prawidłowość odbioru wody

- rury spustowe – uzbrojenie, montaż i wykonanie,

- okna połaciowe, wyłazy, okienka naświetlające.

8.2 odbiory robót

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań kontrolnych

jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających, zapisy w dzienniku dotyczące wykonania

robót.

Roboty uznaje się za zgodne z przedmiotem zamówienia, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik

badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości roboty zaliczyć do

niższej kategorii,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie wykonać roboty.

Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokółem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

- Protokół odbioru kominiarskiego w zakresie wykonanych kominów

- Protokół skuteczności uziemienia instalacji odgromowej

9. ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących)

9.1 roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegają odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej zawartej w przedmiarze robót z oferty przetargowej.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące

Zakres robót podlegających rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robót i w szczegółowych

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - ogólne zasady zgodnie z pkt. 10 OST.

W odniesieniu do przedmiotowych robót:

PN - 61/B -10245        Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN - 75/D - 96000       Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN - 82/D - 94021       Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN - 81/B - 03150-01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Materiały.

PN - 81/B - 03150 03  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Złącza.

PN - 71/B - 10080       Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - EN 607:1999       Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC – U. Definicje, wymagania i

badania

PN - B - 02361:1999   Pochylenie połaci dachowych

PN - EN 1462:2005     Uchwyty do rynien okapowych – Wymagania i badania

PN - EN 506:2002       Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy miedzianej lub cynkowej

PN - EN 505:2002       Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze

stali układanych na ciągłym podłożu

PN - EN 508-1:2002    Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Cześć 1: Stal

PN - EN 508-2:2002    Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium

PN - EN 508-3:2002    Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal

odporna  na korozję

PN - EN 502:2002       Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu

PN - EN 507:2002       Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu

PN - 68/B -10020         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN - 71/B - 12008        cegła wypalana z gliny, budowlana

PN - 65/B -14504         Zaprawy budowlane cementowe

PN - 79/B - 06711        Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Warunki doboru i wykonania instalacji odgromowej są określone przez następujące normy:

PN - IEC 60364-4-443 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami

atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN - 86/E - 05003.01            Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN - 89/E - 05003.03            Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN - 92/E - 05003.04            Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN -IEC 61312-1:2001         Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady

ogólne.

PN - IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część

2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

PN - IEC 61024-1:2001 Ap1: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN - IEC 61024-1-1:2001 Ap1: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

PN - IEC 61024-1-2:2002    Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B –

Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń odgromowych

Instrukcje i warunki techniczne wykonania i odbioru określone przez

producenta wyrobu.

Specyfikacja stanowi załącznik do dokumentów w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Lwówek kwiecień 2008 r.