Załącznik do siwz nr 9

Kosztorysowanie, Projektowanie i Nadzory Budów

Roman Trzybiński

Zębowo, ul. Kwiatowa 17, 64-310 Lwówek

„PODNOSIMY POZIOM ŻYCIA KULTURALNEGO, ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA ORAZ MOZLIWOŚCI WYPOCZYNKU WSI CHMIELINKO POPRZEZ MODERNIZACJĘ TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM ORAZ STAWU”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

# Lwówek, grudzień 2011r.

Kosztorysowanie, Projektowanie i Nadzory Budów

Roman Trzybiński

Zębowo, ul. Kwiatowa 17, 64-310 Lwówek

# Zamawiający: Gmina Lwówek

z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku

ul. Ratuszowa 2

64-310 Lwówek

Nazwa opracowania:
 „PODNOSIMY POZIOM ŻYCIA KULTURALNEGO, ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA ORAZ MOZLIWOŚCI WYPOCZYNKU WSI CHMIELINKO POPRZEZ MODERNIZACJĘ TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM ORAZ STAWU”

Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robót

# Opracował: Roman Trzybiński upr. Nr. 462/89/PW

# Lwówek, grudzień  2011 r.

# Spis treści:

- Nazwa zamówienia.

- Przedmiot i zakres robót budowlanych.

- Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

- Informacje o terenie budowy.

- Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót.

- Nazwa zamówienia.

„Podnosimy poziom życia kulturalnego, rozwijamy zainteresowania oraz możliwości wsi wypoczynku wsi Chmielinko poprzez modernizację terenu przy boisku sportowym oraz stawu”

- Przedmiot i zakres robót budowlanych.

  - . Boisko. (dot. poz. 10÷70)

2.1.1. Ogrodzenie o wys. 1,5m z siatki ocynkowanej powlekanej, grubość drutu 3mm, kolor zielony, z słupkami z rur o śred. 50mm o rozstawie 2,4m, w cokole betonowym o szerokości 12cm (dopuszczalna podmurówka prefabrykowana) (dot. poz. 20)

2.1.2. Montaż bramy wjazdowej (z siatki) o wys. 1,6m i szerokości 5m, oraz furtki wejściowej na teren boiska o szerokości 1m, kolor zielony, (dot. poz 10)

2.1.3 Piłkochwyt o wysokości 4m z siatki polipropylenowej bezwęzłowej grubość linki 5mm, oczko 10x10cm, kolor zielony z słupkami  z rur o śred. min 60mm w rozstawie 2,4m; (dot. poz 40÷60)

2.1.4 Skocznia w dal z zeskocznią 3x8m wypełniona piaskiem na głębokość 30cm ograniczoną obrzeżem betonowym 100x20x6, próg skoczni drewniany 100x30x4cm zamontowany na podbudowie betonowej.

Rozbieg skoczni o długości 28m i szerokości 1m o nawierzchni miału ceglanego o następującej konstrukcji:  10cm gruzobetonu 0-31,5mm, 5cm warstwy klinującej miału ceglanego (dot. poz 60÷70)

  - . Scena

W ramach niniejszego punktu winny zostać wykonane:

    - Konstrukcja sceny wykonana zgodnie z poniższym rysunkiem (konstrukcja stalowa) nawierzchnia dachu przykryta blachodachówką, przedni murek oporowy betonowy, zabezpieczenie boczne i tylne z palisady drewnianej. Schody na scenę betonowe. W ramach niniejszej pozycji należy przewidzieć uformowanie skarp bocznych poza bryłą sceny. Na scenie należy zamontować skrzynkę z gniazdami elektrycznymi 230V, zasilanie doprowadzić od skrzynki licznikowej – ok. 35m 5x6mm2(dot poz 80)

    - Nawierzchni sceny wykonana z kostki betonowej POL-BRUK 6cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze melanżu (dot. poz 90)

    - Nawierzchnia widowni przed sceną wykonana z kostki POL-BRUK 6cm na podsypce cementowo-piskowej gr. 5cm na powierzchni 265m2. (dot. poz 100, 110, 120)

    - Nawierzchnia placu pod handel wykonana z kostki POL-BRUK 6cm na podsypce cementowo-piskowej gr. 5cm na powierzchni 240m2 (40x6m), (dot poz 100, 110, 130)

    - Nawierzchnia dojścia pod scenę wykonana z kostki POL-BRUK 6cm na podsypce cementowo-piskowej gr. 5cm na powierzchni 20m2 (10x2m)., (dot poz 140)

  - . Oświetlenie

2.3.1 W ramach pozycji nr 160-200 należy zamontować 3szt lamp parkowych wys. 4m (rdzeń stalowy, powlekany warstwą poliuretanową)

oraz 2 słupy oświetleniowe o wys. 8m z pojedynczym wysięgnikiem

  - . Zieleń

    - W ramach pozycji nr 210 należy przewidzieć podkrzesanie 18szt drzew do wysokości 5m od ziemi oraz usunięcie (poprzez wyrwanie lub sfrezowanie) 13szt. pni o średnicy 30-60cm)

    - W ramach pozycji nr 260 – obsadzanie kwietników krzewami należy przewidzieć wsadzenie 100szt krzewów iglastych ( w tym minimum 20szt. niskopłożących)

  - . Staw

    - W ramach pozycji nr 270-300 dot. przebudowy nawierzchni parkingu przy stawie należy przewidzieć: sprofilowanie terenu pod parking (istniejące nasypy ziemi), wykonanie warstwy podbudowy betonowej 12cm, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej POL-BRUK o grubości 8cm na podsypce cementowo-piskowej, obramowanie terenu parkingu obrzeżem betonowym 100x30x8 – 65mb,  na powierzchni 450m2,

    - w ramach pozycji nr 310-340 dot. chodnika należy przewidzieć ułożenie 180mb chodnika o szerokości 1mb z kostki betonowej POL-BRUK 6cm, na podsypce cementowo-piskowej. W ramach niniejszej pozycji należy przewidzieć wykonanie obramowania chodnika na odcinku 0+000 ÷ 0+120 jednostronny krawężnik betonowy 100x30x15 na ławie betonowej z oporem i jednostronne obrzeże chodnikowe 100x20x6 a na pozostałym odcinku obustronne obrzeże chodnikowe 100x20x6,

    - W ramach pozycji nr 350 należy wykonać 1szt pomostów o konstrukcji drewnianej, o wymiarach 3,0 x 1,5 osadzonych na belach drewnianych o średnicy 120mm, względnie na fundamencie betonowym.

    - w ramach pozycji nr 360 przewidziane jest ścinanie 50szt drzew wraz z wycinką zakrzaczeń wokół stawu w wywozem gałęzi do 2km;

    - w ramach pozycji nr 360-390 należy przewidzieć wykonanie czyszczenia części dna stawu (180mb x 20m x 0,5m), tj. części dostępnej z dróg gminnych. Usunięcie mułu na głębokości 50cm oraz roślinności przy linii brzegowej. (istnieje możliwość wypompowania wody do rowu odprowadzającego w celu wjazdu ciężkiego sprzętu, lub wykorzystanie koparki linowej). Przyjmuje się iż 80% materiału z czyszczenia stawu, wraz z roślinnością należy wywieź na odległość do 3km na miejsce wskazane przez inwestora, pozostała 20% (bez roślinności) może zostać rozplantowania na skarpach wokół stawu.

# Text boxes

Chmielinko