Załącznik  nr  9 do siwz

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..		……………………….. dn. ………….…………..

pieczęć adresowa Wykonawcy

SPECYFIKACJE TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń dla postępowania pn.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lwówek
nr sprawy – RG.271.01.01.2014.ZJ

- Przełącznik Szkieletowy (zgodny z opisem w pkt. 3.1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 1 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymaga się aby Przełącznik Szkieletowy był zbudowany z dwóch urządzeń połączonych ze sobą w stos logiczny prędkością min. 80Gbps. Urządzenia te muszą pracować i być widoczne jako jedno spójne urządzenie. |  |
| 2. | Stos urządzeń musi charakteryzować się następującymi parametrami: Urządzenia w stosie zarządzane wspólnie, jako pojedyncze urządzenie z pojedynczym adresem IP. W przypadku awarii jednego z urządzeń, ten sam adres IP pozwoli na zarządzanie drugim przełącznikiem. Funkcjonalność terminowania tego samego połączenia LAG (zarówno statycznego jak i definiowanego za pomocą LACP) na portach obu urządzeń w stosie jednocześnie. Urządzenia wyposażone w dedykowane porty do łączenia w stos. Nie jest dopuszczalne zmniejszenie wymaganej ilości dostępnych portów logicznych na potrzeby połączenia urządzeń w stos. Urządzenia wyposażone we wszystkie akcesoria niezbędne do połączenia w stos oraz odpowiednie Moduły SFP, niezbędne do budowy sieci. |  |
| 3. | Stos będzie składał się z dwóch przełączników w następującej konfiguracji: Przełącznik wyposażony w minimum 20 portów RJ-45 10/100/1000BASE-T, minimum 4 porty SFP 100/1000BASE-X oraz minimum 4 porty combo, mogące pracować bądź jako RJ-45 10/100/1000BASE-T bądź jako SFP 100/1000BASE-X, łącznie 28 aktywnych portów Ethernet; nieblokowalna architektura o wydajności przełączania nie mniejszej niż 176 Gbps – 1 sztuka. Przełącznik wyposażony w minimum 48 portów SFP 100/1000BASE-X, łącznie 48 aktywnych portów Ethernet; nieblokowalna architektura o wydajności przełączania nie mniejszej niż 216 Gbps – 1 sztuka. |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy przełącznika o obsługę minimum 2 portów 10GE (dla każdego przełącznika w stosie, bez ograniczenia funkcjonalności łączenia w stos). |  |
| 5. | Przełącznik wyposażony w dwa redundantne, wymienialne bez przerywania pracy urządzenia, zasilacze 230VAC. Zasilacze muszą być wbudowane w urządzenie. Nie dopuszcza się stosowania zasilaczy zewnętrznych. |  |
| 6. | Przełącznik musi być wyposażony w wymienialne bez przerywania pracy urządzenia wentylatory. |  |
| 7. | Urządzenie musi być wyposażone w min. 1024MB pamięci flash i 1024MB pamięci DRAM. |  |
| 8. | Urządzenie wyposażone w zewnętrzny port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash. |  |
| 9. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w stelażu 19”, a jego wysokość nie może być większa niż 1U. |  |
| 10. | System operacyjny przełącznika musi posiadać modularną architekturę. Poszczególne procesy pracują w chronionych obszarach pamięci. Możliwość selektywnego restartowania poszczególnych procesów. |  |
| 11. | Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. |  |
| 12. | Obsługa min. 4000 sieci wirtualnych VLAN według IEEE 802.1q. |  |
| 13. | Obsługa sieci wirtualnych protokołowych według IEEE 802.1v. |  |
| 14. | Obsługa tunelowania Q-in-Q zgodnie z IEEE 802.1ad. |  |
| 15. | Funkcjonalność agregacji sieci wirtualnych VLAN (VLAN aggregation). |  |
| 16. | Obsługa ramek Jumbo o rozmiarze minimum 9000 bajtów. |  |
| 17. | Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – min. 32 grupy po min. 8 portów. |  |
| 18. | Wymagana jest obsługa min. 32000 adresów MAC, min. 12000 sprzętowych wpisów routingu IPv4, min. 6000 sprzętowych wpisów routingu IPv6. |  |
| 19. | Przełącznik musi zapewniać sprzętową funkcjonalność routingu IP - routing statyczny IPv4 i IPv6 oraz routing dynamiczny w tym RIPv2 i RIPng, OSPFv2, OSPFv3, BGP oraz MBGP dla IPv4, BGP oraz MBGP dla IPv6, IS-IS dla IPv4, IS-IS dla IPv6, Policy-based routing dla IPv4 oraz IPv6 oraz routing mulicast’ów (PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM) dla IPv4 i IPv6. |  |
| 20. | Przełącznik musi mieć możliwość dzielenia ruchu pomiędzy trasy routingu o jednakowym koszcie (ECMP - Equal-cost multi-path routing). |  |
| 21. | Funkcjonalność definiowania wielu niezależnych instancji routingu VRF. |  |
| 22. | Obsługa protokołów MVR (Multicast VLAN Registration) oraz MSDP. |  |
| 23. | Obsługa IGMP Snooping v3, MLD Snooping v1,v2. |  |
| 24. | Funkcjonalność DHCP server, DHCP client, DHCP relay, obsługa DHCP Option 82. |  |
| 25. | Obsługa protokołu NTP lub równoważnego. |  |
| 26. | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Dostęp do interfejsu zarządzającego urządzenia tylko przez bezpieczne szyfrowane protokoły takie jak SSH lub https. Jeżeli urządzenie obsługuje protokoły telnet lub http, musi istnieć możliwość ich wyłączenia. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym uprawnieniami zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN. Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X. Funkcjonalność uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC. Funkcjonalność uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www). Wsparcie dla funkcjonalności uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie. Funkcjonalność dynamicznej konfiguracji portu w zależności od urządzenia podłączonego do portu. |  |
| 27. | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (rate limiting). Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) |  |
| 28. | Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4. Klasyfikacja na podstawie: Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 Protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Identyfikator sieci VLAN – VLAN ID Flagi TCP |  |
| 29. | Listy kontroli dostępu ACL realizowane sprzętowo bez zmniejszenia wydajności przełącznika. |  |
| 30. | Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP. |  |
| 31. | Urządzenie musi mieć możliwość konfiguracji list ACL i usług QoS zarówno dla IPv4 jak i IPv6. |  |
| 32. | Sprzętowe próbkowanie ruchu sFlow bądź równoważne. |  |
| 33. | Przełącznik musi posiadać możliwość rozbudowy (np. poprzez zakup dodatkowej licencji, niewymaganej w momencie dostawy) do funkcjonalności MPLS oraz wsparcia dla następujących funkcjonalności w tym zakresie: LDP, statyczne LSP, OSPF-TE, klasyfikacja według pola EXP etykiety MPLS, RSVP-TE, VPLS, H-VPLS, VLL, Fast reroute (FRR), L3 VPN. |  |
| 34. | Obsługa protokołów LLDP, LLDP – MED. |  |
| 35. | Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP lub równoważny). |  |
| 36. | Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree lub równoważnych. |  |
| 37. | Wsparcie dla protokołów ochrony łącza w topologii pierścienia z czasem przełączania poniżej 50ms – protokół ERPS lub równoważny. |  |
| 38. | Monitorowanie parametrów usług zgodnie z Y.1731. |  |
| 39. | Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN. |  |
| 40. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność Layer 2 traceroute. |  |
| 41. | Obsługa skryptów, z możliwością definiowania zmiennych użytkownika , obsługą pętli oraz obsługą operatorów logicznych. Edycja skryptów bezpośrednio na urządzeniu. Uruchamianie skryptów ręcznie, czasowo – o określonej godzinie oraz automatycznie, na wskutek określonych zdarzeń (mi. wpisów w logu systemowym). |  |
| 42. | Urządzenie musi posiadać dożywotnią gwarancję producenta lub Wykonawcy. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Przełącznik Agregacyjny (zgodny z opisem w pkt. 3.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 2 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przełącznik wyposażony w minimum 20 portów RJ-45 10/100/1000Base-T oraz minimum 4 porty combo, mogące pracować bądź jako RJ-45 10/100/1000Base-T bądź jako SFP 1000Base-X, łącznie 24 aktywne porty Ethernet. |  |
| 2. | Przełącznik wyposażony w odpowiednią liczbę Modułów SFP, niezbędną do budowy sieci. |  |
| 3. | Nieblokowalna architektura o wydajności przełączania nie mniejszej niż 88Gbps. |  |
| 4. | Funkcjonalność łączenia przełącznika w stos o przepływności min. 40 Gbps. Urządzenie wyposażone w dedykowane porty do łączenia w stos. |  |
| 5. | Przełącznik wyposażony w dodatkowe wejście zasilające, umożliwiające podłączenie zewnętrznego, redundantnego zasilacza. |  |
| 6. | Urządzenie musi być wyposażone w min. 512MB pamięci flash i 512MB pamięci DRAM. |  |
| 7. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w stelażu 19”, a jego wysokość nie może być większa niż 1U. |  |
| 8. | System operacyjny przełącznika musi posiadać modularną architekturę. Poszczególne procesy pracują w chronionych obszarach pamięci. Możliwość selektywnego restartowania poszczególnych procesów |  |
| 9. | Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją |  |
| 10. | Obsługa minimum 4000 sieci wirtualnych VLAN według IEEE 802.1q |  |
| 11. | Obsługa sieci wirtualnych protokołowych według IEEE 802.1v. |  |
| 12. | Obsługa tunelowania Q-in-Q zgodnie z IEEE 802.1ad. |  |
| 13. | Funkcjonalność agregacji sieci wirtualnych VLAN (VLAN aggregation). |  |
| 14. | Obsługa ramek Jumbo o rozmiarze minimum 9000 bajtów. |  |
| 15. | Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – min. 32 grupy po min. 8 portów. |  |
| 16. | Wymagana jest obsługa min. 16000 adresów MAC, min. 32 sprzętowych wpisów routingu IPv4, min. 16 sprzętowych wpisów routingu IPv6. |  |
| 17. | Przełącznik musi zapewniać sprzętową funkcjonalność routingu IP - routing statyczny IPv4 i IPv6 oraz routing dynamiczny w tym RIPv2 i RIPng, OSPFv2, OSPFv3, routing mulicast’ów (PIM-SM). |  |
| 18. | Obsługa protokołu MVR (Multicast VLAN Registration). |  |
| 19. | Obsługa IGMP Snooping v3, MLD Snooping v1,v2. |  |
| 20. | Funkcjonalność DHCP server, DHCP client, DHCP relay, obsługa DHCP Option 82. |  |
| 21. | Obsługa protokołu NTP lub równoważnego. |  |
| 22. | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Dostęp do interfejsu zarządzającego urządzenia tylko przez bezpieczne szyfrowane protokoły takie jak SSH lub https. Jeżeli urządzenie obsługuje protokoły telnet lub http, musi istnieć możliwość ich wyłączenia. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym uprawnieniami zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN. Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X. Funkcjonalność uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC. Funkcjonalność uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www). Wsparcie dla funkcjonalności uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie. Funkcjonalność dynamicznej konfiguracji portu w zależności od urządzenia podłączonego do portu. |  |
| 23. | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością przynajmniej do 64 Kbps (rate limiting). Implementacja co najmniej 8 kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Możliwość obsługi jednej z wyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). |  |
| 24. | Jednokierunkowe (ingress) listy kontroli dostępu ACL pracujące w warstwie 2, 3 i 4. Klasyfikacja na podstawie: Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska. Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6. Protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP. Identyfikator sieci VLAN – VLAN ID. |  |
| 25. | Listy kontroli dostępu ACL realizowane sprzętowo bez zmniejszenia wydajności przełącznika. |  |
| 26. | Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP. |  |
| 27. | Urządzenie musi mieć możliwość konfiguracji list ACL i usług QoS zarówno dla IPv4 jak i IPv6. |  |
| 28. | Sprzętowe próbkowanie ruchu sFlow bądź równoważne. |  |
| 29. | Obsługa protokołów LLDP, LLDP-MED. |  |
| 30. | Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP lub równoważny). |  |
| 31. | Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree lub równoważnych. |  |
| 32. | Wsparcie dla protokołów ochrony łącza w topologii pierścienia z czasem przełączania poniżej 50ms – protokół ERPS lub równoważny. |  |
| 33. | Monitorowanie parametrów usług zgodnie z Y.1731. |  |
| 34. | Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN |  |
| 35. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność Layer 2 traceroute. |  |
| 36. | Obsługa skryptów, z możliwością definiowania zmiennych użytkownika , obsługą pętli oraz obsługą operatorów logicznych. Edycja skryptów bezpośrednio na urządzeniu. Uruchamianie skryptów ręcznie, czasowo – o określonej godzinie oraz automatycznie, na wskutek określonych zdarzeń (mi. wpisów w logu systemowym). |  |
| 37. | Urządzenie musi posiadać dożywotnią gwarancję producenta lub Wykonawcy. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Przełącznik Dostępowy (zgodny z opisem w pkt. 3.3 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 3 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przełącznik wyposażony w minimum 20 portów RJ-45 10/100/1000Base-T oraz minimum 4 porty combo, mogące pracować bądź jako RJ-45 10/100/1000Base-T bądź jako SFP 1000Base-X, łącznie 24 aktywne porty Ethernet. |  |
| 2. | Przełącznik wyposażony w odpowiednią liczbę Modułów SFP, niezbędnych do budowy sieci. |  |
| 3. | Nieblokowalna architektura o wydajności przełączania nie mniejszej niż 88Gbps. |  |
| 4. | Funkcjonalność łączenia przełącznika w stos o przepływności min. 40 Gbps. Urządzenie wyposażone w dedykowane porty do łączenia w stos. |  |
| 5. | Przełącznik wyposażony w dodatkowe wejście zasilające, umożliwiające podłączenie zewnętrznego, redundantnego zasilacza. |  |
| 6. | Urządzenie musi być wyposażone w min. 512MB pamięci flash i 512MB pamięci DRAM. |  |
| 7. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w stelażu 19”, a jego wysokość nie może być większa niż 1U. |  |
| 8. | System operacyjny przełącznika musi posiadać modularną architekturę. Poszczególne procesy pracują w chronionych obszarach pamięci. Możliwość selektywnego restartowania poszczególnych procesów |  |
| 9. | Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją |  |
| 10. | Obsługa minimum 4000 sieci wirtualnych VLAN według IEEE 802.1q |  |
| 11. | Obsługa sieci wirtualnych protokołowych według IEEE 802.1v. |  |
| 12. | Obsługa tunelowania Q-in-Q zgodnie z IEEE 802.1ad. |  |
| 13. | Funkcjonalność agregacji sieci wirtualnych VLAN (VLAN aggregation). |  |
| 14. | Obsługa ramek Jumbo o rozmiarze minimum 9000 bajtów. |  |
| 15. | Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – min. 32 grupy po min. 8 portów. |  |
| 16. | Wymagana jest obsługa min. 16000 adresów MAC, min. 32 sprzętowych wpisów routingu IPv4, min. 16 sprzętowych wpisów routingu IPv6. |  |
| 17. | Przełącznik musi zapewniać sprzętową funkcjonalność routingu IP - routing statyczny IPv4 i IPv6 oraz routing dynamiczny w tym RIPv2 i RIPng, możliwość rozbudowy urządzenia (np. przez zakup dodatkowej licencji) do obsługi routingu dynamicznego OSPFv2, OSPFv3 oraz routingu multicastów PIM-SM. |  |
| 18. | Obsługa protokołu MVR (Multicast VLAN Registration). |  |
| 19. | Obsługa IGMP Snooping v3, MLD Snooping v1,v2. |  |
| 20. | Funkcjonalność DHCP server, DHCP client, DHCP relay, obsługa DHCP Option 82. |  |
| 21. | Obsługa protokołu NTP lub równoważnego. |  |
| 22. | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Dostęp do interfejsu zarządzającego urządzenia tylko przez bezpieczne szyfrowane protokoły takie jak SSH lub https. Jeżeli urządzenie obsługuje protokoły telnet lub http, musi istnieć możliwość ich wyłączenia. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym uprawnieniami zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN. Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X. Funkcjonalność uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC. Funkcjonalność uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www). Wsparcie dla funkcjonalności uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie. Funkcjonalność dynamicznej konfiguracji portu w zależności od urządzenia podłączonego do portu. |  |
| 23. | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością przynajmniej do 64 Kbps (rate limiting). Implementacja co najmniej 8 kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Możliwość obsługi jednej z wyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). |  |
| 24. | Jednokierunkowe (ingress) listy kontroli dostępu ACL pracujące w warstwie 2, 3 i 4. Klasyfikacja na podstawie: Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska. Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6. Protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP. Identyfikator sieci VLAN – VLAN ID. |  |
| 25. | Listy kontroli dostępu ACL realizowane sprzętowo bez zmniejszenia wydajności przełącznika. |  |
| 26. | Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP. |  |
| 27. | Urządzenie musi mieć możliwość konfiguracji list ACL i usług QoS zarówno dla IPv4 jak i IPv6. |  |
| 28. | Sprzętowe próbkowanie ruchu sFlow bądź równoważne. |  |
| 29. | Obsługa protokołów LLDP, LLDP-MED. |  |
| 30. | Możliwość rozbudowy przełącznika (np. poprzez zakup dodatkowej licencji) o obsługę protokołu redundancji bramy (VRRP lub równoważny). |  |
| 31. | Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree lub równoważnych. |  |
| 32. | Wsparcie dla protokołów ochrony łącza w topologii pierścienia z czasem przełączania poniżej 50ms – protokół ERPS lub równoważny. |  |
| 33. | Monitorowanie parametrów usług zgodnie z Y.1731. |  |
| 34. | Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN |  |
| 35. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność Layer 2 traceroute. |  |
| 36. | Obsługa skryptów, z możliwością definiowania zmiennych użytkownika , obsługą pętli oraz obsługą operatorów logicznych. Edycja skryptów bezpośrednio na urządzeniu. Uruchamianie skryptów ręcznie, czasowo – o określonej godzinie oraz automatycznie, na wskutek określonych zdarzeń (mi. wpisów w logu systemowym). |  |
| 37. | Urządzenie musi posiadać dożywotnią gwarancję producenta lub Wykonawcy. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Radiolinia (zgodna z opisem w pkt. 3.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 4 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw składający się z dwóch urządzeń i anten zewnętrznych, tworzących kompletny link radiowy. |  |
| 2. | Zgodność ze standardem IEEE 802.11n (tzw. a/n). |  |
| 3. | Praca w paśmie wolnym 5Ghz. |  |
| 4. | Technologia MIMO 2x2:2. |  |
| 5. | Praca w kanałach zarówno 20MHz jak i 40MHz. |  |
| 6. | Praca z maksymalną prędkością fizyczną 300Mbps. |  |
| 7. | Wsparcie dla następujących algorytmów i mechanizmów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej: WPA2 AES, 802.11i. |  |
| 8. | Możliwość pracy w trybie punt-punkt jak i punkt-wielopunkt. |  |
| 9. | Radiolinia musi posiadać minimum dwa dodatkowe złącza antenowe do podłączenia anten zewnętrznych. |  |
| 10. | Każde z urządzeń wyposażone w zewnętrzną antenę dwupolaryzacyjną o zysku energetycznym dla każdej z polaryzacji min. 21dBi. Dopuszcza się zastosowanie radiolinii ze zintegrowaną anteną o nie gorszych parametrach. |  |
| 11. | Czułość odbiornika nie gorsza niż -96dBm. |  |
| 12. | Wsparcie dla co najmniej 4 klas usług QoS (4 kolejki). |  |
| 13. | Automatyczna priorytetyzacja ruchu głosowego i wideo. |  |
| 14. | Urządzenia muszą posiadać wbudowany generator ruchu o wydajności min. 300Mb/s pozwalający na rzeczywisty pomiar przepływności pakietowej pomiędzy parą urządzeń radioliniowych. |  |
| 15. | Autentykacja 802.1X, wsparcie dla funkcji 802.1X Authenticator i 802.1X Supplicant. |  |
| 16. | Dostęp do interfejsu zarządzającego radiolinii powinien być możliwy tylko przez bezpieczne szyfrowane protokoły takie jak SSH lub https. Jeżeli urządzenie obsługuje protokoły telnet lub http, musi istnieć możliwość ich wyłączenia. |  |
| 17. | Możliwość zarządzania i monitorowania urządzenia z poziomu oferowanego Oprogramowania Zarządzania Siecią Radiową. |  |
| 18. | Radiolinia wyposażona w funkcję wizowania, uruchomianą przez przycisk na obudowie, umożliwiającą optymalizację ustawienia anten podczas instalacji- sygnalizacja siły odbieranego sygnału za pomocą diod LED lub sygnału dźwiękowego. |  |
| 19. | Min. 1 port RJ-45 10/100/1000BASE-T z obsługą 802.1Q – radiolinia musi przenosić wiele VLANów. |  |
| 20. | Możliwość redundantnego zasilania Radiolinii zgodnie ze standardem PoE oraz z drugiej linii zasilającej np. 12VDC / 24VAC / 230VAC. |  |
| 21. | Obudowa o klasie szczelności co najmniej IP65. |  |
| 22. | Temperatura pracy: od -40 do +60 °C. |  |
| 23. | Radiolinia dostarczona z zasilaczem i uchwytem montażowym odpowiednim do miejsca montażu o odpowiednich parametrach środowiskowych. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Moduł SFP (zgodny z opisem w pkt. 3.5 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 5 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moduł SFP Gigabit Ethernet 1000Mbps. |  |
| 2. | Praca na jednym włóknie światłowodowym SM (tzw. WDM) – wymagany odpowiedni dobór par poszczególnych Konwerterów pod kątem długości fal. |  |
| 3. | Zasięgi poszczególnych modułów należy dobrać odpowiednio do poszczególnych relacji. |  |
| 4. | Moduł w pełni kompatybilny z oferowanymi przełącznikami sieciowymi. |  |
| 5. | Możliwość podglądu parametrów optycznych z poziomu urządzenia, w którym moduł jest zainstalowany. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Konwerter (zgodny z opisem w pkt. 3.6 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 6 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konwerter światłowodowy Gigabit Ethernet 1000Mbps, 1000Base-TX (RJ45) na 1000Base-BX (jedno włókno SM). |  |
| 2. | Praca na jednym włóknie światłowodowym SM (tzw. WDM) – wymagany odpowiedni dobór par poszczególnych Konwerterów pod kątem długości fal. |  |
| 3. | Zasięgi poszczególnych Konwerterów należy dobrać odpowiednio do poszczególnych relacji. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Kontroler Punktów Dostępowych (zgodny z opisem w pkt. 4.1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 7 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontroler Punktów Dostępowych będzie pełnił rolę punktu wspólnego dla konfiguracji, zarzadzania i monitoringu budowanej radiowej sieci dostępowej. Zapewni pełną kontrolę nad wszystkimi Nadajnikami Radiowymi i Punktami Dostępowymi (zwanymi dalej ogólnie AP), które będą zarządzane z jego poziomu. Ustawienia konfiguracji dokonane na kontrolerze będą automatycznie propagowane do wszystkich AP, bez konieczności konfiguracji każdego urządzenia z osobna. Kontroler stanowił będzie również jednostkę zarządzającą dla zaawansowanych funkcjonalności sieci radiowej, takich jak jednolita autentykacja, dostęp gościnny, sieci kratowe (mesh), kontrola dostępu, roaming, bezpieczeństwo sieci itd. Kontroler Punktów Dostępowych musi poprawnie współpracować z oferowanym Systemem Archiwizacji Połączeń. |  |
| 2. | Pełna kompatybilność i współpraca z oferowanymi AP. Zamawiający zaleca aby urządzenia pochodziły od tego samego producenta, niemniej jednak dopuszcza się zastosowanie urządzeń różnych producentów pod warunkiem uzyskania pełnej kompatybilności i wymaganej funkcjonalności. |  |
| 3. | Wysokość nie większa niż 1U. |  |
| 4. | Kontroler sieci bezprzewodowej musi mieć możliwość pracy w trybie redundantnym (redundancja 1+1). |  |
| 5. | Kontroler powinien być wyposażony w min. 2 porty 10/100/1000Base-T. |  |
| 6. | Kontroler dostarczony z licencjami na obsługę min. 100 AP (możliwość licencyjnego rozszerzenia do obsługi min. 400 AP – gotowość do rozbudowy systemu). |  |
| 7. | Kontroler musi wspierać obsługę min. 8000 aktywnych użytkowników sieci bezprzewodowej. |  |
| 8. | Możliwość skonfigurowania minimum 800 niezależnych sieci WLAN (SSID) dla zapewnienia separacji usług w sieci bezprzewodowej. |  |
| 9. | Obsługa adresacji IPv4 oraz IPv6. |  |
| 10. | Ruch klientów sieci bezprzewodowej powinien być przesyłany bezpośrednio z AP w kierunku celu zgodnie z regułami sieci przewodowej L2/L3, bez konieczności tunelowania całości ruchu przez kontroler. |  |
| 11. | Zintegrowany serwer DHCP oraz funkcjonalność DHCP relay, umożliwiające dynamiczną obsługę klientów bezprzewodowych. |  |
| 12. | Funkcjonalność pozwalająca na blokowanie użytkowników, którzy nie otrzymali bądź zmienili adres IP otrzymany z serwera DHCP. |  |
| 13. | Obsługa protokołu 802.11e (WMM), w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług (QoS) poszczególnym usługom przenoszonym w sieci (głos, video, dane). |  |
| 14. | Funkcjonalność tunelowania ruchu wrażliwego na opóźnienia (np. VoIP) dla wybranych sieci WLAN – pozwalająca wszystkim użytkownikom tunelowanego WLAN na bezprzerwowy roaming pomiędzy AP znajdującymi się w sieci, nawet wówczas, kiedy te AP znajdują się w różnych podsieciach. Funkcjonalność szyfrowania ruchu użytkownika w tunelu. |  |
| 15. | Funkcjonalność tworzenia list kontroli dostępu warstw L2/3/4 z funkcjonalnościami zaawansowanego filtrowania ruchu. Właściwe filtrowanie ruchu odbywać musi się na AP, tak by odfiltrować niepożądany ruch już na wejściu do sieci. |  |
| 16. | Funkcjonalność stosowania różnych list kontroli dostępu dla poszczególnych WLAN. |  |
| 17. | Funkcjonalność wykrywania i raportowania (również za pomocą wiadomości e-mail) obcych AP w sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz lokalizowanie ich na mapie. |  |
| 18. | Ochrona przed atakami typu AP Spoofing, DoS oraz Rogue DHCP Server. |  |
| 19. | Kontroler musi posiadać dożywotnią gwarancję producenta lub Wykonawcy. |  |
| 20. | Obsługa 802.1Q VLAN z możliwością zarówno ustawienia osobnego VLANu dla każdej sieci WLAN oraz nadrzędnie przydzielanie użytkownika do odpowiedniego VLAN-u zgodnie z odpowiedzią serwera RADIUS, pozwalając na pełną separację ruchu. |  |
| 21. | Funkcjonalność ukrywania poszczególnych sieci WLAN (SSID). |  |
| 22. | Funkcjonalność uruchamiania/wyłączania poszczególnych sieci WLAN (SSID) w określonych godzinach bądź dniach tygodnia (harmonogram tygodniowy z ziarnistością co najmniej godzinną) |  |
| 23. | Funkcjonalność ograniczania prędkości przesyłu danych klientów per każda sieć WLAN (SSID), konfigurowalne osobno dla kierunku uplink i downlink. |  |
| 24. | Funkcjonalność ograniczania maksymalnej ilości użytkowników w poszczególnych sieciach WLAN (na każdy moduł radiowy AP), w trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości połączeń. |  |
| 25. | Kontroler powinien posiadać funkcjonalność kontroli dostępu użytkowników na punktach dostępowych w czasie rzeczywistym i w przypadku przekroczenia limitu użytkowników w danym WLAN powinien uniemożliwiać dostęp kolejnym klientom, w miarę możliwości podłączając ich do sąsiadujących AP. |  |
| 26. | Funkcjonalność izolacji klientów sieci radiowej (uruchamiane osobno na każde SSID) uniemożliwiającą im bezpośrednią komunikację ze sobą w ramach tej samej sieci WLAN |  |
| 27. | Funkcjonalność automatycznego wykrywania kontrolera przez AP w warstwie L2 i L3. |  |
| 28. | Automatyczny upgrade oprogramowania systemowego na AP. |  |
| 29. | Dynamiczne zarządzanie częstotliwościami radiowymi oraz mocą wszystkich AP w celu optymalnego pokrycia terenu i unikania interferencji. |  |
| 30. | Optymalizacja doboru kanału przez AP w czasie rzeczywistym. |  |
| 31. | Funkcjonalność automatycznego równoważenia obciążenia AP przez klientów sieci radiowej, pozwalająca zapobiec sytuacji nadmiernego obciążenia pojedynczego AP przez wielu klientów, podczas gdy sąsiednie AP byłyby nie obciążone. |  |
| 32. | Kontroler musi wspierać funkcjonalność mesh (sieć kratowa) pozwalającą na radiowe podłączenie AP bez przyłącza kablowego do innego AP w sieci (uplink radiowy). System powinien automatycznie optymalizować topologię mesh tak, aby zapewnić najlepszą przepustowość i automatycznie przywracać poprawną pracę systemu w przypadku awarii. W przypadku awarii danego uplinku, sieć automatycznie powinna przełączyć AP do alternatywnego uplinku w tym samym lub sąsiadującym drzewie mesh. |  |
| 33. | Kontroler musi umożliwiać dla dowolnego AP typu mesh automatyczny wybór dowolnego innego AP jako uplink lub ręczne zdefiniowanie innych AP, które będą mogły zostać wykorzystane jako łącza typu uplink. |  |
| 34. | Wsparcie dla następujących algorytmów i mechanizmów bezpieczeństwa sieci radiowej: WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, 802.11i, PSK. |  |
| 35. | Autentykacja użytkowników sieci radiowej za pośrednictwem zewnętrznych serwerów AAA (nie mniej niż Active Directory, LDAP, Radius) oraz za pomocą lokalnej bazy danych na Kontrolerze. |  |
| 36. | Lokalna baza danych na Kontrolerze musi umożliwiać przechowywanie min. 5000 wpisów o użytkownikach. |  |
| 37. | Funkcjonalność Captive Portal. |  |
| 38. | Uwierzytelnianie Hotspot za pomocą protokołu WISPr. |  |
| 39. | Wsparcie dla standardu HotSpot 2.0 (Wi-Fi Certified Passpoint). |  |
| 40. | Obsługa gościnnych sieci WLAN (Guest WLAN) z autoryzacją na podstawie generowanych guestpass’ów. |  |
| 41. | Funkcjonalność umożliwiająca aby w ramach jednej sieci WLAN (SSID) z autoryzacją WPA2/AES-PSK, poszczególni użytkownicy zdefiniowani w systemie, szyfrowali swoje dane różnymi kluczami. |  |
| 42. | Kontroler musi umożliwiać identyfikację typu urządzenia/systemu operacyjnego użytkownika sieci bezprzewodowej wraz z funkcjonalnością przypisania odpowiedniej polityki dostępu (VLAN, limity prędkości itp.) dla urządzenia na podstawie typu/systemu operacyjnego. |  |
| 43. | Dostęp do interfejsu zarządzającego kontrolera tylko przez bezpieczne szyfrowane protokoły takie jak SSH i https. Jeżeli urządzenie obsługuje protokoły telnet lub http, musi istnieć możliwość ich wyłączenia. |  |
| 44. | Szyfrowanie ruchu zarządzającego pomiędzy Kontrolerem a AP. |  |
| 45. | Obsługa protokołu SNMPv3. |  |
| 46. | Funkcjonalność wgrywania map obszaru oraz wizualizacji na nich rozmieszczenia poszczególnych AP, ich stanu, aktywnych klientów oraz dynamiczna wizualizacja aktualnej topologii MESH. |  |
| 47. | Zarządzanie Kontrolerem z poziomu oferowanego Oprogramowania Zarządzania Siecią Radiową. |  |
| 48. | Monitorowanie parametrów Kontrolera i AP oraz generowanie na ich podstawie statystyk. |  |
| 49. | Funkcjonalność zbierania ruchu z interfejsów radiowych AP i jego prezentacji administratorowi w celu analizy na potrzeby m.in. diagnozy błędów (funkcjonalność Wireless Packet Capture). |  |
| 50. | Funkcjonalność prezentacji analizy widma radiowego na bazie danych przesyłanym z analizatorów widma wbudowanych w Nadajniki Radiowe w postaci wykresów chwilowej i skumulowanej siły sygnału dla poszczególnych kanałów Wifi z zakresów 2,4GHz i 5GHz. |  |
| 51. | Kontroler musi posiadać wbudowany generator ruchu pozwalający na rzeczywisty pomiar przepływności pakietowej pomiędzy Kontrolerem a dowolnym AP. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Nadajnik Radiowy typ 1 (zgodny z opisem w pkt. 4.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 8 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymaga się aby Nadajnik Radiowy typ 1 zbudowany był z trzech Nadajników Sektorowych AP każdy o charakterystyce sektorowej, tworzących wspólnie stację bazową zapewniającą pokrycie terenu w promieniu 3600 wokół stacji bazowej. Wymaga się, aby każdy z Nadajników Sektorowych AP spełniał co najmniej niżej wymienione minimalne parametry techniczne: |  |
| 2. | Pełna kompatybilność i współpraca z oferowanym Kontrolerem Punktów Dostępowych. Zamawiający zaleca aby urządzenia pochodziły od tego samego producenta, niemniej jednak dopuszcza się zastosowanie urządzeń różnych producentów pod warunkiem uzyskania pełnej kompatybilności i wymaganej funkcjonalności. |  |
| 3. | Nadajnik Sektorowy musi być zarządzany z centralnego kontrolera, jak również może działać jako autonomiczny AP. |  |
| 4. | W przypadku pracy jako autonomiczny AP, urządzenie musi posiadać możliwość pracy w trybie Bridge oraz Router (wraz z obsługa funkcjonalności NAT oraz DHCP Serwer). |  |
| 5. | Dostęp do interfejsu zarządzającego AP powinien być możliwy tylko przez bezpieczne szyfrowane protokoły takie jak SSH lub https. Funkcjonalność ta ma być dostępna w celu podstawowej diagnostyki urządzenia bez pośrednictwa kontrolera lub do konfiguracji autonomicznego AP. Jeżeli urządzenie obsługuje protokoły telnet lub http, musi istnieć możliwość ich wyłączenia. |  |
| 6. | Wsparcie dla następujących standardów IEEE 802.11a/b/g/n. |  |
| 7. | Możliwość zarządzania urządzeniem z poziomu dostarczonego Oprogramowania Zarządzania Siecią Radiową. |  |
| 8. | Certyfikat Wi-Fi Alliance. |  |
| 9. | Równoczesna praca w paśmie 2,4GHz oraz 5GHz – wymagany dedykowany moduł radiowy dla każdego z zakresów częstotliwości (łącznie dwa moduły radiowe). |  |
| 10. | Technologia MIMO 3x3:3 (obsługa min. 3 strumieni przestrzennych 802.11n) dla każdego z pasm radiowych. |  |
| 11. | Liczba jednoczesnych klientów bezprzewodowych obsługiwanych przez AP: min. 200 na moduł radiowy. |  |
| 12. | Możliwość uruchomienia jednocześnie min. 25 sieci WLAN (SSID) na każdy moduł radiowy. |  |
| 13. | AP wyposażony w wewnętrzny wbudowany układ antenowy: pracujący równocześnie w zakresach 2,4GHz oraz 5GHz, zapewniający min. 8 unikatowych wzorców antenowych (każdy o innej charakterystyce promieniowania), o charakterystyce sektorowej nie mniej niż 1100 i nie więcej niż 1300 |  |
| 14. | AP dla każdego klienta powinien dynamicznie śledzić i wybierać najlepszy wzorzec antenowy i formować wiązkę radiową w kierunku tego użytkownika. Technologia formowania wiązki radiowej nie może ograniczać możliwości jednoczesnego wykorzystania technik 802.11n, takich jak MIMO Spatial Multiplexing oraz musi być niezależna od rodzaju karty sieciowej klienta. Formowanie wiązki musi polegać na fizycznym skupianiu energii elektromagnetycznej w danym kierunku oraz jej ograniczaniu w pozostałych. |  |
| 15. | Do prawidłowej pracy w obu pasmach 2,4GHz oraz 5GHz AP nie może wymagać konieczności podłączenia anten zewnętrznych |  |
| 16. | Czułość odbiorników nie gorsza niż -95dBm. |  |
| 17. | Przy współpracy AP z kontrolerem wsparcie dla funkcjonalności inteligentnych sieci kartowych (mesh). |  |
| 18. | Wsparcie dla następujących algorytmów i mechanizmów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i. |  |
| 19. | Autentykacja 802.1X, wsparcie dla funkcji 802.1X Authenticator i 802.1X Supplicant. |  |
| 20. | Wsparcie dla co najmniej 4 klas usług QoS (4 kolejki). |  |
| 21. | Wsparcie dla 802.11e, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług (QoS) poszczególnym usługom przenoszonym w sieci (głos, video, dane). |  |
| 22. | Automatyczna priorytetyzacja ruchu głosowego i wideo. |  |
| 23. | Wbudowany analizator widma. |  |
| 24. | Wbudowany odbiornik GPS. |  |
| 25. | Min. 2 porty 10/100/1000BASE-T z obsługą 802.1Q działające również jako switch. |  |
| 26. | Możliwość zasilania AP zgodnie ze standardem 802.3af PoE (lub 802.3at) oraz bezpośrednio z sieci 230VAC (bez konieczności stosowania dodatkowych zasilaczy). |  |
| 27. | AP musi umożliwiać podłączenie wraz z zasileniem innych urządzeń zasilanych w standardzie PoE (np. kamer IP albo innych AP). |  |
| 28. | Obudowa o klasie szczelności co najmniej IP67. |  |
| 29. | Temperatura pracy: od -40°C do +60°C. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Nadajnik radiowy typ 2 (zgodny z opisem w pkt. 4.3 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 9 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pełna kompatybilność i współpraca z oferowanym Kontrolerem Punktów Dostępowych. Zamawiający zaleca aby urządzenia pochodziły od tego samego producenta, niemniej jednak dopuszcza się zastosowanie urządzeń różnych producentów pod warunkiem uzyskania pełnej kompatybilności i wymaganej funkcjonalności. |  |
| 2. | Punkt dostępowy musi być zarządzany z centralnego kontrolera, jak również może działać jako autonomiczny AP. |  |
| 3. | W przypadku pracy jako autonomiczny AP, urządzenie musi posiadać możliwość pracy w trybie Bridge oraz Router (wraz z obsługa funkcjonalności NAT oraz DHCP Serwer). |  |
| 4. | Dostęp do interfejsu zarządzającego AP powinien być możliwy tylko przez bezpieczne szyfrowane protokoły takie jak SSH lub https. Funkcjonalność ta ma być dostępna w celu podstawowej diagnostyki urządzenia bez pośrednictwa kontrolera lub do konfiguracji autonomicznego AP. Jeżeli urządzenie obsługuje protokoły telnet lub http, musi istnieć możliwość ich wyłączenia. |  |
| 5. | Wsparcie dla następujących standardów IEEE 802.11a/b/g/n. |  |
| 6. | Możliwość zarządzania urządzeniem z poziomu dostarczonego Oprogramowania Zarządzania Siecią Radiową. |  |
| 7. | Certyfikat Wi-Fi Alliance. |  |
| 8. | Równoczesna praca w paśmie 2,4GHz oraz 5GHz – wymagany dedykowany moduł radiowy dla każdego z zakresów częstotliwości (łącznie dwa moduły radiowe). |  |
| 9. | Technologia MIMO 3x3:3 (obsługa min. 3 strumieni przestrzennych 802.11n) dla każdego z pasm radiowych. |  |
| 10. | Liczba jednoczesnych klientów bezprzewodowych obsługiwanych przez AP: min. 200 na moduł radiowy. |  |
| 11. | Możliwość uruchomienia jednocześnie min. 25 sieci WLAN (SSID) na każdy moduł radiowy. |  |
| 12. | AP wyposażony w wewnętrzny wbudowany układ antenowy: pracujący równocześnie w zakresach 2,4GHz oraz 5GHz, zapewniających ponad 2000 unikatowych wzorców antenowych (każdy o innej charakterystyce promieniowania), mogący obsługiwać klientów w promieniu 3600. |  |
| 13. | AP dla każdego klienta powinien dynamicznie śledzić i wybierać najlepszy wzorzec antenowy i formować wiązkę radiową w kierunku tego użytkownika. Technologia formowania wiązki radiowej nie może ograniczać możliwości jednoczesnego wykorzystania technik 802.11n, takich jak MIMO Spatial Multiplexing oraz musi być niezależna od rodzaju karty sieciowej klienta. Formowanie wiązki musi polegać na fizycznym skupianiu energii elektromagnetycznej w danym kierunku oraz jej ograniczaniu w pozostałych. |  |
| 14. | Do prawidłowej pracy w obu pasmach 2,4GHz oraz 5GHz AP nie może wymagać konieczności podłączenia anten zewnętrznych |  |
| 15. | Czułość odbiorników nie gorsza niż -95dBm. |  |
| 16. | Przy współpracy AP z Kontrolerem wsparcie dla funkcjonalności inteligentnych sieci kartowych (mesh). |  |
| 17. | Wsparcie dla następujących algorytmów i mechanizmów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i. |  |
| 18. | Autentykacja 802.1X, wsparcie dla funkcji 802.1X Authenticator i 802.1X Supplicant. |  |
| 19. | Wsparcie dla co najmniej 4 klas usług QoS (4 kolejki). |  |
| 20. | Wsparcie dla 802.11e, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług (QoS) poszczególnym usługom przenoszonym w sieci (głos, video, dane). |  |
| 21. | Automatyczna priorytetyzacja ruchu głosowego i wideo. |  |
| 22. | Wbudowany analizator widma. |  |
| 23. | Wbudowany odbiornik GPS. |  |
| 24. | Min. 2 porty 10/100/1000BASE-T z obsługą 802.1Q działające również jako switch. |  |
| 25. | Możliwość zasilania AP zgodnie ze standardem 802.3af PoE (lub 802.3at) oraz bezpośrednio z sieci 230VAC (bez konieczności stosowania dodatkowych zasilaczy). |  |
| 26. | Nadajnik Radiowy musi umożliwiać podłączenie wraz z zasileniem innych urządzeń zasilanych w standardzie PoE (np. kamer IP albo innych AP). |  |
| 27. | Obudowa o klasie szczelności co najmniej IP67. |  |
| 28. | Temperatura pracy: od -40°C do +60°C |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- System Archiwizacji Połączeń (zgodny z opisem w pkt. 4.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 10 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | System musi być dostarczony jako dedykowane urządzenie o wysokości 1U, przeznaczone do montażu w szafie 19”, wyposażone we wbudowany zasilacz 230V. |  |
| 2. | W celu zachowania otwartości systemu urządzenie musi współpracować z siecią bezprzewodową w standardzie IEEE802.11a/b/g/n min. 5 różnych producentów w tym w szczególności z producentami oferowanych Nadajników Radiowych i Punktów Dostępowych. |  |
| 3. | System musi współpracować z siecią przewodową w standardzie Ethernet, FastEthernet oraz GigabitEthernet. |  |
| 4. | System musi być wyposażony w dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 1TB, do przechowywania oprogramowania systemowego oraz logów. |  |
| 5. | System musi być wyposażony w pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 8GB. |  |
| 6. | System musi być wyposażony w nie mniej niż dwa interfejsy 10/100/1000Base-T. |  |
| 7. | System musi obsługiwać możliwość stworzenia klastra niezawodnościowego typu N+1. |  |
| 8. | System musi obsługiwać mechanizm 802.1Q. |  |
| 9. | System musi obsłużyć nie mniej niż 500 jednoczesnych użytkowników. |  |
| 10. | System musi mieć możliwość obsłużenia do 1000 jednoczesnych użytkowników przez dodanie odpowiedniej licencji. |  |
| 11. | Musi być zapewniony dostęp do konsoli administracyjnej przez interfejs szeregowy/SSH w celu zaawansowanej obsługi serwisowej. |  |
| 12. | Zarządzanie urządzeniem musi się odbywać za pomocą przeglądarki internetowej z kryptograficznym zabezpieczeniem transmisji (SSL). |  |
| 13. | Dostęp do interfejsu musi być limitowany przynajmniej z uwagi na interfejs/VLAN z którego następuje połączenie. |  |
| 14. | System musi być wykrywalny za pomocą sieciowych mechanizmów UPnP. |  |
| 15. | Urządzenie musi pracować w trybie rutera (ruting statyczny) oraz w trybie dynamicznej translacji adresów źródłowych (NAT). |  |
| 16. | Dla każdego z wejściowych interfejsów/VLANów System musi zapewniać serwis DHCP, przydzielający adresy klientom. Kontroler musi również obsługiwać klientów, którzy mają niepoprawnie skonfigurowaną sieć oraz zapewniać ochronę przed atakami typu ARP Poisoning. |  |
| 17. | Urządzenie musi obsługiwać możliwość pobierania adresów IP jako klient usługi DHCP. |  |
| 18. | Kontroler musi zapewniać uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem następujących mechanizmów: Portal WWW, 802.1x/EAP – przynajmniej EAP/PEAP oraz EAP/TTLS, Obsługę CA i certyfikatów do uwierzytelnienia EAP-TLS, Adres MAC/IP, Anonimowy dostęp (bez uwierzytelnienia). |  |
| 19. | Dla użytkowników korzystających z portalu WWW musi istnieć możliwość samodzielnej rejestracji oraz przekazania danych niezbędnych do podłączenia się użytkownika przez: Wyświetlenie identyfikatora oraz hasła na stronie portalu, Przesłanie identyfikatora oraz hasła pocztą elektroniczną, Przesłanie identyfikatora oraz hasła z użyciem komunikatu tekstowego poprzez zewnętrzną bramkę SMS. |  |
| 20. | Wygląd oraz zawartość portalu dostępowego musi być konfigurowalna przez administratora. |  |
| 21. | Portal dostępowy musi być przygotowany do użycia w najpopularniejszych językach europejskich takich jak angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański (w celu przyjaznej obsługi turystów zagranicznych korzystających gościnnie z sieci Hotspot) oraz w języku polskim- z możliwością wyboru języka przez użytkownika. |  |
| 22. | Musi być zapewniona możliwość wykorzystania zewnętrznej strony do uwierzytelniania użytkowników, przez osadzenie w niej elementu kodu strony WWW dostarczanej przez System Archiwizacji Połączeń. |  |
| 23. | System musi mieć wbudowany mechanizm generowania kont dla użytkowników z poziomu dedykowanej strony WWW. |  |
| 24. | Wygląd oraz zawartość strony do generowania kont musi być konfigurowalna przez administratora. |  |
| 25. | Musi być zapewniona możliwość zarządzania uprawnieniami do generowania kont dla użytkowników. |  |
| 26. | Musi być zapewniona możliwość przygotowania wydruku parametrów dostępu do sieci dla każdego użytkownika z poziomu portalu zarządzania kontami. |  |
| 27. | Treść i wygląd wydruków musi być konfigurowalna przez administratora. |  |
| 28. | Dostęp do zasobów sieciowych dla użytkowników musi być określony za pomocą reguł polityki bezpieczeństwa określających: Adres IP Usługę TCP Usługę UDP Usługę ICMP Usługę IGMP Usługę GRE Usługę VPN - ESP/AH/L2TP Dostępne pasmo do i od klienta oraz priorytetyzację ruchu |  |
| 29. | Musi istnieć możliwość ograniczenia czasu użytkowania konta: Konto ważne przez czas nieograniczony Konto ważne przez określony czas od momentu utworzenia Konto ważne przez określony czas od momentu pierwszego użycia Konto ważne w określonych ramach czasowych – od – do Konto ważne w określonych godzinach i dniach tygodnia Konto do użycia przez określony czas w ciągu dnia, odnawiane co określoną liczbę dni |  |
| 30. | Musi istnieć możliwość pobierania informacji o użytkownikach z zewnętrznej bazy LDAP (np. ActiveDirectory). |  |
| 31. | Musi istnieć możliwość integracji z różnymi zewnętrznymi bazami LDAP, oraz kaskadą katalogów. |  |
| 32. | Musi istnieć możliwość integracji z zewnętrznymi bazami RADIUS(proxy). |  |
| 33. | System musi zapewniać zapisywanie aktywności użytkowników w bazie danych, nie mniej niż: Datę/godzinę Identyfikator użytkownika Adres IP Usługę URL dla ruchu http |  |
| 34. | Interfejs administracyjny musi zapewniać przeszukiwanie oraz eksport zawartości bazy aktywności użytkowników. |  |
| 35. | Interfejs administracyjny musi umożliwiać wyświetlanie statystyk dotyczących ruchu generowanego przez użytkowników. |  |
| 36. | Musi być zapewniony mechanizm archiwizacji bazy aktywności na zewnętrznym systemie komputerowym przynajmniej za pomocą protokołu FTP. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Zasilacz Awaryjny UPS – typ A (zgodny z opisem w pkt. 5.1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 11 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasilacz Awaryjny wraz z wyposażeniem musi zapewniać podtrzymanie bateryjne urządzeń o łącznym obciążeniu min. 2000W przez czas minimum 50 minut (UPS wyposażony w odpowiednią ilość dodatkowych baterii). |  |
| 2. | Moc wyjściowa: min. 2000W. |  |
| 3. | Napięcie na wejściu/napięcie na wyjściu 230VAC/230VAC. |  |
| 4. | Zasilacz Awaryjny musi być oparty o architekturę podwójnego przetwarzania (online). |  |
| 5. | Kształt przebiegu napięcia wyjściowego podczas pracy na baterii: sinusoida. |  |
| 6. | Zasilacz Awaryjny musi być wyposażony w układ automatycznej regulacji napięcia. |  |
| 7. | Zasilacz Awaryjny musi posiadać funkcjonalność zimnego startu. |  |
| 8. | Zasilacz Awaryjny musi posiadać funkcjonalność zarządzania i monitorowania pracy urządzenia poprzez sieć Ethernet. Wymagane jest skonfigurowanie zarządzania UPSem z poziomu aplikacji zarządzającej Serwera Zarządzającego. |  |
| 9. | Zasilacz Awaryjny musi posiadać możliwość wymiany akumulatorów „na gorąco”, bez przerywania pracy urządzenia. |  |
| 10. | Zasilacz Awaryjny musi posiadać funkcjonalność sygnalizacji statusu urządzenia na wyświetlaczu LCD bądź za pomocą diod LED. |  |
| 11. | Zasilacz Awaryjny musi posiadać funkcjonalność sygnalizacji dźwiękowej. |  |
| 12. | Zasilacz Awaryjny musi posiadać możliwość montażu w szafie Rack 19”. |  |
| 13. | Możliwość podłączenia dodatkowych baterii zewnętrznych (bateria także z możliwością montażu w szafie Rack). |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Urządzenie Zabezpieczeń UTM (zgodne z opisem w pkt. 5.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 12 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie Zabezpieczeń UTM musi być dostarczone jako dedykowane urządzenie zabezpieczeń sieciowych (appliance). W architekturze sprzętowej systemu musi występować separacja modułu zarządzania i modułu przetwarzania danych. |  |
| 2. | Urządzenie nie może posiadać ograniczeń licencyjnych dotyczących liczby chronionych komputerów w sieci wewnętrznej. |  |
| 3. | Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać przepływność nie mniej niż 500 Mb/s dla kontroli firewall (w tym kontrola aplikacji), nie mniej niż 200 Mb/s dla kontroli zawartości (w tym kontrola Antywirusowa, IPS i Web Filtering) i obsługiwać nie mniej niż 125 000 jednoczesnych połączeń. |  |
| 4. | Urządzenie Zabezpieczeń musi być wyposażone w co najmniej 12 portów Ethernet 10/100/1000Base-T wraz z możliwością zamontowania w urządzeniu minimum 2 interfejsów SFP. |  |
| 5. | Urządzenie musi działać w trybie rutera (tzn. w warstwie 3 modelu OSI), w trybie przełącznika (tzn. w warstwie 2 modelu OSI), w trybie transparentnym oraz w trybie pasywnego nasłuchu (sniffer). Funkcjonując w trybie transparentnym urządzenie nie może posiadać skonfigurowanych adresów IP na interfejsach sieciowych jak również nie może wprowadzać segmentacji sieci na odrębne domeny kolizyjne w sensie Ethernet/CSMA. Tryb pracy zabezpieczeń musi być ustalany w konfiguracji interfejsów inspekcyjnych. Musi istnieć możliwość jednoczesnej konfiguracji poszczególnych interfejsów w różnych trybach. |  |
| 6. | Urządzenie musi obsługiwać protokół Ethernet z obsługą sieci VLAN poprzez tagowanie zgodne z IEEE 802.1q. Subinterfejsy VLAN mogą być tworzone na interfejsach sieciowych pracujących w trybie L2 i L3. Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 10 wirtualnych ruterów posiadających odrębne tabele rutingu. Urządzenie musi obsługiwać protokoły rutingu dynamicznego, nie mniej niż BGP, RIP i OSPF. |  |
| 7. | Urządzenie musi realizować zadania kontroli dostępu (filtracji ruchu sieciowego), wykonując kontrolę na poziomie warstwy sieciowej, transportowej oraz aplikacji. |  |
| 8. | Urządzenie firewall zgodnie z ustaloną polityką musi prowadzić kontrolę ruchu sieciowego pomiędzy obszarami sieci (strefami bezpieczeństwa). Polityki muszą być definiowane pomiędzy określonymi strefami bezpieczeństwa. |  |
| 9. | Polityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, aplikacje, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasma sieci (minimum priorytet, pasmo gwarantowane, pasmo maksymalne, oznaczenia DiffServ). |  |
| 10. | Urządzenie musi zapewniać inspekcję komunikacji szyfrowanej HTTPS (HTTP szyfrowane protokołem SSL) dla ruchu wychodzącego do serwerów zewnętrznych (np. komunikacji użytkowników surfujących w Internecie) oraz ruchu przychodzącego do serwerów organizacji. System musi mieć możliwość deszyfracji niezaufanego ruchu HTTPS i poddania go właściwej inspekcji nie mniej niż: wykrywanie i blokowanie ataków typu exploit (ochrona Intrusion Prevention), wirusy i inny złośliwy kod (ochrona AntiVirus i AntiSpyware), filtracja plików, danych i URL – odpowiednio do posiadanych przez urządzenie subskrypcji. |  |
| 11. | Urządzenie musi identyfikować aplikacje bez względu na numery portów, protokoły tunelowania i szyfrowania (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji musi odbywać się co najmniej poprzez sygnatury i analizę heurystyczną. |  |
| 12. | Urządzenie musi umożliwiać inspekcję szyfrowanej komunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu wychodzącego w celu wykrywania tunelowania innych protokołów w ramach usługi SSH. |  |
| 13. | Urządzenie musi działać zgodnie z zasadą bezpieczeństwa „The Principle of Least Privilege”, tzn. Urządzenie blokuje wszystkie aplikacje, poza tymi które w regułach polityki bezpieczeństwa firewall są wskazane jako dozwolone. Nie jest dopuszczalne, aby blokownie aplikacji (P2P, IM, itp.) odbywało się poprzez inne mechanizmy ochrony niż firewall. Wydajność kontroli firewall i kontroli aplikacji musi być taka sama. |  |
| 14. | Urządzenie musi identyfikować co najmniej 1200 różnych aplikacji, w tym aplikacji tunelowanych w protokołach HTTP i HTTPS nie mniej niż: Skype, Gada-Gadu, Tor, BitTorrent, eMule. Zezwolenie dostępu do aplikacji musi odbywać się w regułach polityki firewall (tzn. reguła firewall musi posiadać oddzielne pole gdzie definiowane są aplikacje i oddzielne pole gdzie definiowane są protokoły sieciowe, nie jest dopuszczalne definiowane aplikacji przez dodatkowe profile). Ze względów bezpieczeństwa i przejrzystości konfiguracji nie jest dopuszczalna kontrola aplikacji w modułach innych jak firewall (np. w IPS lub innym module UTM). |  |
| 15. | Urządzenie musi umożliwiać zestawianie zabezpieczonych kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site. Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o ustawienia rutingu (tzw. routing-based VPN). Dostęp VPN dla użytkowników zdalnych musi odbywać się na bazie technologii SSL VPN. |  |
| 16. | Urządzenie musi wykonywać zarządzanie pasmem sieci (QoS) w zakresie oznaczania pakietów znacznikami DiffServ, a także ustawiania dla dowolnych aplikacji priorytetu, pasma maksymalnego i gwarantowanego. |  |
| 17. | Urządzenie musi umożliwiać ochronę przed atakami typu „Drive-by-download” poprzez możliwość konfiguracji strony blokowania z dostępną akcją „kontynuuj” dla funkcji blokowania transmisji plików. |  |
| 18. | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia modułu wykrywania i blokowania ataków intruzów w warstwie 7 modelu OSI (IPS) bez konieczności dokupywania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją. Wymagane jest dostarczenie urządzenia zabezpieczeń wraz z 5-letnią subskrypcją na tą funkcjonalność. |  |
| 19. | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia modułu inspekcji antywirusowej, kontrolującego przynajmniej pocztę elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP), FTP oraz HTTP i HTTPS bez konieczności dokupywania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją. Baza AV musi być przechowywania na urządzeniu i regularnie aktualizowana w sposób automatyczny. Wymagane jest dostarczenie urządzenia zabezpieczeń wraz z 5-letnią subskrypcją na tą funkcjonalność. |  |
| 20. | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia modułu filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron HTTP bez konieczności dokupywania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją. Baza WF musi być przechowywania na urządzeniu i regularnie aktualizowana w sposób automatyczny. Wymagane jest dostarczenie urządzenia zabezpieczeń wraz z 5-letnią subskrypcją na tą funkcjonalność |  |
| 21. | Urządzenie musi posiadać funkcję wykrywania Botnet na podstawie analizy behawioralnej. |  |
| 22. | Urządzenie musi posiadać funkcję ochrony przed atakami typu DoS wraz z możliwością limitowania ilości jednoczesnych sesji w odniesieniu do źródłowego lub docelowego adresu IP. |  |
| 23. | Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się z linii poleceń (CLI), graficznej konsoli Web GUI oraz scentralizowanego systemu zarządzania. Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). Urządzenie musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych uprawnieniach. |  |
| 24. | Urządzenie musi wykonywać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Mechanizmy NAT muszą umożliwiać co najmniej dostęp wielu komputerów posiadających adresy prywatne do Internetu z wykorzystaniem jednego publicznego adresu IP oraz udostępnianie usług serwerów o adresacji prywatnej w sieci Internet. |  |
| 25. | Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać wbudowaną pamięć wewnętrzną (minimum 80 GB) do przechowywania logów i raportów. Wszystkie narzędzia monitorowania, analizy logów i raportowania muszą być dostępne lokalnie na Urządzeniu Zabezpieczeń. Nie jest wymagany do tego celu zakup zewnętrznych urządzeń, oprogramowania ani licencji. |  |
| 26. | Urządzenie musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie w trybie Active-Passive oraz w trybie Active-Active. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Maszyna Serwerowa (zgodna z opisem w pkt. 5.3.1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 13 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa: Urządzenie musi mieć możliwość montażu w stelażu 19”, a jego wysokość nie może być większa niż 4U. Urządzenie dostarczone wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack. |  |
| 2. | Płyta główna: Płyta główna dwuprocesorowa. Płyta główna wyposażona w minimum 8 złącz PCI Express w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 Gen.3.; Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych). |  |
| 3. | Procesory: Zainstalowany min. jeden procesor osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 baseline min. 400 pkt. |  |
| 4. | Pamięć operacyjna RAM: Zainstalowane 16 GB pamięci RAM w jednej kości. Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC. Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”. Min. 20 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 384GB pamięci RAM; |  |
| 5. | Kontrolery dyskowe: Zainstalowany kontroler RAID 0,1,5,6,50,60. Możliwość instalacji podtrzymania bateryjnego pamięci cache kontrolera. |  |
| 6. | Dyski twarde: Zainstalowane min. 8 dysków o pojemności 1TB każdy, dyski Hotplug. Minimum 10 wnęk dla dysków twardych Hotplug. |  |
| 7. | Inne napędy zintegrowane: Zintegrowany naped DVD-RW. Możliwość instalacji wewnętrznego streamera LTO. |  |
| 8. | Kontroler LAN: 2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI, iSCSI boot i teamingu, porty RJ-45. |  |
| 9. | Porty, złącza, interfejsy: zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA. min. 8x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim i minimum 4 na panelu tylnym; minimum jedno USB 2.0 wewnętrzne umożliwiające instalację pendrive. min. 1x RS-232. |  |
| 10. | Zasilanie, chłodzenie: Zainstalowane min 2. redundantne zasilacze hotplug o sprawności min. 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy maksymalnej min. 450W. Redundantne wentylatory hotplug. |  |
| 11. | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera. Dedykowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym. Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH). Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii. Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP). Możliwość przejęcia konsoli tekstowej. Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze. Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |
| 12. | System operacyjny: Windows Server 2012 Standard 2CPU/2VM bądź równoważny tzn.: - Licencja na serwerowy system operacyjny musi pozwalać na instalację w serwerach wyposażonych w dwa procesory fizyczne. - Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i min. dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. - Możliwość wykorzystywania min. 64 procesorów wirtualnych, min. 1TB pamięci RAM oraz dysku o pojemności do min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę zajmują się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. - Graficzny interfejs użytkownika. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: 1) podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC; 2) usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: a) podłączenie serwerowego systemu operacyjnego do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, b) ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika (np. typu certyfikatu użytego do logowania), c) odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza; 3) Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego, umożliwiające: a) dystrybucję certyfikatów poprzez http, b) konsolidację CA dla wielu lasów domeny, c) automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen; 4) szyfrowanie plików i folderów; 5) szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec); 6) mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: a) dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, b) obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, c) nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, d) możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego |  |
| 13. | Gwarancja: Urządzenie objęte minimum 5-letnią gwarancją producenta lub tożsamą gwarancją Wykonawcy. Gwarancja realizowana w trybie onsite z naprawą następnego dnia roboczego. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera. |  |
| 14. | Inne: Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera lub Wykonawcy. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Oprogramowanie Zarządzania Siecią Przewodową (zgodne z opisem w pkt. 5.3.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 14 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie zarządzające musi działać w architekturze klient-serwer. |  |
| 2. | Możliwość zarządzania minimum 150 urządzeniami (Przełączniki itp.) w momencie dostawy. Możliwość licencyjnego rozszerzenia do obsługi min. 300 urządzeń. |  |
| 3. | Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość skonfigurowania strony głównej tak, aby zawierała najważniejsze dla administratora informacje - funkcjonalność Dashboard. |  |
| 4. | Oprogramowanie zarządzające musi mieć możliwość wykrywania urządzeń w sieci i umieszczania ich na mapie reprezentującej stan poszczególnych urządzeń w sieci oraz połączenia między nimi. |  |
| 5. | Musi istnieć możliwość wczytania do mapy urządzeń mapy graficznej budynku lub piętra, tak aby lokalizacja urządzenia na mapie odpowiadała fizycznej lokalizacji urządzenia. |  |
| 6. | Oprogramowanie zarządzające musi posiadać tabelaryczną informację o wszystkich przełącznikach pracujących w sieci - Inventory. Tabela ta musi zawierać min. następujące informacje: nazwa przełącznika (nazwa musi być definiowalna na przełączniku w ramach protokołu SNMP w celu łatwej identyfikacji), adres IP, MAC adres, wersja oprogramowania, status. |  |
| 7. | Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość hierarchicznego grupowania urządzeń aktywnych np. wg. lokalizacji, budynków i pięter na których się znajdują. Musi również istnieć możliwość grupowania portów - np. wszystkie porty obsługujące Nadajniki Radiowe AP w sieci. Grupowanie urządzeń/portów musi umożliwiać następnie wykonywanie grupowych akcji na urządzeniach/portach. |  |
| 8. | Oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać integrację zarządzania urządzeń innych producentów np. UPS, UTM itp. Integracja musi pozwalać na minimum dodanie ikony urządzenia, wykrycie połączeń za pomocą standardowych MIB SNMP, integrację alarmów, trapów SNMP oraz możliwość przyjmowania informacji SYSLOG. Musi również istnieć możliwość integracji bazy MIB SNMP oraz uruchamiania dostępu do innych urządzeń min. poprzez Telnet/SSH oraz HTTP/HTTPS. |  |
| 9. | Oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać globalną konfigurację sieci VLAN oraz Q-in-Q na oferowanych przełącznikach. Musi również istnieć możliwość prostej wizualizacji zasięgu poszczególnych sieci VLAN oraz Q-in-Q w sieci na mapie urządzeń. Oprogramowanie powinno również zapewniać konfigurację sieci Private VLAN oraz translacji VLAN. |  |
| 10. | Oprogramowanie zarządzające musi również pozwalać na akceptację alarmów z urządzeń. Alarmy dla poszczególnych urządzeń muszą być jasno widoczne na mapie sieci. Musi istnieć możliwość konfiguracji automatycznej reakcji na wybrane alarmy np. wysłanie emaila, uruchomienie innego programu, przekierowanie alarmu do innego urządzenia lub innej platformy zarządzającej, uruchomienie skryptu. |  |
| 11. | Oprogramowanie zarządzające musi pozwalać na przechowywanie konfiguracji wszystkich Przełączników na platformie zarządzającej. Musi istnieć możliwość zdefiniowania automatycznego pobierania konfiguracji do systemu zarządzającego i przechowywania wszystkich poprzednich wersji konfiguracji. |  |
| 12. | Oprogramowanie zarządzające musi pozwalać na szybkie porównanie zgromadzonych archiwalnych konfiguracji ze wskazaniem dokonanych zmian na poszczególnych przełącznikach. Musi również istnieć możliwość automatycznego wysłania e-maila w przypadku zmiany konfiguracji. |  |
| 13. | Oprogramowanie zarządzające musi zapewniać zarządzanie konfiguracjami i możliwość odtworzenia wskazanej konfiguracji na Przełączniku. |  |
| 14. | Oprogramowanie zarządzające musi pozwalać na konfigurację skryptów, które mogą być następnie przesyłane do Przełączników. |  |
| 15. | Oprogramowanie zarządzające musi pozwalać na zarządzanie wersjami oprogramowania i centralną aktualizację oprogramowania na wybranych Przełącznikach. |  |
| 16. | Oprogramowanie zarządzające musi pozwalać na szybkie znalezienie urządzenia w sieci na podstawie MAC adresu lub adresu IP. |  |
| 17. | Oprogramowanie zarządzające musi pozwalać na przedstawianie aktualnych rzeczywistych statystyk ruchu na poszczególnych portach wskazanego Przełącznika. |  |
| 18. | Oprogramowanie zarządzające musi pozwalać na konfigurację wielu użytkowników, którzy mogą mieć różne uprawnienia do poszczególnych funkcjonalności konfiguracji. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Oprogramowanie Zarządzania Siecią Radiową (zgodne z opisem w pkt. 5.3.3 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 15 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dedykowane oprogramowanie służące do zarządzania i monitorowania pracy urządzeń dostępowej sieci radiowej (AP) i Radiolinii. |  |
| 2. | Zarządzanie wszystkimi AP (Nadajnikami Radiowymi i Punktami Dostępowymi), Kontrolerami Punktów Dostępowych oraz Radioliniami znajdującymi się w systemie. |  |
| 3. | Możliwość zarządzania minimum 100 urządzeniami (AP, Radiolinie itp.) w momencie dostawy. Możliwość licencyjnego rozszerzenia do obsługi min. 1000 urządzeń. |  |
| 4. | Obsługa przez interfejs graficzny dostępny za pomocą przeglądarki WWW z wykorzystaniem protokołu https. |  |
| 5. | Bieżące monitorowanie stanu wszystkich podłączonych urządzeń. |  |
| 6. | Obsługa alarmów z zarządzanych urządzeń, wysyłanie notyfikacji e-mail. |  |
| 7. | Konfigurowalny panel zarządzający (GUI) umożliwiający dynamiczne wyświetlanie przynajmniej: bieżącego stanu zarządzanych urządzeń, listy ostatnich zdarzeń w systemie, wykresu liczby podłączonych urządzeń w czasie, wykresu liczby zasocjowanych urządzeń klienckich w czasie, wykresu obrazującego udział poszczególnych systemów operacyjnych zasocjowanych urządzeń klienckich, wykresu stopnia wykorzystanie pasma radiowego (parametr airtime) w czasie, wykresu przesłanego ruch uplink/downlink na poszczególnych AP, wykresu przesłanego ruch uplink/downlink urządzeń klienckich, wykres rzeczywistej przepływności poszczególnych AP, wykres rzeczywistej przepływności poszczególnych klientów, wykresu siły sygnału odbieranego urządzeń klienckich (rssi). |  |
| 8. | Wizualizacja położenia urządzeń, ich statusu oraz stanu połączeń miedzy urządzeniami na mapie. |  |
| 9. | Wyświetlanie podłączonych Kontrolerów Punktów Dostępowych, AP i zasocjowanych urządzeń klienckich, Radiolinii, z możliwością filtrowania wyników oraz generowania raportów. |  |
| 10. | Dokonywanie zmian konfiguracji podłączonych urządzeń (pojedynczo oraz w grupach) z poziomu niniejszego oprogramowania zarządzającego. |  |
| 11. | Konfiguracja zadań dla podłączonych urządzeń (minimum backup/przywrócenie konfiguracji urządzenia, zmiana wersji oprogramowania urządzenia). Uruchomienie ww. zadań na żądanie lub za pomocą zdefiniowanego harmonogramu. |  |
| 12. | Obsługa wielu kont administratorów platformy zarządzania, audyt działań administratorów. |  |
| 13. | Możliwość automatycznej konfiguracji urządzeń sieci radiowej po podłączeniu ich do sieci. |  |
| 14. | Funkcja logowania i wyświetlania zdarzeń pochodzących z zarządzanych urządzeń radiowych. |  |
| 15. | Wyświetlanie zdarzeń pochodzących z zarządzanych urządzeń na linii czasu. |  |
| 16. | Generowanie historycznych raportów ze stanu systemu urządzeń sieci bezprzewodowej, dopasowywanie raportów mogących zawierać miedzy innymi informacje nt. podłączonych urządzeń, zasocjowanych urządzeń klienckich, wyniki testów fizycznej przepustowości. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Laptop dla Beneficjenta Ostatecznego (zgodny z opisem w pkt. 6.1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 16 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer przenośny (typu laptop). |  |
| 2. | Zastosowanie | Dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| 3. | Wydajność obliczeniowa | 1/ Procesor musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu PassMark CPU Mark o wartości minimum 3400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ). 2/ Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. |  |
| 4. | Pamięć operacyjna | Pamięć operacyjna RAM min. 4GB, z możliwość rozszerzenia do min. 16GB |  |
| 5. | Wydajność grafiki | Karta graficzna z obsługą technologii DirectX 11.1, OGL 3.0, Shader 5.0 oraz z możliwością pracy dwumonitorowej. |  |
| 6. | Ekran | Ekran o przekątnej minimum 15,6 cali o rozdzielczości nie mniejszej niż HD (1366x768) z podświetleniem LED, powłoka antyrefleksyjna, kontrast nie gorszy niż 500:1. |  |
| 7. | Parametry pamięci masowej | Dysk twardy o pojemności min. 500GB Szybkość transferu min. 6,0 Gbit/s W przypadku zastosowania dysku magnetycznego komputer musi być wyposażony w czujnik współpracujący z systemem automatycznego parkowania głowicy podczas nagłego upadku komputera |  |
| 8. | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane głośniki stereo. Dwa mikrofony umożliwiające zmianę charakterystyki kierunkowej zestawu. Wydzielone przyciski do sterowania głośnością oraz wydzielony przycisk do natychmiastowego wyciszania głośników. Zintegrowana z obudową kamera internetowa HD o rozdzielczości min. 720p |  |
| 9. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | 1/ Oferowany model komputera musi bezproblemowo współdziałać z zainstalowanym systemem operacyjnym. System operacyjny musi umożliwiać pełne wykorzystanie funkcji i możliwości oferowanego komputera. 2/ Komputer musi spełniać normy standardów środowiskowych nie gorszych niż norma EPEAT na poziomie GOLD (lub równoważnej). |  |
| 10. | Warunki gwarancji | Urządzenie objęte 5-letnią gwarancją. |  |
| 11. | Wsparcie techniczne | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego |  |
| 12. | Czas pracy na baterii | Bateria pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia z oferowanym systemem operacyjnym przez nie mniej niż 6 godzin według testu MobileMark 2007 |  |
| 13. | Waga | Waga urządzenia wraz z baterią nie więcej niż 2.6 kg |  |
| 14. | Wymagania dodatkowe | 1/ Komputer dostarczony wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) lub równoważnym, dostarczony z nośnikiem oprogramowania oraz sterownikami, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Jeżeli sposób licencjonowania producenta oferowanego systemu operacyjnego wymaga wykupienia dodatkowej licencji użyczeniowej związanej z wynajmem komputerów Beneficjentom, w ofercie należy uwzględnić odpowiednie licencje (wymagana jest możliwość wielokrotnego wynajmu komputera różnym osobom). Przez równoważność rozumie się min: wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem wbudowaną zaporę firewall możliwość obsługi wielu monitorów wbudowany system obsługi faksów system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń obsługę architektury 64-bitowej wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii wbudowany system tworzenia i przywracania kopii zapasowej systemu możliwość pracy pod kontrolą kontrolera domeny LDAP (np. Active Directory) 2/ Wbudowane porty, złącza i interfejsy (minimum). Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.: 1 x VGA, 1x mini Display Port, 1 x USB 3.0 3 x USB 2.0 złącze dokowania, złącze mikrofonowo-słuchawkowe, czytnik kart multimedialnych (min SD/SDHC/SDXC/MMC) Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s, 1 x RJ-45. Karta sieciowa WLAN dwuzakresowa (2,4 oraz 5 GHz) 802.11a/b/g/n, technologia MIMO 2x2, praca z maksymalną prędkością fizyczną nie mniej niż 300 Mbps. Bluetooth 4.0 3/ Klawiatura odporna na zalanie (min. 84 klawisze) 4/ Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania. 5/ Zasilacz kompatybilny z laptopem 6/ Komputer oznaczony trwale nazwą właściciela tj. Gmina Lwówek (np. grawer) |  |
| 15. | Bezpieczeństwo | 1/ Obudowa komputera musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki), 2/ Wbudowany czytnik linii papilarnych wraz z oprogramowaniem działający na poziomie BIOS 3/ Wsparcie dla funkcji sprzętowego szyfrowania partycji systemowej z wykorzystaniem klucza prywatnego przechowywanego bezpiecznie w dedykowanym module sprzętowym komputera, a nie na dysku twardym lub dysku zewnętrznym (na przykład poprzez wbudowany moduł Trusted Platform Module TPM) 4/ Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 5/ Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 6/ Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 7/ Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcje w BIOS muszą być widoczne lecz bez możliwości modyfikacji. 8/ Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 9/ Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |  |
| 16. | Oprogramowanie dodatkowe | Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie zainstalowane na komputerze pozwalające na: Tworzenie profili użytkownika w zależności od lokalizacji komputera (sieć przewodowa, bezprzewodowa, 3G) Automatyczne przełączanie się między profilami w zależności od lokalizacji komputera Zdalna implementacji unikatowych profili zaprojektowanych przez administratora sieci na komputerach klienckich Możliwość tworzenia pliku z wydarzeniami dotyczącymi połączeń sieciowych Ochrona dysku twardego poprzez parkowanie głowicy dysku przy wykryciu przeciążenie w dowolnej płaszczyźnie (dotyczy dysków magnetycznych) Możliwość włączenia/wyłączenia parkowania głowicy oraz definiowania poziomu czułości systemu ochrony (dotyczy dysków magnetycznych) Samouczący się system bazujący na charakterystykach wcześniejszych przeciążeń (dotyczy dysków magnetycznych) Aplikacja umożliwiająca automatyczne zachowywanie oraz szyfrowanie za pomocą wbudowanej platformy TPM haseł systemowych jak i użytkownika Możliwość backupu metodą: całościową, przyrostową Narzędzie umożliwiające bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego (wielokrotne nadpisanie losowymi danymi) Dzienna lub tygodniowa agenda schematu energetycznego (także godzina wyłączenia komputera) Możliwość zdefiniowania przedziału ładowania baterii (górny i dolny próg) Informacja o parametrach baterii (pojemność rzeczywista, ilość cykli ładowania, PN, producent) Narzędzie do automatycznej aktualizacji sterowników i BIOSu komputera |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Radiowa Stacja Kliencka (2,4 GHz) (zgodna z opisem w pkt. 6.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 17 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie radiowe typu CPE zgodne ze standardem 802.11b/g/n |  |
| 2. | MIMO 2x2. |  |
| 3. | Praca w trybie klient Wifi. |  |
| 4. | Wsparcie dla następujących algorytmów i mechanizmów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej: WPA2 AES. |  |
| 5. | Praca w paśmie 2,4GHz |  |
| 6. | Zintegrowana antena sektorowa lub kierunkowa, dwupolaryzacyjna. |  |
| 7. | Zysk wbudowanej anteny nie mniejszy niż: 8 dBi dla pasma 2,4GHz |  |
| 8. | Możliwość zasilania z kabla sieciowego UTP. |  |
| 9. | Możliwość montażu na zewnątrz, praca w zakresie temperatur od -300C do +600C. |  |
| 10. | Urządzenie wyposażone w min. jeden port RJ45 10/100 Base-T. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Radiowa Stacja Kliencka (5GHz) (zgodna z opisem w pkt. 6.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 18 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie radiowe typu CPE zgodne ze standardem 802.11a/n. |  |
| 2. | MIMO 2x2. |  |
| 3. | Praca w trybie klient Wifi. |  |
| 4. | Wsparcie dla następujących algorytmów i mechanizmów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej: WPA2 AES. |  |
| 5. | Praca w paśmie 5GHz. |  |
| 6. | Zintegrowana antena sektorowa lub kierunkowa, dwupolaryzacyjna. |  |
| 7. | Zysk wbudowanej anteny nie mniejszy niż: 14dBi dla pasma 5GHz. |  |
| 8. | Możliwość zasilania z kabla sieciowego UTP. |  |
| 9. | Możliwość montażu na zewnątrz, praca w zakresie temperatur od -300C do +600C. |  |
| 10. | Urządzenie wyposażone w min. jeden port RJ45 10/100 Base-T. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Komputer dla jednostek (zgodny z opisem w pkt. 7.1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 19 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer w obudowie zintegrowanej z monitorem (typu All-in-one) wraz z uchwytem monitorowym umożliwiający regulację lewo-prawo-góra-dół oraz możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego np. typu VESA. |  |
| 2. | Zastosowanie | Dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| 3. | Wydajność obliczeniowa | 1/ Procesor musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu PassMark CPU Mark o wartości minimum 4800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ). 2/ Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. |  |
| 4. | Pamięć operacyjna | Pamięć operacyjna RAM min. 6GB, z możliwość rozszerzenia do min. 16GB |  |
| 5. | Wydajność grafiki | Karta graficzna z obsługą technologii DirectX 11.1, OGL 3.0, Shader 5.0 oraz możliwością pracy dwumonitorowej. |  |
| 6. | Ekran | Ekran o przekątnej minimum 20 cali o rozdzielczości nie mniejszej niż HD+ (1600x1900) z podświetleniem LED, proporcje ekranu 16:9, kontrast nie gorszy niż 1000:1, kąt widzenia nie mniejszy niż 1700 w poziomie i 1600 w pionie. |  |
| 7. | Parametry pamięci masowej | Dysk twardy o pojemności min. 500GB Szybkość transferu min. 6,0 Gbit/s |  |
| 8. | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane głośniki stereo. Wbudowane w obudowę przyciski sterowania jasnością. Zintegrowana z obudową kamera internetowa o rozdzielczości min. 1 Mpix z mechaniczną przesłoną obiektywu. |  |
| 9. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | 1/ Oferowany model komputera musi bezproblemowo współdziałać z zainstalowanym systemem operacyjnym. System operacyjny musi umożliwiać pełne wykorzystanie funkcji i możliwości oferowanego komputera. 2/ Komputer musi spełniać normy standardów środowiskowych nie gorszych niż norma EPEAT na poziomie GOLD (lub równoważnej). |  |
| 10. | Warunki gwarancji | Urządzenie objęte 5-letnią gwarancją. |  |
| 11. | Wsparcie techniczne | 1/ Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 2/ Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta lub Wykonawcy zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
| 12. | Wymagania dodatkowe | 1/ Komputer dostarczony wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) lub równoważnym, dostarczony z nośnikiem oprogramowania, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Przez równoważność rozumie się min: wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem wbudowaną zaporę firewall możliwość obsługi wielu monitorów wbudowany system obsługi faksów system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń obsługę architektury 64-bitowej wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii wbudowany system tworzenia i przywracania kopii zapasowej systemu możliwość pracy pod kontrolą kontrolera domeny LDAP (np. Active Directory) 2/ Wbudowane porty, złącza i interfejsy (minimum). Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.: 1 x VGA, 6 x USB w tym min. 2 x USB 3.0 na bocznym panelu obudowy w celu łatwiejszego podłączania urządzeń zewnętrznych (np. pendrive, dysk zewnętrzny itp.), 1 x złącze słuchawkowe, 1 x złącze mikrofonowe, 1 x RS-232, 1 x Mini PCI Express, czytnik kart multimedialnych (min SD/SDHC/SDXC/MMC) Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s, 1 x RJ-45. Karta sieciowa WLAN 802.11b/g/n. 3/ Komputer dostarczony wraz z klawiaturą w układzie polski programisty (min. 104 klawisze) oraz myszą z funkcjonalnością scroll w kolorach zbliżonych do koloru obudowy. 4/ Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania. 5/ Komputer oznaczony trwale nazwą właściciela tj. Gmina Lwówek (np. grawer) |  |
| 13. | Bezpieczeństwo | 1/ Obudowa komputera musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki), 2/ Możliwość ustawienia portów USB, sieci, napędu DVD w tryb „no-boot” 3/ Możliwość wyłączenia przycisków na przedniej obudowie, 4/ Możliwość selektywnego (pojedynczego) blokowania portów USB z poziomu BIOS 5/ Możliwość wyłączenia urządzeń SATA1/SATA2 6/ Wsparcie dla funkcji sprzętowego szyfrowania partycji systemowej z wykorzystaniem klucza prywatnego przechowywanego bezpiecznie w dedykowanym module sprzętowym komputera, a nie na dysku twardym lub dysku zewnętrznym (na przykład poprzez wbudowany moduł Trusted Platform Module TPM) |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

- Punkt dostępowy (zgodny z opisem w pkt. 7.3 Programu Funkcjonalno-Użytkowego)

Specyfikacja techniczna (producent, model) – zgodnie z pozycją 20 tabeli 1 formularza ofertowego.

Producent:…………………………………………Model:……………….………….………….………….………….…….

| Lp. | Funkcjonalność wymagana | Funkcjonalność oferowana (spełnia/ nie spełnia/ równoważne*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pełna kompatybilność i współpraca z oferowanym Kontrolerem Punktów Dostępowych. Zamawiający zaleca aby urządzenia pochodziły od tego samego producenta, niemniej jednak dopuszcza się zastosowanie urządzeń różnych producentów pod warunkiem uzyskania pełnej kompatybilności i wymaganej funkcjonalności. |  |
| 2. | Punkt Dostępowy musi być zarządzany z centralnego kontrolera, jak również może działać jako autonomiczny AP. |  |
| 3. | W przypadku pracy jako autonomiczny AP, urządzenie musi posiadać możliwość pracy w trybie Bridge oraz Router (wraz z obsługa funkcjonalności NAT oraz DHCP Serwer). |  |
| 4. | Dostęp do interfejsu zarządzającego AP powinien być możliwy tylko przez bezpieczne szyfrowane protokoły takie jak SSH lub https. Funkcjonalność ta ma być dostępna w celu podstawowej diagnostyki urządzenia bez pośrednictwa kontrolera lub do konfiguracji autonomicznego AP. Jeżeli urządzenie obsługuje protokoły telnet lub http, musi istnieć możliwość ich wyłączenia. |  |
| 5. | Wsparcie dla standardów IEEE 802.11 a/b/g/n. |  |
| 6. | Możliwość zarządzania urządzeniem z poziomu dostarczonego Oprogramowania Zarządzania Siecią Radiową. |  |
| 7. | Certyfikat Wi-Fi Alliance. |  |
| 8. | Równoczesna praca w paśmie 2,4GHz oraz 5GHz – wymagany dedykowany moduł radiowy dla każdego z zakresów częstotliwości (łącznie dwa moduły radiowe). |  |
| 9. | Technologia MIMO 2x2:2 (obsługa min. 2 strumieni przestrzennych 802.11n) dla każdego z pasm radiowych. |  |
| 10. | Liczba jednoczesnych klientów bezprzewodowych obsługiwanych przez AP: min. 200 na moduł radiowy. |  |
| 11. | Możliwość uruchomienia jednocześnie min. 25 sieci WLAN (SSID) na każdy moduł radiowy. |  |
| 12. | AP wyposażony w wewnętrzny wbudowany układ antenowy: pracujący równocześnie w zakresach 2,4GHz oraz 5GHz, zapewniający min. 100 unikatowych wzorców antenowych (każdy o innej charakterystyce promieniowania), mogący obsługiwać klientów w promieniu 3600. |  |
| 13. | AP dla każdego klienta powinien dynamicznie śledzić i wybierać najlepszy wzorzec antenowy i formować wiązkę radiową w kierunku tego użytkownika. Technologia formowania wiązki radiowej nie może ograniczać możliwości jednoczesnego wykorzystania technik 802.11n, takich jak MIMO Spatial Multiplexing oraz musi być niezależna od rodzaju karty sieciowej klienta. Formowanie wiązki musi polegać na fizycznym skupianiu energii elektromagnetycznej w danym kierunku oraz jej ograniczaniu w pozostałych. |  |
| 14. | Do prawidłowej pracy w obu pasmach 2,4GHz oraz 5GHz AP nie może wymagać konieczności podłączenia anten zewnętrznych. |  |
| 15. | AP musi umożliwiać dynamiczne dostosowywanie polaryzacji anteny do polaryzacji odbieranego sygnału. |  |
| 16. | Czułość odbiorników nie gorsza niż -95dBm. |  |
| 17. | Przy współpracy AP z Kontrolerem wsparcie dla funkcjonalności inteligentnych sieci kartowych (mesh). |  |
| 18. | Wsparcie dla następujących algorytmów i mechanizmów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i. |  |
| 19. | Autentykacja 802.1X, wsparcie dla funkcji 802.1X Authenticator i 802.1X Supplicant. |  |
| 20. | Wsparcie dla co najmniej 4 klas usług QoS (4 kolejki). |  |
| 21. | Wsparcie dla 802.11e, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług (QoS) poszczególnym usługom przenoszonym w sieci (głos, video, dane). |  |
| 22. | Automatyczna priorytetyzacja ruchu głosowego i wideo. |  |
| 23. | Min. 2 porty RJ-45 Ethernet z obsługą 802.1Q działające również jako switch, w tym minimum jeden port powinien pracować w standardzie 10/100/1000BASE-T. |  |
| 24. | Możliwość zasilania AP zgodnie ze standardem 802.3af PoE (lub 802.3at). |  |
| 25. | Urządzenie musi posiadać dożywotnią gwarancję producenta lub Wykonawcy. |  |

* w przypadku równoważności wymagany szczegółowy opis i wyjaśnienie

……………………….....................................................

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy